Urząd Gminy w Naruszewie

Plan Gospodarki Odpadami Dla Gminy

Naruszewo

Na Lata 2004 - 2012

(Projekt)

Autor opracowania:

mgr inż. Beata Pierścińska

Czerwiec, 2004 r.

Spis treści

- Wstęp.................................................................................................str. 3

- Akty prawne i wykorzystane materiały.....................................str. 7

- Podstawowe zasady gospodarki odpadami..................................str. 9

- Kompetencje gmin w zakresie gospodarki odpadami................str. 14

- Charakterystyka gminy...............................................................str. 16

- Gospodarka odpadami w gminie Naruszewo..............................str. 21

  - Odpady komunalne...................................................................str. 21

    - System zbierania odpadów na terenie gminy.......................str. 30

    - Zbiórka odpadów drobnych zmieszanych............................str. 32

    - Zbiórka odpadów wielkogabarytowych..............................str. 33

    - Systemy selektywnej zbiórki..................................................str. 34

    - Systemy selektywnej zbiórki odpadów komunalnych niebezpiecznych.........................................................................str. 37

    - Odpady komunalne ulegające biodegradacji......................str. 38

    - Składowisko odpadów komunalnych...................................str.  41

  - Odpady przemysłowe...............................................................str. 46

  - Odpady niebezpieczne...............................................................str. 48

  - Odpady medyczne i weterynaryjne........................................str. 52

  - Osady ściekowe.........................................................................str. 56

  - Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych i infrastruktury drogowej............................str. 57

  - Wraki samochodowe, opony...................................................str. 57

  - Odpady z rolnictwa.................................................................str. 59

  - Odpady zawierające PCB.........................................................str. 62

  - Azbest i wyroby zawierające azbest.....................................str. 62

  - Odpady opakowaniowe.............................................................str. 64

- Prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami na terenie gminy Naruszewo...........................................................................str. 69

- Harmonogram realizacji przedsięwzięć wraz z szacunkowymi kosztami..........................................................................................str. 74

- Opłaty za odbieranie odpadów komunalnych..........................str. 79

- Źródła finansowania....................................................................str. 80

- Monitoring.....................................................................................str. 92

- Analiza oddziaływania planu na środowisko.........................str. 94

- Streszczenie w języku niespecjalistycznym..............................str. 96

1. WSTĘP

Plan gospodarki odpadami dla Gminy Naruszewo powstał jako realizacja ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628                                 z późniejszymi zmianami), która w rozdziale 3, art. 14÷16 wprowadza obowiązek opracowania planu gospodarki odpadami na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym.

Opracowany Krajowy Plan Gospodarki Odpadami (KPGO) został zatwierdzony przez Radę Ministrów w październiku 2002 roku. Podstawę do sformułowania zadań w KPGO stanowiły cele założone w „II Polityce Ekologicznej Państwa" w odniesieniu do gospodarki odpadami, jak i zasady postępowania z odpadami określone w rozdz. 2 art. 5 ustawy o odpadach, który mówi „..kto podejmuje działania powodujące lub mogące powodować powstawanie odpadów, powinien takie działania planować, projektować,                           i prowadzić tak aby:

- zapobiegać lub ograniczać ilości powstających odpadów,

- zapewniać zgodny z zasadami ochrony środowiska odzysk,

- zapewniać zgodne z zasadami unieszkodliwianie odpadów."

Te same założenia zostały przyjęte w opracowaniu KPGO tj.:

- zapobieganie i minimalizacja powstawania odpadów, zapewnienie odzysku, w tym głównie recyklingu odpadów, których wytworzeniu,                  w danych warunkach techniczno-ekonomicznych, nie udało się zapobiec,

- unieszkodliwianie odpadów (poza składowaniem),

- bezpieczne dla zdrowia ludzkiego i dla środowiska składowanie odpadów, dla których, w istniejących warunkach techniczno-ekonomicznych, nie ma możliwości odzysku lub unieszkodliwiania.

Głównym celem KPGO było określenie zakresu zadań niezbędnych do realizacji zintegrowanej gospodarki odpadami w kraju, z uwzględnieniem obecnych i przyszłych możliwości technicznych, organizacyjnych oraz warunków ekonomicznych, jak również z uwzględnieniem istniejącej infrastruktury.

Na podstawie KPGO zostały utworzone Wojewódzkie Plany Gospodarki odpadami (WPGO), które powinny uwzględniać założenia i kierunki działań przyjęte w KPGO, a także specyfikę danego województwa, infrastrukturę oraz wymagania ustawy o odpadach.

W grudniu 2003 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwalił Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami. Przy budowie systemu gospodarki odpadami na terenie województwa mazowieckiego będzie stosowana zasada regionalizacji, oznaczająca łączenie się jednostek terytorialnych (gmin                            i powiatów) w grupy, w których prowadzone będzie kompleksowe zagospodarowanie wytworzonych odpadów. Regiony zgodnie z zasadą bliskości, powinny być samowystarczalne pod względem poszczególnych elementów systemu (zbiórka, transport, odzysk, unieszkodliwianie) jedynie dla specyficznych rodzajów odpadów (np. PCB, zużyte oleje itp.) konieczne będzie korzystanie z usług zewnętrznych operatorów. Projektowany system gospodarki odpadami komunalnymi w województwie mazowieckim opierać się będzie na rozwoju selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, osiągnięciu planowanych poziomów odzysku odpadów wielkogabarytowych, budowlanych                                   i niebezpiecznych, zaplanowanej redukcji odpadów ulegających biodegradacji oraz tworzeniu zdolności produkcyjnych dla przerobu wyselekcjonowanych odpadów. Ponadto w wojewódzkim planie zaproponowano realizację założonych celów poprzez tworzenie regionalnych obszarów gospodarki odpadami,                       w których funkcjonować będą poszczególne obiekty gospodarki utworzone na potrzeby danego regionu. Regionalne zakłady gospodarki odpadami (RZGO)                 o charakterze ponadlokalnym spowodują lepsze wykorzystanie zdolności produkcyjnych oraz obniżą jednostkowe koszty inwestycyjne i eksploatacyjne tych obiektów. W planie wojewódzkim zaproponowano aby gmina Naruszewo łącznie z pozostałymi gminami powiatu płońskiego oraz z gminami powiatu nowodworskiego przynależała do regionu płońskiego. Zaznaczono jednak, że ostateczny wybór przynależności do podanego obszaru zależeć będzie od decyzji władz lokalnych.

Wg autorów planu wojewódzkiego opłacalność funkcjonowania regionalnych zakładów gospodarki odpadami związana jest z liczbą obsługiwanej ludności na poziomie minimalnym 250 tyś osób. Warunek ten nie jest spełniony dla regionu płońskiego, który obejmowałby swoją działalnością 129 862 osoby (prognoza na rok 2011 uwzględniająca wszystkie gminy dwóch powiatów płońskiego i nowodworskiego). Prognozowana ilość odpadów dla tego regionu wynosi 48 595 Mg.

Ponadto w planie tym przeprowadzono analizę lokalizacji, urządzania                   i eksploatacji składowisk w aspekcie spełnienia wymogów Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie poszczególnych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz.U z 2003 r. Nr 61, poz. 549). Przeprowadzona analiza lokalizacji składowisk została przyjęta za podstawę planu zamykania składowisk. Założono, że wszystkie składowiska konfliktowe w stosunku do kryteriów zawartych w w/w rozporządzeniu muszą być zamknięte do 2012 roku. Wg harmonogramu zamykania składowisk, składowisko                      w Naruszewie Starym ma zostać zamknięte w 2007 r.

Wojewódzki plan gospodarki odpadami zakłada, że po roku 2012 powinny funkcjonować jedynie składowiska posiadające rozwiązania na skalę regionalną. Podejmowane działania w kierunku prawidłowego funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi powinny być racjonalne i optymalne pod względem ekonomicznym. W planie tym przewiduje się rozbudowę składowiska                           w Dalanówku, który wg założeń planu ma być składowiskiem                                      o charakterze regionalnym. Składowiska, które zostały umieszczone na liście składowisk do zamknięcia (w tym składowisko w Naruszewie Starym)                       wg założeń planu wojewódzkiego powinny być zamknięte lub przekształcone na stacje przeładunkowe lub inne obiekty związane z gospodarką odpadami.

Kolejny dokument stanowiący podstawę realizacji strategicznych działań                 z zakresu ochrony środowiska naturalnego i gospodarki odpadami to Program ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami w powiecie płońskim. Plan ten przedstawia aktualną sytuację ekologiczną powiatu i określa priorytetowe działania z zakresu gospodarki odpadami. Jako jeden z priorytetów autorzy planu wymieniają powstanie ekologicznego Związku Gmin Powiatu Płońskiego.

Niniejszy plan gospodarki odpadami uwzględnia zapisy zawarte                         w aktualnie obowiązujących aktach prawnych z zakresu gospodarki odpadami oraz w planach nadrzędnych wobec planu gospodarki odpadami dla gminy Naruszewo tj. w planach sporządzonych dla województwa mazowieckiego                   i powiatu płońskiego.

Gminny plan gospodarki odpadami zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy                               o odpadach określa:

- aktualny stan gospodarki odpadami

- prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami

- działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarowania odpadami

- instrumenty finansowe służące realizacji zamierzonych celów

- system monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów.

oraz w szczególności ( zgodnie z art. 15 ust. 3):

- rodzaj, ilość i źródło pochodzenia odpadów, które mają być poddane procesom odzysku lub unieszkodliwiania

- rozmieszczenie istniejących instalacji i urządzeń do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów wraz z wykazem podmiotów prowadzących działalność w tym zakresie

- działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko oraz prawidłowego postępowania z nimi, w tym ograniczenia ilości odpadów ulegających biodegradacji zawartych w odpadach komunalnych kierowanych na składowiska

- projektowany system gospodarowania odpadami.

Zawartość niniejszego planu odpowiada również wymogom określonym                       w  § 3 „Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 roku            w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami” (Dz. U.03.66.620 z dnia 17 kwietnia 2003 r.)

Zgodnie z art. 15 ust.7 ustawy o odpadach gminny plan gospodarki odpadami obejmuje wszystkie rodzaje odpadów powstających na terenie danej jednostki administracyjnej oraz przywożonych na jej teren, a w szczególności odpady komunalne z uwzględnieniem odpadów ulegających biodegradacji, odpady opakowaniowe, odpady budowlane, wraki samochodowe, opony oraz odpady niebezpieczne, w tym odpady medyczne i weterynaryjne, oleje odpadowe, baterie  i akumulatory.

Zgodnie z zapisem art. 14 ust.5 ustawy o odpadach projekt planu gminnego opracowuje organ wykonawczy gminy. Projekt planu podlega zaopiniowaniu przez zarząd województwa oraz przez zarząd powiatu.

Zgodnie z art. 14 ust. 13 ustawy o odpadach sprawozdanie z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami składane jest co 2 lata radzie gminy, natomiast jego aktualizację przeprowadza się nie rzadziej niż co 4 lata - art. 14 ust.14).

2. Akty prawne i wykorzystane materiały.

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628                   z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku               w gminach ( Dz. U. Nr 132, poz. 622 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U.               Nr  62, poz. 627 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 16/90, poz.95 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U. Nr 99, poz. 1079 z 2000 r. z późniejszymi zmianami)

- Ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej. (Dz.U.2001.63.639 z dnia 22 czerwca 2001 r.)

- Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o odpakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 63, poz. 638)

- Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest. (Dz. U. Nr 101, poz. 628 z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie  Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 1998 r. w sprawie sposobów bezpiecznego użytkowania oraz warunków usuwania wyrobów zawierających azbest. (Dz. U. Nr 138, poz. 895)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej 
z dnia 2 kwietnia 1998 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. Nr 45, poz. 280)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz. U.03.66.620 z dnia 17 kwietnia 2003 r.)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r.                         w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112, poz. 1206

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych                 i poużytkowych.

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowiska odpadów (Dz.U. Nr 220, poz.1858)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań dot. lokalizacji, budowy, eksploatacji                             i zamknięcia jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów

- Krajowy Plan Gospodarki Odpadami

- Narodowa Strategia Ochrony Środowiska na lata 2000 – 2006

- II Polityka Ekologiczna Państwa

- Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami przyjęty uchwałą Nr 119/2003 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15 grudnia 2003 r.

- Program ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami                      w powiecie płońskim

- Poradnik: Jak własnymi siłami opracować gminny lub powiatowy program ochrony środowiska

- Stan środowiska w Województwie Mazowieckim w 2002 r. - Raport Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie

- Joanna Elżbieta Bukowska  - Zadania organów administracji  w zakresie ochrony środowiska, Białystok 2003 r.

- Źródła i zasady finansowania inwestycji w ochronie środowiska w Polsce - informator 2003, Białystok 2003 r.

- Harry P. Hatry, Louis H. Blair ... Jak skuteczne są wasze usługi komunalne ?,  Związek Polskich Miast 1998 r.

- Strategia Rozwoju Gminy Naruszewo

- Wytyczne dla Planów Gospodarki Odpadami na szczeblu Gmin/powiatów – opracowanymi przez Ministerstwo Środowiska

- Przegląd ekologiczny składowiska odpadów w Naruszewie Starym

- Opinia Hydrogeologiczna dot. lokalizacji gminnego wysypiska śmieci we wsi Naruszewo – przedsiębiorstwo Geologiczne, Warszawa,                             ul. Berezyńska 39

- Projekt Techniczny Wysypiska dla Gminy Naruszewo

- Geografia regionalna Polski, Jerzy Kondracki, Warszawa 2000 r.

- Raport Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie – Stan Środowiska w Województwie Mazowieckim z 2001 r.

- Informacja o stanie i zagrożeniach środowiska w Powiecie Płońskim                  w 2000 roku, Inspekcja Ochrony Środowiska, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie, Delegatura w Ciechanowie, kwiecień 2001 r.

3. Podstawowe zasady gospodarowania odpadami

Obowiązujące prawo wprowadza zasady, które powinny być przestrzegane
 w gospodarce odpadami.

W rozdziale drugim ustawy o odpadach sformułowano następujące zasady:

- zasadę przestrzegania właściwej hierarchii postępowania z odpadami, najbardziej preferowanym działaniem jest zapobieganie powstawaniu odpadów, następnie ograniczanie ilości i uciążliwości (szkodliwości) odpadów, odzysk (wykorzystanie odpadów), unieszkodliwianie odpadów, z wyłączeniem składowania, a najmniej preferowanym składowanie odpadów,

- zasadę bliskości (odpady powinny być w pierwszej kolejności poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania; jeśli nie jest to możliwe, to uwzględniając najlepszą dostępną technikę lub technologię, powinny być przekazywane do najbliżej położonych miejsc, w których mogą zostać poddane odzyskowi lub unieszkodliwione),

- zasadę rozszerzonej odpowiedzialności producenta (producent jest nie tylko odpowiedzialny za powstające w procesie produkcyjnym odpady, ale również za odpady powstające w trakcie użytkowania, jak i po zużyciu wytworzonych przez niego produktów – odpowiednie projektowanie produktów).

W prawodawstwie zostały sformułowane szczegółowe zasady postępowania 
z niektórymi rodzajami odpadów (rozdział 5 ustawy o odpadach, ustawa                            o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, „ustawa o opłacie produktowej”, ustawa o postępowaniu z substancjami zubożającymi warstwę ozonową), tj. z:

- PCB,

- olejami odpadowymi,

- odpadami z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz                                   z przetwarzania tych odpadów,

- bateriami i akumulatorami,

- odpadami medycznymi i weterynaryjnymi,

- komunalnymi osadami ściekowymi,

- odpadami opakowaniowymi,

- urządzeniami zawierającymi substancje zubożające warstwę ozonową,

- lampami wyładowczymi,

- oponami.

Szczegółowe wymagania zostały określone w odniesieniu do budowy                            i eksploatacji instalacji do termicznego przekształcania odpadów oraz składowania odpadów (rozdział 6 i 7 ustawy o odpadach – w powiązaniu                     z ustawą o zagospodarowaniu przestrzennym i ustawą – Prawo budowlane).

W ustawie o odpadach zawarto wymaganie, aby stworzyć i utrzymać                    w kraju zintegrowaną i wystarczającą sieć instalacji i urządzeń do odzysku                                      i unieszkodliwiania odpadów, spełniających wymagania określone w przepisach                o ochronie środowiska.

Do tej pory najczęściej stosowaną metodą unieszkodliwiania odpadów, było deponowanie ich na składowiskach. Były to zazwyczaj składowiska małe, zwykle źle urządzone i niezabezpieczone, bez kompetentnej obsługi. Składowiska zawierające odpady biodegradowalne powinny być wyposażone                 w system odgazowywania i instalacje do wykorzystania biogazu w celach energetycznych lub unieszkodliwiania przez spalenie. Ponadto masa zdeponowanych odpadów powinna być odizolowana od podłoża poprzez zastosowanie geomebrany, co wymusza zastosowanie drenażu zbierającego odcieki. Szczegółowe wymagania w stosunku do składowisk określone zostały           w rozdziale 7 ustawy o odpadach oraz w rozporządzeniu Ministra Środowiska               z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz. U. Nr 61, poz. 549).

Większość starych składowisk jest pozbawiona zabezpieczenia podłoża, ponadto lokalizowano je najczęściej w wyrobiskach żwirowych na gruntach przepuszczalnych, niejednokrotnie o wysokim poziomie wód gruntowych.

Od niedawna mówi się o „kompleksowej gospodarce odpadami”, 
z naciskiem na właściwą metodologię postępowania.

Przy porządkowaniu gospodarki odpadami należy mieć na uwadze, że dobre rozwiązania są kosztowne, wdrożenie ich zatem na ogół przekracza możliwości pojedynczych gmin. Stąd daje się zauważyć tendencję do powoływania przez wiele gmin do wspólnej realizacji konkretnych zadań tzw. związków celowych, które np. są bardzo popularne w Niemczech. Z roku na rok zwiększa się zainteresowanie selektywną zbiórką odpadów i niezależnie kompostowaniem.

W tabeli 1 podano ogólną na podstawie dostępnych danych charakterystykę w/w metod wraz z orientacyjnymi kosztami w przeliczeniu na 1 tonę usuwanych bądź przerabianych odpadów. Koszty te uwzględniają zarówno budowę obiektu jak i jego eksploatację.

Tabela 1. Charakterystyka metod unieszkodliwiania odpadów komunalnych

| Metoda | Zalety | Wady | Koszt utylizacji 1 Mg odpadów* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Składowa-nie odpadów na terenie gminy | Niskie koszty inwestycyjne | Szybkie wyczerpanie powierzchni składowania. Po przyjęciu Polski do Unii Europejskiej metoda może być stosowana pod określonymi warunkami | 30 – 40 zł |
| Składowa-nie odpadów poza terenem gminy | Najmniejsze zanieczyszcze-nie własnej gminy | Ciągła niepewność co do możliwości składowania (protesty mieszkańców innych gmin), wyraźna sprzeczność metody z przyjętą w UE zasadą bliskości i samowystarczalności | 100 zł |
| Kompostowanie | Metoda bezpieczna, odzysk związków organicznych | Metoda może być stosowana do organicznej biodegradowalnej części odpadów. | 50 – 150 zł |
| Spalanie | Metoda akceptowalna z ekologicznego punktu widzenia, odzysk energii z odpadów, niewielka objętość potrzebna do składowania żużla, możliwość lokalizacji na terenie zabudowanym. | Metoda bardzo kosztowna. Niestety często budzi obawy społeczeństwa a wdrażanie jej napotyka na protesty ruchów ekologicznych. | > 300 zł |

Koszty jednostkowe dla obiektów spełniających wymogi ochrony środowiska przytoczono poniżej w tabeli 2. Koszty te mogą podlegać wahaniom chociażby ze względu na uwarunkowania terenowe, jak również ze względu na zastosowane technologie.

Przytoczone w tabeli 2 dane pozwalają zrozumieć, że w gospodarce odpadami coraz częściej zwraca się uwagę na aspekty ekonomiczne, że budowa     i eksploatacja małych gminnych obiektów jest błędem. Należy przyjąć, że już            w najbliższych latach społeczeństwo zrozumie, dlaczego w gospodarce odpadami preferowana ma być budowa obiektów dużych.

Tabela 2. Porównanie jednostkowych kosztów składowania odpadów na spełniających wymogi ochrony środowiska wysypiskach

| LLp. | Przepusto-wość (Mg/rok) | Koszt składowania odpadów (zł./Mg) |
| --- | --- | --- |
| 11. | 5 000 | 87,5 |
| 22. | 10 000 | 52,5 |
| 33. | 20 000 | 37,5 |
| 44 | 50 000 | 25,0 |
| 55 | 100 000 | 21,5 |
| 66 | 200 000 | 20,0 |
| 77 | 400 000 | 17,5 |

W planowaniu rozwiązań systemowych czy kompleksowej gospodarki odpadami komunalnymi należy uwzględnić skutki jakie wywoła dostosowanie polskiego prawa do wymogów UE, dopuszczających określone parametry                         i warunki składowania odpadów komunalnych. Zgodnie z dyrektywą 91/156 EEC od roku 2002 w krajach Unii Europejskiej zabronione jest składowanie odpadów bez wcześniejszego przetworzenia. Podstawowy kierunek działań to zmniejszanie ilości odpadów do wywiezienia przez selektywną zbiórkę                        i zagospodarowanie odpadów oraz nowoczesne zakłady wykorzystujące                       i unieszkodliwiające odpady. Składowisko przewidziano do deponowania odpadów przetworzonych tzn. takich, w których zawartość frakcji organicznych nie przekracza 5%, a wartość opałowa nie jest wyższa 6000 kJ/kg. Odpady organiczne powinny być w całości kompostowane. Recykling i kompostowanie są wskazane, ale stanowią w zasadzie margines w gospodarce odpadami                     w Europie Zachodniej. Z uwagi na to, iż składowanie zostało ograniczone do odpadów obojętnych dla środowiska, w ostatnim czasie w krajach UE widoczny jest postęp w dziedzinie technologii termicznego przekształcania odpadów. Modernizacja starych i budowa nowych generacji wysokosprawnych instalacji oczyszczania gazów spalinowych, wprowadzenie przepisów dotyczących dopuszczalnych emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz zaleceń postępowania z produktami spalania i po procesie oczyszczania spalin ograniczyło uciążliwość dla środowiska i zdrowia ludzi.

Należy jednak pamiętać, że procesy termiczne w warunkach bezpiecznej eksploatacji są dość kosztowne, stąd w Polsce nie znajdują zastosowania do unieszkodliwiania odpadów komunalnych a jedynie są stosowane w odniesieniu do wybranych grup odpadów niebezpiecznych jak np. odpady medyczne. Ponadto należy się liczyć z koniecznością wspomagania procesów dodatkowym paliwem bowiem wartość opałowa odpadów jest często relatywnie niska,                       a wilgotność nierzadko przekracza 60%.

4. Kompetencje gmin w zakresie gospodarki odpadami

Zakres gminnego planu gospodarki odpadami w dużym stopniu wynika                z zadań administracji samorządowej tego szczebla.

Ustawa o samorządzie gminnym mówi, że gmina jest odpowiedzialna za wszystkie problemy publiczne o znaczeniu lokalnym i za zaspokajanie potrzeb społeczności gminy.

Zadania własne gmin obejmują m.in. planowanie przestrzenne, ochronę środowiska i ochronę przyrody, utrzymanie czystości i porządku, urządzeń sanitarnych czy składowisk odpadów komunalnych.

Zadania i zakres odpowiedzialności dotyczący utrzymania czystości                         i porządku zostały określone w ustawie z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Z 1996 Nr 132, póz. 622,                                  z późniejszymi zmianami). Zgodnie z tą ustawą, utrzymanie czystości                             i porządku w gminach należy do ich obowiązkowych zadań. W szczególności do obowiązków gmin należy m.in.:

• tworzenie warunków do wykonywania prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie gminy lub zapewnienie wykonania tych prac przez tworzenie odpowiednich jednostek organizacyjnych,

• zapewnienie budowy, utrzymania i eksploatacji własnych lub wspólnych                     z innymi gminami:

-instalacji i urządzeń do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych,

-stacji zlewnych, w przypadku gdy podłączenie wszystkich nieruchomości do sieci kanalizacyjnej jest niemożliwe lub powoduje nadmierne koszty,

-instalacji i urządzeń do zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych lub ich części,

-szaletów publicznych,

• zapobieganie zanieczyszczaniu ulic, placów i terenów otwartych,                               w szczególności przez:

-zbieranie i pozbywanie się błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez właścicieli nieruchomości oraz odpadów zgromadzonych w przeznaczonych do tego celu urządzeniach ustawionych na chodniku,

• organizowanie selektywnej zbiórki, segregacji oraz magazynowania odpadów komunalnych, w tym odpadów niebezpiecznych, przydatnych do odzysku oraz współdziałanie z przedsiębiorcami podejmującymi działalność w zakresie gospodarowania tego rodzaju odpadami,

• zapewnienie zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części oraz współdziałanie z przedsiębiorcami podejmującymi działalność w tym zakresie

Rada gminy po konsultacji z państwowym inspektorem sanitarnym dla danego terenu, określa w drodze uchwały szczegółowe zasady utrzymywania czystości i porządku na obszarze gminy.

Ustawa także zobowiązuje gminy do prowadzenia ewidencji:

• zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości opróżniania                        i opracowywania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej,

• przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontrolowania częstotliwości sposobów usuwania komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowywania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej.

Prawem gminy jest rozwiązywanie problemów związanych                                   z gospodarowaniem odpadami w trakcie podejmowania decyzji                                     o zagospodarowaniu terenu – art. 40 ustawy z 7 lipca 1994 r.                                          o zagospodarowaniu przestrzennym. (Dz. U. Nr 89, poz. 415, z późniejszymi zmianami). Daje to gminom szerokie możliwości wpływania na wszystkie działania związane z wytwarzaniem odpadów.

Plan gminny uchwalany jest jako element programów ochrony środowiska przez radę gminy. Nie stanowi on jednak aktu prawa miejscowego. Przygotowanie planu gospodarki odpadami podobnie jak innych planów jest formą podejmowania decyzji strategicznych umożliwiającą przewidywanie kierunków rozwoju w ciągu określonego czasu. Wynikiem procesu planowania jest dokument zawierający wizję rozwoju systemu, opcje i warunki rozwiązań. Jest on bardzo ważnym źródłem informacji, narzędziem kontroli i materiałem wykorzystywanym do rozwoju systemu gospodarki odpadami w przyszłości.

# Charakterystyka Gminy

Gmina Naruszewo, położona jest w południowo – zachodniej części powiatu płońskiego (powiat usytuowany jest w północno – zachodniej części województwa mazowieckiego) zajmuje 160 km2, co stanowi 11,56 % ogólnej powierzchni powiatu. Gmina ta z 7015 mieszkańcami wsi jest wśród 73 gmin województwa  mazowieckiego, stanowiąc 1,6 % ludności wiejskiej.

Gmina leży w odległości około 45 km na północ od Warszawy, odległość od dróg krajowych nr 7 i 10 oraz linii kolejowej relacji Nasielsk – Sierpc –Toruń wynosi około 11 km.

Naruszewo jest gminą typowo rolniczą. W większości gospodarstwa zajmują się produkcją roślinną i zwierzęcą o wielu kierunkach. W uprawach dominuje żyto, pszenica, ziemniaki, buraki cukrowe. Ponadto jest kilka gospodarstw sadowniczych.

Prowadzone są uprawy owoców jagodowych i warzyw. Do istotnych czynników pozytywnie wyróżniających Gminę Naruszewo należy także stan środowiska naturalnego oraz występowanie na tym obszarze zabytków                         i obiektów przyrodniczych oraz duża powierzchnia lasów. Położenie gminy          w pobliżu Warszawy i trasy na Gdańsk, Bydgoszcz sprzyja osadnictwu ludzi                z miast.

Gmina Naruszewo według klasyfikacji fizyczno – geograficznej (Kondracki) leży na Wysoczyźnie Płońskiej. Tereny przecinają liczne doliny oraz bezodpływowe dolinki erozyjne. Rzeźba jest bardziej urozmaicona                       w części południowej i na znacznej części zajęta przez siedliska leśne. W części północnej istnieją korzystne warunki dla rozwoju rolnictwa intensywnego.                 Na terenie gminy nie występują większe ograniczenia dla lokalizacji osadnictwa z wyjątkiem dolin rzecznych, terenów zastoiskowych, których grunty są                        z reguły nawodnione nieskonsolidowane, małospoiste i niekorzystne dla budownictwa.

W układzie przestrzennym gminy występuje znaczne zróżnicowanie warunków glebowych. Gleby najlepsze jakościowo przeważają w północno – zachodniej i południowo – wschodniej części gminy.

Dominują tu przeważnie gleby klasy II, Vl a i III. W północno – wschodnim rejonie gminy występują głównie gleby zaliczane w klasyfikacji bonitacyjnej do klasy IV a i IV b. Są to obszary gleb średnio korzystne dla produkcji rolnej.                      W wyniku prac prowadzonych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi tereny gminy Naruszewo nie zostały zakwalifikowane do obszarów                                  o niekorzystnych warunków gospodarowania (ONW).

Udział głównych kompleksów w powierzchni gruntów ornych waha się od 15 do 25%. Użytki zielone zajmują około 11% powierzchni użytków rolnych. Najkorzystniejsze warunki zaopatrzenia w wodę występują w środkowej części gminy – rejon Naruszewo – Skwary – Michałowo, gdzie stwierdzono istnienie doliny kopalnej zasobnej w wodę. Niewielki fragment gminy (zachodnia – wschodnia część) ma ograniczone zasoby wód podziemnych.

Tabela 3. Charakterystyka gminy Naruszewo (wg Rocznika statystycznego Województwa Mazowieckiego 2002, ) na tle województwa mazowieckiego                       i powiatu płońskiego

| Obszar | Powierzchnia (ha( | Lesi- Stość ( %( | Ludność |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ogólna | użytki rolne | lasy | Pozosta-łe grunty |  | ogółem | Na 1 km2 |
| Województwo mazowieckie | 3557 909 | 2388 160 | 790 283 | 379 466 | 22,21 | 5079 006 | 143 |
| Powiat płoński | 138 367 | 105 613 | 18 466 | 14 288 | 13,35 | 90 639 | 66 |
| Gmina wiejska Naruszewo | 15 955 | 11 984 | 2 722 | 1 249 | 17,06 | 6 980 | 44 |

Ogólna powierzchnia lasów w Gminie Naruszewo, według stanu na dzień 31. 12. 2001 r. wynosi 2 722 ha, co stanowi 17,1 % lesistości. Dominują tu lasy państwowe (ponad 80%) podlegające Nadleśnictwu Płońsk. Największy zwarty kompleks leśny znajduje się w środkowej i południowej części gminy, pomiędzy miejscowościami: Naruszewo, Drochówka, Kębłowice, Srebrna, Zaborowo. Pozostałe leśne uroczyska: np. Sobanice, Radzymin itd. Występują w formie niewielkich powierzchni rozrzuconych wśród pól uprawnych. Niekorzystna jest również struktura wiekowa lasów. Lasy prywatne, o małej powierzchni, nastawione na pozyskanie drewna. Stan zdrowotny drzewostanu jest ogólnie zadowalający. Niska lesistość Gminy, znacznie niższa niż średnia                                  w województwie mazowieckim (22%), może w najbliższym czasie poprawić się poprzez zalesienie gruntów nieurodzajnych, unikając tym samym ich odłogowania.

Środowisko przyrodnicze gminy nie jest narażone na oddziaływanie zanieczyszczeń przemysłowych z uwagi na brak przemysłu na tym terenie. Według danych Delegatury WIOŚ w Ciechanowie, obiekty stanowiące potencjalne źródło zanieczyszczeń na tym terenie to:

- Składowisko odpadów w m. Naruszewo

- Spółdzielnia Mieszkaniowa Żurawianka w Nacpolsku

09-162 Nacpolsk – Osiedlowa oczyszczalnia ścieków w Nacpolsku

- P. Zdzisława i Sławomir Kalinowscy, zam 05-075 Wesoła,                          ul. Gajowa 5:

- Gospodarstwo Rolne w Nacpolsku

- Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych „PRZYJAŹŃ”                  w Płocku, 09-400 Płock, ul. Kazimierza Wielkiego 2A – Odcinek rurociągu przyjaźń w gminie Naruszewo.

Podział administracyjny gminy Naruszewo – tabela 4

| Lp. | Wieś | Ludność |
| --- | --- | --- |
|  |  | Kobiety | Mężczyźni | Ogółem |
| 1. | Beszyno | 16 | 7 | 23 |
| 2. | Dłutowo | 80 | 60 | 140 |
| 3 | Drochowo | 101 | 126 | 227 |
| 4 | Drochówka | 88 | 74 | 162 |
| 5 | Grąbczewo | 40 | 40 | 80 |
| 6 | Januszewo | 121 | 125 | 246 |
| 7 | Kębłowice | 58 | 62 | 120 |
| 8 | Kozarzewo | 61 | 64 | 125 |
| 9 | Krysk | 56 | 64 | 120 |
| 10 | Nowy Krysk | 18 | 20 | 38 |
| 11 | Wola Krysk | 24 | 24 | 48 |
| 12 | Łazęki | 85 | 78 | 163 |
| 13 | Michałowo | 51 | 51 | 102 |
| 14 | Naruszewo | 122 | 112 | 234 |
| 15 | Nowe Naruszewo | 80 | 72 | 152 |
| 16 | Nacpolsk | 359 | 369 | 728 |
| 17 | Nowy Nacpolsk | 47 | 46 | 93 |
| 18 | Stary Nacpolsk | 45 | 43 | 88 |
| 19 | Pieścidła | 92 | 102 | 194 |
| 20 | Postróże | 113 | 112 | 225 |
| 21 | Potyry | 48 | 60 | 108 |
| 22 | Radzymin | 223 | 230 | 453 |
| 23 | Radzyminek | 31 | 28 | 59 |
| 24 | Rąbież | 54 | 55 | 109 |
| 25 | Skarboszewo | 75 | 84 | 159 |
| 26 | Skarszyn | 85 | 96 | 181 |
| 27 | Skwary | 98 | 107 | 205 |
| 28 | Sobanice | 113 | 128 | 241 |
| 29 | Sosenkowo | 73 | 88 | 161 |
| 30 | Sosenkowo PGR | 22 | 28 | 50 |
| 31 | Srebrna | 81 | 98 | 179 |
| 32 | Stachowo | 24 | 36 | 60 |
| 33 | Strzembowo | 206 | 188 | 394 |
| 34 | Troski | 59 | 56 | 115 |
| 35 | Wichorowo | 83 | 93 | 176 |
| 36 | Wronino | 16 | 16 | 32 |
| 37 | Wróblewo | 16 | 16 | 32 |
| 38 | Wróblewo PGR | 74 | 72 | 146 |
| 39 | Zaborowo | 285 | 320 | 605 |
| 40 | Żukowo | 68 | 78 | 146 |
| 41 | Żukowo Poświętne | 22 | 17 | 39 |
| 42 | Żukowo PGR | 30 | 27 | 57 |
| Razem Gmina | 3443 | 3572 | 7015 |

Przyrost naturalny w Gminie Naruszewo w ostatnich latach (z wyjątkiem roku 2000) jest ujemny. Jest to odzwierciedleniem istniejącej sytuacji w Polsce                        i powiecie płońskim.

Według regionalizacji klimatycznej Polski, Naruszewo i okolice znajdują się w północno-wschodniej części dzielnicy klimatycznej środkowej (VII)                       i północnej części regionu agroklimatycznego Krainy Wielkich Dolin MED. Okres wegetacyjny w rejonie Naruszewa trawa średnio 210-220 dni. Pokrywa śnieżna utrzymuje się średnio 50-60 dni w roku, dni z przymrozkiem jest średnio                   100-110 w roku. Średnia roczna suma opadów atmosferycznych wynosi                  520 mm, w pełnych miesiącach (IV – X) okresu wegetacji 360 mm. Średnia roczna temperatura powietrza wynosi + 7,3oC, najchłodniejszym miesiącem roku jest luty ze średnią temperaturą powietrza –3,7oC, najcieplejszym lipiec ze średnią temperaturą powietrza +17, 8oC.

Czynnikiem decydującym o rozprzestrzenianiu się zanieczyszczeń                           w powietrzu atmosferycznym jest wiatr i jego siła. Dominują wiatry                              o kierunkach zachodnich (SW i W), według siły wiatr słaby (2-5 m/s).

Okolice Naruszewa nie należą do obszarów o dużym zanieczyszczeniu powietrza atmosferycznego. Największą część emisji zanieczyszczeń stanowi emisja pochodząca z energetycznego spalania paliw. Spowodowana jest głównie znaczną ilością kotłowni lokalnych opalanych węglem. Instalacje technologiczne pełnią rolę drugorzędną ponieważ okolice Naruszewa mają charakter typowo rolniczy, brak jest zakładów o profilu produkcji szkodliwym dla środowiska.

Zanieczyszczenia powietrza to głównie: dwutlenek siarki, dwutlenek azotu oraz pyły. Dwutlenek siarki emitowany jest przede wszystkim przez kotłownie lokalne, przy spalaniu zanieczyszczonego węgla. Tlenki azotu pochodzą ze spalania węgla, koksu, gazu i benzyn (transport samochodowy). Pyły emitowane są do atmosfery wraz ze spalinami pochodzącymi ze spalania paliw stałych.

Według podziału hydrogeologicznego Polski, rejon Naruszewa znajduje się w makroregionie Niżu Środkowopolskiego, regionie Mazowieckim (IX)                              i podregionie Wschodniomazowieckim (IX 1). Podstawowym użytkowym piętrem wodonośnym jest czwartorzęd, piętro wodonośne trzeciorzędowe w tych okolicach nie jest rozpoznane. Utwory czwartorzędu wykazują duże zróżnicowanie miąższości od kilku do kilkudziesięciu metrów, w znacznej mierze uwarunkowane ukształtowaniem starego podłoża, struktura geologiczna stanowi o zróżnicowaniu rozmieszczenia warstw wodonośnych.

W gminie znajdują się ujęcia i stacje wodociągowe: Naruszewo, Pieścidła, Poryty, Nacpolsk, Łazęki. Średnia dobowa wydajność urządzeń do ujmowania                 i uzdatniania wody wynosi 518,4 m3/d. Długość wodociągu w gminie wynosi 195 km.

Teren gminy rozcinają doliny rzeczne Naruszewki i Żurawianki –                         w północnej części oraz dolina Strugi na południu. Naruszewka to rzeka                        o długości ok. 30 km, jest prawobrzeżnym dopływem Wkry, którego obszar źródłowy leży w rejonie Radzymina. Do Bogusławic płynie przez tereny użytkowane rolniczo, poniżej przecina uroczysko Bogusławice I i II oraz mija Postruże i aż do ujścia meandruje pośród użytków rolnych. Żurawianka jest prawobrzeżnym dopływem Płonki, długości ok. 15 km. Jej obszar źródłowy mieści się w okolicy miejscowości Srebrna, na południe od ur. Naruszewo.                W okolicy Sosenkowa tworzy zbiornik wodny. Na zdecydowanej długości jej wody przemieszczają się przez tereny rolnicze. Struga – rzeka o długości                  ok. 14 km. Swój początek ma w pobliżu miejscowości Strzębowo, a ujście                   w Wiśle. Na przeważającej długości wody swe prowadzi przez obszary rolnicze. Poniżej miejscowości Januszewo płynie przez ur. Noskowo (rez. Noskowo)                     i opuszcza terytorialny zasięg gminy Naruszewo.

Sieć drogowa Gminy Naruszewo obejmuje łącznie – 384,8 km z czego drogi krajowe stanowią – 12,4 km, drogi wojewódzkie – 18 km, powiatowe – 71 km, gminne – 149 km, w tym o nawierzchni utwardzonej – 14,6 km, rolnicze –              97,0 km. Na terenie Gminy Naruszewo nie występuje transport kolejowy.

6.  Gospodarka odpadami w gminie Naruszewo

Obecny stan gospodarki odpadami komunalnymi i przemysłowymi na terenie gminy Naruszewo, opracowano na podstawie przeprowadzonych wizji lokalnych w terenie, materiałów udostępnionych w Urzędzie Gminy Naruszewo oraz dostępnych materiałów źródłowych. Dla uzyskania dodatkowych informacji przeprowadzono wizje lokalne istniejących na terenie gminy oczyszczalni ścieków, składowiska odpadów a także nawiązano bezpośredni kontakt                            z firmami zajmującymi się gospodarką odpadami  (zbiórką odpadów).

Rodzaje i źródła powstawania odpadów

Głównymi rodzajami powstających odpadów są:

•   odpady komunalne,

•   odpady przemysłowe, których skład zależny jest od rodzaju prowadzonej działalności.

6.1. Odpady komunalne

Odpady komunalne zgodnie z definicją zawartą w art. 3 ust 2 pkt. 4) ustawy dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach są to odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzących od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych.

W zależności od źródła powstawania odpady komunalne możemy podzielić na powstające:

- gospodarstwach domowych,

- obiektach infrastruktury takich jak: handel, usługi, szkolnictwo, obiekty działalności gospodarczej i wytwórczej.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112, poz. 1206) w grupie 20 w której sklasyfikowano odpady komunalne wymieniono następujące rodzaje odpadów – tabela 5:

| 20 | Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie |
| --- | --- |
| 20 01 | Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 15 01) |
| 20 01 01 | Papier i tektura |
| 20 01 02 | Szkło |
| 20 01 08 | Odpady kuchenne ulegające biodegradacji |
| 20 01 10 | Odzież |
| 20 01 11 | Tekstylia |
| 20 01 13* | Rozpuszczalniki |
| 20 01 14* | Kwasy |
| 20 01 15* | Alkalia |
| 20 01 17* | Odczynniki fotograficzne |
| 20 01 19* | Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy) |
| 20 01 21* | Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć |
| 20 01 23* | Urządzenia zawierające freony |
| 20 01 25 | Oleje i tłuszcze jadalne |
| 20 01 26* | Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25 |
| 20 01 27* | Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne |
| 20 01 28 | Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27 |
| 20 01 29* | Detergenty zawierające substancje niebezpieczne |
| 20 01 30 | Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29 |
| 20 01 31* | Leki cytotoksyczne i cytostatyczne |
| 20 01 32 | Leki inne niż wymienione w 20 01 31 |
| 20 01 33* | Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie |
| 20 01 34 | Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33 |
| 20 01 35* | Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki (1) |
| 20 01 36 | Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 |
| 20 01 37* | Drewno zawierające substancje niebezpieczne |
| 20 01 38 | Drewno inne niż wymienione w 20 01 37 |
| 20 01 39 | Tworzywa sztuczne |
| 20 01 40 | Metale |
| 20 01 41 | Odpady zmiotek wentylacyjnych |
| 20 01 80 | Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19 |
| 20 01 99 | Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny |
| 20 02 | Odpady z ogrodów i parków (w tym z cmentarzy) |
| 20 02 01 | Odpady ulegające biodegradacji |
| 20 02 02 | Gleba i ziemia, w tym kamienie |
| 20 02 03 | Inne odpady nieulegające biodegradacji |
| 20 03 | Inne odpady komunalne |
| 20 03 01 | Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne |
| 20 03 02 | Odpady z targowisk |
| 20 03 03 | Odpady z czyszczenia ulic i placów |
| 20 03 04 | Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości |
| 20 03 06 | Odpady ze studzienek kanalizacyjnych |
| 20 03 07 | Odpady wielkogabarytowe |
| 20 03 99 | Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach |

Skład odpadów stałych komunalnych jest złożony, różny w czasie                            i uzależniony od wielu czynników, m. in. pory roku, rodzaju zabudowy mieszkaniowej, sposobu ogrzewania budynków, infrastruktury technicznej,                      a także od zamożności i poziomu edukacji ekologicznej społeczeństwa. Ilość                 i skład odpadów powstających na danym obszarze można określić jedynie                  w oparciu o badania przeprowadzone metodycznie w pełnym cyklu rocznym. Niektóre zagadnienia związane z metodyką prowadzenia tych badań omówione są w normach branżowych:

•   PN-93/Z-15006 – Odpady komunalne stałe. Oznaczanie składu morfologicznego.

•   PN-93/Z-15008/01-06 – Badania właściwości paliwowych.

•   BN-87/9103 – Unieszkodliwianie odpadów miejskich.

Badania odpadów stałych komunalnych obejmują cztery grupy wskaźników:

•   ilościowe nagromadzenia odpadów: wagowe i objętościowe,

•   wskaźniki umownie zwane fizycznymi: gęstość, podział frakcyjny, skład morfologiczny,

•   właściwości paliwowe,

•   właściwości nawozowe.

Podstawowym źródłem informacji o wytwarzanej ilości odpadów były dane uzyskane z urzędu gminy oraz dane literaturowe i wyniki badań prowadzonych                  w gminach wiejskich na terenie kraju.

Istotnym elementem wpływającym na skład oraz jakość odpadów komunalnych jest charakter danego obszaru. Na terenach wiejskich wytwarzane są odpady z mniejszym udziałem materii organicznej, papieru oraz relatywnie większej zawartości tworzyw sztucznych oraz szkła. Jako, że omawiany teren ma charakter wiejski, częstokroć odpady organiczne, papier, tektura, popiół i żużel zagospodarowywane są na własne potrzeby.

Zróżnicowanie w strukturze i ilości wytwarzanych odpadów w zależności od tego, czy są wytwarzane na obszarze miejskim czy wiejskim obrazuje poniższa tabela.

Ilości i skład odpadów komunalnych Polsce (wg OBREM – 1998) – tabela 6

| Lp. | Wskaźniki | Jedn. | Miasta | Tereny wiejskie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Duże | Małe |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. 1.1. 1.2. | Ilość Wskaźnik nagromadzenia Wskaźnik nagromadzenia | m3/M/rok kg/M/rok | 0,9-1,55 120-250 | 0,3-0,9 150-450 | 0,2-0,5 70-200 |
| 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. | Skład (wagowo) Frakcja 0-10 mm Odpady organiczne – roślinne Odpady organiczne – zwierzęce Makulatura – papier + tektura Tworzywa sztuczne Tekstylia – szmaty Szkło Metale Pozostałe organiczne Pozostałe nieorganiczne | % % % % % % % % % % | 6,5 – 20,8 22,4-39,6 2,9-4,2 14,7-27 4,6-9,1 2,0-10,5 8,3-13,4 3,7-7,8 1,8-8,3 3,3-10,1 | 12,0-55,0 5,5-20,5 0,5-4,5 1,5-20,0 1,0-4,0 0,5-5,5 2,5-25,5 2,0-10,0 4,5-20,5 8,0-20,0 | 15-70 0-5,5 0-1,8 0,5-8,5 0,5-2,5 0,5-3,0 3,5-18,5 2-20,5 3-30 10-20 |

Wg tabeli wskaźniki nagromadzenia dla terenów wiejskich mieszczą się                      w przedziale od 70 do 200 kg/M/rok. Według danych uzyskanych z Urzędu Gminy w Naruszenie ilość odpadów  komunalnych wytworzona w gminie                  w roku 2003 wyniosła 395,8 Mg, z czego 292 Mg trafiły na składowisko                     w Naruszenie Starym, a 103, 8 Mg na składowisko w Dalanówku, gm. Płońsk.

Biorąc pod uwagę powyższe dla gminy Naruszewo należałoby przyjąć wskaźnik nagromadzenia z dolnego pułapu. W opracowanym w lipcu 2002 r. Przeglądzie ekologicznym składowiska odpadów w Naruszenie Starym ilość odpadów wytwarzanych na terenie gminy obliczono w sposób następujący:

- 0,25 m3/m/rok  x 7155 osób = 1788,75 m3/rok

- 80 kg/m/rok  x 7155 osób = 572 400 kg/rok = 572,4 ton/rok ≈ 572 ton/rok

Jest to wskaźnik nagromadzenia, który najbardziej odzwierciedla aktualnie występujący stan gospodarki odpadami na terenie gminy. Jest on jednak dużo niższy od przyjętego w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami (224 kg/M/rok). Biorąc pod uwagę typ poszczególnych wiosek, stopień ich rozwoju a także  zurbanizowania, trudno wytłumaczyć tak duże rozbieżności.

Należy jednak zaznaczyć, iż część odpadów zostaje zagospodarowana              we własnym zakresie przez mieszkańców, głównie odpady organiczne na kompost, papier do spalenia itd. Można przyjąć, iż różnica pomiędzy tą liczbą a przyjętymi wartościami wskazuje na ich stopień zagospodarowania.

Zgodnie z zapisem art. 15 ust 2 ustawy o odpadach gminny plan gospodarki odpadami powinien być opracowany zgodnie z planami wyższego rzędu. Biorąc to pod uwagę w dalszej części opracowania do wyznaczenia strategii gospodarki odpadami oraz prognozowanych zmian w zakresie gospodarki odpadami dla całej gminy wykorzystane będą jednostkowe wskaźniki wytwarzania i nagromadzenia odpadów przyjęte w planach krajowym, wojewódzkim i powiatowym.

Tabela 7. Średni skład morfologiczny odpadów domowych i z obiektów infrastruktury, w [%] – wg planu krajowego

| Odpady domowe | Odpady z obiektów infrastruktury [%] |
| --- | --- |
| frakcje odpadów [%] | duże miasta | małe miasta | wieś |  |
| odpady organiczne pochodzenia roślinnego | 32 | 29 | 13 | 10 |
| odpady organiczne pochodzenia zwierzęcego | 2 | 2 | 1 |  |
| inne odpady organiczne | 2 | 2 | 2 |  |
| papier i tektura | 19 | 17 | 13 | 30 |
| tworzywa sztuczne | 14 | 13 | 13 | 30 |
| materiały tekstylne | 4 | 3 | 3 | 3 |
| szkło | 8 | 8 | 8 | 10 |
| Metale | 4 | 4 | 4 | 5 |
| odpady mineralne | 5 | 8 | 10 | 5 |
| frakcja drobna (pon. 10 mm) | 10 | 14 | 33 | 7 |
| Razem: | 100 | 100 | 100 | 100 |

Źródło: na podstawie badań Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych  w Katowicach (IETU

Tabela 8. Wskaźniki generowania strumieni odpadów komunalnych
         dla obszarów  wiejskich

|  |  | Wskaźnik generowania strumieni odpadów komunalnych dla terenów wiejskich |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa strumienia | Wg planu wojewódzkiego kg/M/r | Wg planu krajowego kg/M/r |
| 1 | Domowe odpady organiczne | 25,76 | 22 |
| 2 | Odpady zielone | 5 | 4 |
| 3 | Papier i karton nieopakowaniowy | 9,42 | 11 |
| 4 | Opakowania papierowe | 9,42 | 15 |
| 5 | Opakowania kompozytowe | 2,09 | 2 |
| 6 | Tworzywa sztuczne nieopakowaniowe | 14,65 | 21 |
| 7 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 6,28 | 7 |
| 8 | Odpady tekstylne | 4,83 | 5 |
| 9 | Szkło nieopakowaniowe | 1,93 | 1 |
| 10 | Opakowania szklane | 10,95 | 19 |
| 11 | Metal | 4,51 | 5 |
| 12 | Opakowania stalowe | 1,29 | 2 |
| 13 | Opakowania aluminiumiowe | 0,64 | 0 |
| 14 | Odpady mineralne | 16,10 | 13 |
| 15 | Drobna frakcja popiołowa | 53,13 | 40 |
| 16 | Odpady wielkogabarytowe | 15,00 | 15 |
| 17 | Odpady budowlane | 30,00 | 40 |
| 18 | Odpady niebezpieczne | 2,00 | 2 |
|  | 213 | 224 |

Tabela 9. Wskaźniki nagromadzenia odpadów komunalnych [kg/M/rok] – wg planu wojewódzkiego

| Rodzaje odpadów | Przyjęty wskaźnik nagromadzenia [kg/M/rok] |
| --- | --- |
|  | Duże miasta | Małe miasta | Wieś |
| 1) odpady z gospodarstw domowych | 224 | 210 | 116 |
| 2) odpady z obiektów infrastrukturalnych | 110 | 90 | 45 |
| 3) odpady wielkogabarytowe | 20 | 15 | 15 |
| 4) odpady z budowy remontów i demontażu obiektów budowlanych | 40 | 30 | 30 |
| 5) odpady z ogrodów i parków | 12 | 12 | 5 |
| 6) odpady z oczyszczenia ulic i placów | 15 | 8 | - |
| 7) odpady niebezpieczne wchodzące w strumień odpadów komunalnych | 3 | 2 | 2 |
| Razem: | 424 | 367 | 223 |

6.1.1. System zbierania odpadów na terenie gminy Naruszewo

Ustawa o odpadach określa pojęciem zbierania odpadów każde działanie,                 a w szczególności umieszczanie w pojemnikach, segregowanie i magazynowanie odpadów, które ma na celu przygotowanie ich do transportu, do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania. Zgodnie ze znowelizowaną ustawą z dnia 13 września 1996 r.                     o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. nr 132, póz. 622                                z późniejszymi zmianami), dla odpadów komunalnych stosuje się pojęcie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości (obejmuje ono usuwanie odpadów                         z pojemników oraz transport do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania). Gmina powinna zapewnić mieszkańcom określone warunki utrzymania czystości                                   i porządku, a także jest odpowiedzialna za przejęcie obowiązków usuwania odpadów, w przypadku gdy mieszkańcy nie spełniają go lub spełniają niezgodnie                 z ustawą.

W tym celu Rada Gminy Naruszewo ustaliła w drodze uchwały, szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, dotyczące m.in. prowadzenia we wskazanym zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, rodzaju urządzeń przeznaczonych do zbierania tych odpadów oraz częstotliwości               i sposobu ich pozbywania – Uchwała z dnia 20.02.2004 r. Nr IX/66/04.

Zgodnie z zapisami zawartymi w regulaminie utrzymanie czystości                       i porządku na terenie nieruchomości polega na gromadzeniu odpadów komunalnych wyłącznie w pojemnikach na ten cel przeznaczonych, zabezpieczonych we własnym zakresie lub przez zakład świadczący usługi. Wielkość i liczba pojemników                         i częstotliwość wywozu odpadów komunalnych powinna gwarantować utrzymanie porządku i czystości na danej nieruchomości.

Pojemniki na odpady komunalne drobne powinny być ustawione                           w miejscach łatwo dostępnych, zarówno dla użytkowników, jak i dla pracowników firmy wywozowej w sposób nie powodujący nadmiernych uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości lub osób trzecich.

Właściciele nieruchomości są zobowiązani do oddzielnego gromadzenia odpadów komunalnych drobnych, wielkogabarytowych i surowców wtórnych oraz przekazywania ich firmie wywozowej oraz do utrzymywania pojemników na odpady w takim stanie sanitarnym i technicznym, aby korzystanie z nich mogło obywać się bez przeszkód i powodowania zagrożenia dla zdrowia użytkowników. Odpady komunalne wielkogabarytowe powinny być gromadzone w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości w sposób nie utrudniający korzystania                              z nieruchomości przez osoby do tego uprawnione i usuwane jak najszybciej                         w terminach uzgodnionych z firmą wywozową.

W regulaminie zaleca się aby mieszkańcy prowadzili selektywną zbiórkę następujących odpadów:

- szkło

- papier

- tworzywa sztuczne

- odpady niebezpieczne powstałe w gospodarstwach domowych

Właściciele nieruchomości są zobowiązani do zawarcia umowy na odbiór odpadów z firmą wywozową oraz do pobierania, przechowywania i okazywania na zasadach określonych w ustawie z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu porządku                i czystości w gminach, dowodów usunięcia odpadów. Dokumenty te są zobowiązani okazać na każde żądanie Wójta lub pracownika upoważnionego.

Zgodnie z wymaganiami ustawowymi odbieraniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości mogą zajmować się przedsiębiorcy posiadający stosowne zezwolenie od właściwego terenowo wójta.

Zezwolenie może być wydane przedsiębiorcom, którzy spełniają wszystkie określone prawnie wymogi na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Wójt na podstawie art. 7 ust 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622 z późniejszymi zmianami) określił wymagania jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie takiego zezwolenia – zarządzenie Wójta Gminy Naruszewo Nr 5 z dnia 16 kwietnia 2004 roku.

Aktualnie na terenie gminy Naruszewo zezwolenie posiadają następujący przedsiębiorcy:

- Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. zo.o. w Płońsku,                       ul. Mickiewicza 4, 09-100 Płońsk

- Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „SO” Józef Sobiesiak,                            ul. Pałacowa 18, 09-471 Miszewo Murowane.

6.1.2. Zbiórka odpadów drobnych zmieszanych

Pomimo, zapisów w obowiązującym regulaminie o utrzymaniu czystości               i porządku w gminie zobowiązującego każdego właściciela nieruchomości do wyposażenia nieruchomości w pojemnik na odpady i posiadania umowy                       z odbiorcą, w wielu miejscowościach gminy mieszkańcy nie posiadają takich pojemników a gromadzenie odpadów komunalnych prowadzone jest w systemie „donoszenia” a nie w systemie bezpośredniego odbioru. System „donoszenia” oparty jest na kontenerach wielkopojemnościowych KP-7 o pojemności 7 m3 ustawionych w różnych punktach gminy. Proponuje się stworzenie sytemu bezpośredniego gromadzenia odpadów komunalnych. Na podstawie doświadczeń realizacji  systemu „donoszenia” można stwierdzić, że nie jest to dobry system. Wadą tego systemu jest anonimowość gromadzonych odpadów, co praktycznie uniemożliwia obciążenie mieszkańców opłatami za ich usuwanie a także sprzyja podrzucaniu odpadów przez mieszkańców spoza gminy. Duża pojemność kontenerów sprawia, że czas przetrzymywania w nich odpadów jest długi co jest przyczyną powstawania nieprzyjemnych zapachów oraz zagrożeń sanitarnych związanych  z rozkładem frakcji organicznych. W przypadku zmniejszenia ilości rozstawionych kontenerów KP-7 skraca się czas napełniania kontenera, ale wydłuża odległość od miejsc powstawania do miejsc gromadzenia odpadów. To z kolei może stać się powodem zagospodarowania odpadów w sposób niewłaściwy np. składowanie na dzikich wysypiskach, zakopywanie, spalanie itp.

Właściwszym systemem byłby system bezpośredniego odbioru od wytwórców. Poniżej zostaną rozważone argumenty „za i przeciw” wprowadzeniu tego systemu.

Za wprowadzeniem tego systemu przemawiają następujące argumenty:

- skrócenie czasu przetrzymywania odpadów w pojemnikach, a przez co wyeliminowanie zagrożeń sanitarnych i przyczyn powstawania nieprzyjemnych zapachów,

- skrócenie odległości od miejsc powstawania odpadów do miejsc gromadzenia odpadów,

- możliwość identyfikacji wytwórcy odpadów i obarczenia go kosztami adekwatnymi do ilości wytworzonych odpadów,

- bardziej racjonalne wykorzystanie objętości pojemnika tj. większe zagęszczenie odpadów z uwagi na to, że za opróżnianie pojemnika płaci wytwórca,

- zmniejszenie potrzeb transportowych wynikających z możliwości zagęszczenia odpadów w śmieciarkach,

- bardziej efektywnie prowadzona selektywna zbiórka ( istotny jest tu bodziec ekonomiczny - mieszkańcy nie ponoszą kosztów wywozu posegregowanych odpadów a opłata za odpady zmieszane jest skorelowana z ich ilością),

Wady systemu bezpośredniej zbiórki:

- zakup pojemników przez wszystkich właścicieli nieruchomości (koszt zakupu),

- ustalenie tras przejazdu umożliwiających dojazd do każdej nieruchomości (istniejąca sieć dróg oraz okresowo występujące złe warunki atmosferyczne mogą uniemożliwiać dojazd specjalistycznego środka transportu do wszystkich posesji),

- system wymaga zapewnienia właściwej obsługi – może być obsługiwany przez przedsiębiorców posiadających specjalistyczny sprzęt: śmieciarki bębnowe lub śmieciarki z zagęszczeniem płytowym.

Biorąc pod uwagę powyższe wady oraz sytuację ekonomiczną mieszkańców gminy, należy rozważyć prowadzenie tego systemu w oparciu  o worki foliowe 100 litrowe o podwyższonej wytrzymałości. Worki mogłoby być stopniowo zastępowane pojemnikami w zależności od możliwości finansowych mieszkańców     i usytuowania ich posesji. W miejscach o niedogodnym usytuowaniu, gdzie dojazd specjalistycznego sprzętu w pewnych okresach roku jest niemożliwy (brak przejezdnych dróg w okresie zimy, przedwiośnia lub jesieni) właściciele nieruchomości pozostaliby przy systemie workowym. W takich przypadkach napełniony worek z odpadami dostarczany byłby przez właściciela nieruchomości do miejsca odbioru zlokalizowanego przy trasie przejazdu śmieciarki.

Systemu workowego zbiórki odpadów komunalnych drobnych zmieszanych (balastowych) nie uwzględnia obecnie obowiązujący regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Naruszewo, który zgodnie z zapisem zawartym w § 6 ust 2 wprowadza obowiązek gromadzenia odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości wyłącznie w pojemnikach i kontenerach na ten cel przeznaczonych. W regulaminie system workowy jest przewidziany tylko dla selektywnej zbiórki odpadów.

System workowy zbiórki odpadów komunalnych zmieszanych został przedstawiony jako jedna z alternatyw, decyzja zależy od władz lokalnych.                   W przypadku jednak podjęcia decyzji o wprowadzeniu tego systemu należy wcześniej dokonać zmian w regulaminie.

6.1.3. Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych w gminie, w sposób zorganizowany odbywa się sporadycznie. Odpady te są indywidualnie zagospodarowywane przez mieszkańców i w rezultacie, ich udział w masie odpadów deponowanych na składowiskach jest raczej niewielki. W przeważającej części odpady te, są wystawiane w miejscach zbiórki odpadów komunalnych. Sporadycznie organizowane są zbiórki tych odpadów bezpośrednio od mieszkańców.

6.1.4.  Systemy selektywnej zbiórki

Na terenie gminy Naruszewo funkcjonują dwa systemy selektywnej zbiórki odpadów: system pojemnikowy i system workowy. Systemem workowym objęta jest cała gmina, został on wprowadzony w marcu 2004 r. System pojemnikowy realizowany jest z udziałem dwu zestawów pojemników i jest prowadzony od początku 2001 r. System pojemnikowy jest jednak systemem droższym i wymaga sporych nakładów związanych z zakupem pojemników. Jest bardziej skutecznym systemem w obszarze gęstej zabudowy wielorodzinnej. Dla gmin wiejskich                     o dużym rozproszeniu, takich jak Naruszewo lepszym systemem jest system workowy. Ma on jednak swoje zalety i wady. Z jednej strony odpady segregowane nie muszą być donoszone przez mieszkańców do punktu zbiórki – lokalizacji pojemnika, z drugiej w systemie workowym konieczne jest zbieranie odpadów              w kilku workach, co może stanowić pewną uciążliwość dla uczestników zbiórki. Dodatkowo system ten wymaga zbierania odpadów w znacznie większej ilości punktów niż ma to miejsce w systemie pojemnikowym. Z powyższego wynika,                iż wybierając dany system należy wziąć pod uwagę:

•   gęstość zabudowy,

•   ilość mieszkańców objętych systemem zbiórki,

•   koszty wprowadzenia wybranego systemu na danym terenie,

•   ilość odpadów wytwarzanych na danym terenie,

•   rodzaj zabudowy w obrębie której ma być prowadzona selekcja,

Dla selektywnej zbiórki odpadów stosuje się pojemniki oraz worki. Wykorzystywane są dwa zestawy pojemników po 3 sztuki każdy przeznaczonych do segregacji szkła i makulatury. Są to pojemniki typu „dzwony” o pojemności             1,5 m3 przystosowane do opróżniania za pomocą wysięgnika dźwigowego HDS (hydrauliczny dźwig samochodowy). Rozdzielnie jest gromadzone szkło białe                   i kolorowe. Pojemniki charakteryzują się odpowiednio dobraną kolorystyką:

- niebieskie – na makulaturę

- zielone – na szkło kolorowe

- białe – na szkło bezbarwne.

Pojemniki posiadają napisy wskazujące na rodzaj gromadzonego surowca wtórnego oraz nadrukowaną instrukcję segregacji. Pojemniki są obsługiwane przez PGK Sp. zo.o z Płońska. W systemie pojemnikowym, odbiór segregowanych odpadów następuje po napełnianiu pojemnika.

Ponadto prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów „u źródła” realizowana za pomocą metody trzech worków. Worki w trzech kolorach otrzymują wszyscy mieszkańcy gminy.

W workach niebieskich mieszkańcy gromadzą selektywnie odpady typu makulaturowego, w żółtych – szklane, a w czerwonych – z tworzyw sztucznych.

Do grupy odpadów makulaturowych zalecanych przez  firmę odbierającą do selektywnego zbierania w workach niebieskich należą:

- makulatura miękka tj.: gazety, kartki i inne,

- makulatura twarda tj.: kartony, tektura, przekładki itp.,

- pojemniki po żywności płynnej typu TETRAPAK np. kartony po mleku, napojach itp.

Do grupy odpadów szklanych zalecanych do selektywnej zbiórki                        w workach żółtych należą:

- butelki bezbarwne,

- butelki kolorowe,

- inne szkło opakowaniowe np. słoiki.

Do grupy odpadów z tworzyw sztucznych zalecanych do selektywnego gromadzenia w workach czerwonych należą:

- torby i woreczki,

- reklamówki,

- butelki po napojach typu PET,

- butelki po chemii gospodarczej i kosmetykach np. po płynach do prania, płukania i inne.

Selektywną zbiórką odpadów prowadzoną metodą trzech worków zajmuje się Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „SO” z siedzibą w Nowym Miszewie.

W systemie workowym wyselekcjonowane odpady odbierane są według harmonogramu odbioru odpadów selekcjonowanych. Na terenie gminy Naruszewo odbiór odpadów odbywa się z częstotliwością raz na miesiąc.

Przy prowadzeniu selektywnej zbiórki odpadów mieszkańcy pokrywają jedynie koszty zakupu worków.  Pozostałe koszty ponoszą podmioty obsługujące zbiórkę, którzy w zamian zarabiają na sprzedaży wysegregowanych surowców wtórnych. Należy jednak podkreślić, iż koszty wprowadzenia zbiórki selektywnej są wysokie, a przychody ze sprzedaży zebranych frakcji w pełni ich nie pokrywają.

W pierwszych dwóch miesiącach selektywnej zbiórki zebrano następujące ilości odpadów:

- makulatura 2 908 kg

- szkło 6130 kg

- plastyk 2400 kg

Wg wskaźników generowania strumieni odpadów komunalnych dla obszarów wiejskich zawartych w KPGO ilość odpadów opakowaniowych wytwarzanych przez jednego mieszkańca w ciągu roku jest następująca:

-opakowania papierowe – 15 kg/M/rok

-opakowania z tworzyw sztucznych 7 kg/M/rok

-opakowania szklane 19 kg/M/rok

Odpady nieopakowaniowe:

-papier i karton nieopakowaniowy 11 kg/m/rok

-tworzywa sztuczne nieopakowaniowe 21 kg/M/rok

-szkło nieopakowaniowe 1 kg/M/rok

Biorąc pod uwagę demografię oraz powyższe wskaźniki generowania można wyliczyć ilość odpadów opakowaniowych w strumieniu odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy Naruszewo:

-opakowania papierowe – 15 kg/M/rok x 7015 M = 105 225 kg/rok

-opakowania z tworzyw sztucznych -7 kg/M/rok x 7015 M = 49 105 kg/rok

-opakowania szklane - 19 kg/M/rok x 7015 M = 133 289 kg/rok

Dla zakładanych poziomów odzysku na rok 2006 ( opakowania z papieru                  i tektury 45%, odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych 22%, odpady opakowaniowe ze szkła 35%) wyliczymy ilość odpadów opakowaniowych odzyskanych z terenu gminy Naruszewo:

-opakowania papierowe – 47 351,25 kg/rok = 3946 kg/m-c

-opakowania z tworzyw sztucznych – 10 803,1 kg/rok = 900,26 kg/m-c

-opakowania szklane – 46649,75 kg/rok = 3 887,48 kg/m-c

Przyjmując odzysk odpadów nieopakowaniowych na poziomie odzysku odpadów opakowaniowych, ilości które można zebrać selektywnie wynoszą;

- papier - 4,95 kg/M/rok x 7015 M = 34 724,25 kg/rok = 2893,69 kg/m-c

- tworzywa sztuczne - 4,62 kg/M/rok x 7015 M = 32 409,3 kg/rok = 2700,8 kg/m-c

- szkło - 0,35 kg/M/rok x 7015 M = 2455,25 kg/rok = 204,6   kg/m-c

Sumując ilości odpadów opakowaniowych i nieopakowaniowych otrzymano:

-papier i tektura –  3946 kg/m-c + 2893,69  kg/m-c = 6839,69 kg/m-c

-tworzywa sztuczne- 900,26 kg/m-c + 2700,8  kg/m-c = 3601,06 kg/m-c

-szkło - 3 887,48  kg/m-c + 204,6 kg/m-c = 4092,08 kg/m-c

Powyższe wyliczenia oparte są na założeniach przyjętych w KPGO. Wyliczone ilości odpadów są ilościami jakie można teoretycznie zebrać z terenu gminy Naruszewo.

Porównując te ilości z ilościami uzyskanymi w ciągu pierwszych miesięcy zbiórki nie należy się spodziewać aż tak dobrych rezultatów.

| Lp. | Rodzaj surowca wtórnego | Ilość odpadów zebranych selektywnie ton/m-c na podstawie danych uzyskanych w miesiącach kwiecień, maj 2004 r. | Teoretyczna ilość odpadów zbieranych selektywnie w tonach/m-c wyliczona na podstawie wskaźników z KPGO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Makulatura | 1,4 | 6,8 |
| 2. | Plastyk | 1,23 | 3,6 |
| 3. | Szkło | 3,06 | 4 |

Pierwsza zbiórka odpadów prowadzona była w miesiącach kwiecień, maj 2004 r. Okres wiosenny jest okresem w którym właściciele posesji dokonują gruntownych porządków. W innych miesiącach roku ilość odpadów zbieranych selektywnie może być mniejsza. Z drugiej jednak strony mieszkańcy dopiero uczą się tego systemu. Zakładane poziomy odzysku mogą być zbliżone do uzyskanych              w ciągu pierwszych dwu miesięcy.

6.1.5. Systemy selektywnej zbiórki odpadów komunalnych niebezpiecznych

Ze strumienia odpadów komunalnych można wyselekcjonować następujące odpady niebezpieczne i problemowe: farby, kleje, lepiszcze, żywice, rozpuszczalniki, odczynniki fotograficzne, pestycydy, herbicydy, insektycydy oraz lampy fluorescencyjne  i inne odpady zawierające rtęć, aerozole, baterie jednorazowe. Do odpadów tych należy zaliczyć także opakowania po wymienionych środkach chemicznych.

Na terenie gminy Naruszewo nie został dotąd wprowadzony żaden system zbiórki odpadów problemowych.

Poszczególne rodzaje odpadów problemowych mogą być w skuteczny sposób zagospodarowywane lub unieszkodliwiane. Wymaga to jednak zorganizowania systemu selektywnego gromadzenia tych odpadów w wyznaczonych miejscach. Punkty te powinny służyć okresowemu magazynowaniu odpadów do momentu ich wywozu do miejsca unieszkodliwiania. Budowa takiego Punktu stanowi podstawowe zadanie do rozwiązania w organizacji systemu zbiórki odpadów problemowych i niebezpiecznych. Punkt taki powinien być wyposażony                           w odpowiednie pojemniki na poszczególne rodzaje odpadów i obsługiwany przez przeszkolony personel, dozorowany.  Z uwagi na to, że w gminie nie funkcjonuje gminny zakład komunalny i trudno o wyznaczenie takiego miejsca należy rozważyć zasadność utworzenia takiego punktu wspólnie z innymi gminami przy mającym powstać Regionalnym Zakładzie Gospodarki Odpadami (RZGO) w Dalanówku. Zadaniem gminy poza współtworzeniem takiego punktu byłoby informowanie mieszkańców gminy o sposobie i zakresie przyjmowanych w tym punkcie odpadów.

Taki punkt magazynowania odpadów problemowych może być wspomagany równoległym systemem zbierania wybranych odpadów problemowych np.: zużytych baterii jednorazowych w miejscach sprzedaży oraz szkołach. Do prowadzenia zbiórki można zastosować specjalne pojemniki z odpowiednimi otworami wrzutowymi, zabezpieczającymi przed wrzucaniem innych odpadów. Oferowane są różne rodzaje pojemników, jednak należy brać po uwagę ich podstawowe cechy: mały otwór wrzutowy lub kilka otworów dostosowanych do wielkości baterii, zamknięcie pojemnika uniemożliwiające dostęp osób trzecich, niewielkie gabaryty (dobrym rozwiązaniem jest pojemnik stanowiący obudowę dla wymiennego worka na baterie o pojemności max. 30 litrów). Zużyte oleje mogą być zbierane w oparciu o stacje benzynowe (przy wykorzystaniu specjalistycznych pojemników do zbiórki olejów). Zbiórka przeterminowanych leków może być realizowana w oparciu  o apteki, lecznice, gabinety zabiegowe (przy wykorzystaniu specjalistycznych pojemników do zbiórki leków). Świetlówki  i akumulatory mogą być zbierane  w punktach sprzedaży. Sprzedawca detaliczny akumulatora ołowiowego (kwasowego) jest zobowiązany przy jego sprzedaży do przyjęcia zużytego akumulatora – obowiązek ten wynika z art. 20 ustawy z dnia 11 maja  2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i depozytowej (Dz.U. Nr 63, poz. 639).

Uzupełnieniem funkcjonowania takiego systemu może być okresowa zbiórka tego rodzaju odpadów. Proponuje się, aby np. dwa razy w roku  w ściśle określonym dniu i godzinach dokonywać zbiórki odpadów problemowych. Do tego celu powinien być wykorzystany specjalistyczny sprzęt. Odpady te powinny trafić do punktu działającego przy RZGO a następnie powinny być przekazane do specjalistycznych firm zajmujących się ich unieszkodliwianiem. Przed przekazaniem odpadów zawsze należy sprawdzić czy firma posiada stosowne zezwolenie.

Wykaz firm  zajmujących się odbiorem i zagospodarowywaniem poszczególnych odpadów problemowych zamieszczono w pkt 6.3. niniejszego opracowania.

6.1.6.  Odpady komunalne ulegające biodegradacji

Na odpady biodegradowalne składają się:

- domowe odpady organiczne

- odpady zielone

- odpady papieru i tektury opakowaniowe

- odpady papieru i tektury nieopakowaniowe

Wg wskaźników generowania strumieni odpadów komunalnych dla obszarów wiejskich zawartych w KPGO wyliczono następujące ilości odpadów biodegradowalnych wytwarzanych na terenie gminy Naruszewo:

- domowe odpady organiczne: 22 kg/M/rok x 7015 M = 154 330 kg/rok

- odpady zielone: 4 kg/M/rok x 7015 M = 28 060 kg/rok

- odpady papieru i tektury opakowaniowe: 15 kg/M/rok x 7015 M = 105 225 kg/rok

- odpady papieru i tektury nieopakowaniowe: 11 kg/M/rok x 7015 M = 77 165 kg/rok

Łączna ilość odpadów biodegradowalnych wytwarzanych na terenie gminy Naruszewo wynosi: 364 780 kg/rok.

Odpady komunalne podlegające biodegradacji to w głównej mierze odpady organiczne, które powinny podlegać kompostowaniu. Dzięki kompostowaniu odpadów organicznych część odpadów organicznych może być przerobiona na kompost, co powoduje zmniejszenie ilość odpadów tego typu deponowanych na składowisku. Ma to wpływ na sposób funkcjonowania składowiska, jednocześnie zmniejszając uciążliwość składowania organicznych odpadów, przejawiającą się przez emisję odorów, odcieków i gazów, co może powodować problemy środowiskowe. Uzyskany kompost może być wykorzystywany do kondycjonowania gleby. Ograniczenie ilości odpadów biodegradowalnych powinno być osiągane poprzez zastępowanie składowania recyklingiem organicznym w myśl art. 3 ustawy o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z dn. 27 kwietnia 2001 r).

Aby zmniejszyć uciążliwość składowisk na środowisko ważne jest oddzielenie odpadów organicznych od strumienia odpadów deponowanych na składowisku. W tym celu określono poziomy odzysku i recyklingu dla tych grup odpadów, które kształtują się następująco:

Ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania powinny wynosić:

- do 2006 roku– 88% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

- w 2010 roku – 75% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

- w 2013 roku – 50% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

- w 2020 roku – 35% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

Powyższe poziomy są zgodne z Dyrektywą Rady 99/31 z dn. 26 kwietnia 1998 roku w sprawie składowania odpadów.

Zmniejszanie odpadów biodegradowalnych kierowanych na składowiska będzie osiągana poprzez:

- indywidualne kompostowanie odpadów organicznych powstających                                        w gospodarstwach domowych

- odzysk i recykling odpadów  papierowych

6.1.7. Składowisko odpadów komunalnych

Składowisko zlokalizowane jest ok. 1,5 km na północny – wschód od centrum Naruszewa. Zostało ono zorganizowane w miejscu starego wyrobiska po eksploatacji piasku.

Podstawowe dane o składowisku:

  - rok rozpoczęcia eksploatacji 1991

  - pojemność – 18 000 m3

  - powierzchnia 0,59 ha

  - brak uszczelnienia podłoża

  - brak drenażu

  - brak systemu odgazowywania

  - składowisko ogrodzone płotem drewnianym

  - ilość deponowanych na składowisku odpadów ok. 300 ton/rok

  - rejon obsługi: Gmina Naruszewo (powierzchnia 160 km2 z liczbą mieszkańców 7015 osób)

  - zachowana strefa ochronna 300 m

  - brak dozoru stałego, w związku z czym brak infrastruktury (zaplecza socjalnego, doprowadzenia wody, energii elektrycznej)

Od północy i zachodu w bezpośrednim sąsiedztwie wysypiska znajdują się pola uprawne na szerokości ok. 60-100 m, po czym rozpoczyna się las. Od strony wschodniej i południowej w przeważającej części wysypisko ogranicza las                         a następnie pola uprawne. Droga dojazdowa do wysypiska usytuowana jest od strony południowej.

Najbliżej położone jest pojedyncze gospodarstwo znajdujące się w odległości ok. 300 m na południowy-zachód oraz gospodarstwo w odległości ok. 400 m na południowy wschód.

W odległości ok. 1,5 km na południe od składowiska przepływa rzeka Naruszewka, zaś w odległości ok. 450 m na południowy-zachód przebiega szosa asfaltowa Naruszewo Stare-Radzymin.

Stan formalno-prawny składowiska jest uregulowany decyzją Kierownika Urzędu Rejonowego w Płońsku z dnia 11.12.1990 r. znak: NB 8381/137/90                  o zatwierdzeniu planu realizacyjnego i pozwoleniu na budowę gminnego wysypiska śmieci – nieczystości stałych. Lokalizacja składowiska na działkach o nr. ew. 11/2                 i 9/2 w Naruszenie Starym była zgodna z materiałami do planu zagospodarowania przestrzennego gminy Naruszewo – decyzja Naczelnika Gminy Naruszewo z dnia 10.10.1989 r. znak: 8381/2/89 o lokalizacji inwestycji. Przyznana lokalizacja obejmowała własność Państwowego Funduszu Ziemi (działka o nr ew. 9/2 o pow. 0,38 ha) oraz Pani Henryki Chrzanowskiej (działka o nr ew. 11/2 o pow.                      0,38 ha).Grunty na obu działkach zakwalifikowano do V  i VI klasy.

Obecnie jest to własność Gminy - działka o nr ew. 167. Zarządzającym składowiskiem jest Wójt Gminy Naruszewo.

Składowisko wykonane zostało w kształcie prostokąta, ograniczone ze wszystkich stron uformowanymi skarpami o nachyleniu 1 : 1,5 i wysokości              ok. 3 m.

Wymiary obiektu:

-długość                - ok.120 m

-szerokość            - ok. 50 m

-głębokość            - ok. 3 m

-powierzchnia        - 0,59 ha

-pojemność             -ok. 18. 000 m3

Rzędna dna składowiska – 116,87 m npm .

Brak uszczelnienia podłoża oraz drenażu. Składowisko jest ogrodzone płotem drewnianym, obok bramy wjazdowej umieszczona jest tablica informacyjna. Droga dojazdowa do wysypiska wykonana z płyt „Jomb”. Obiekt nie jest dozorowany, w związku z czym nie ma zaplecza socjalnego na składowisku, doprowadzenia wody i energii elektrycznej. Odpady są składowane w sposób uporządkowany, eksploatowana jest północno-wschodnia część niecki wysypiska. Składowisko jest 2-3 razy w roku porządkowane tj. rozplanowywane przy użyciu ciężkiego sprzętu, następnie przysypywane materiałem piaszczystym o miąższości 0,1 m w celu uniknięcia samozapłonów, które mogłyby powstać na skutek wytlewania się odpadów. Na składowisku deponowane są odpady komunalne.

Według Projektu Technicznego Wysypiska przewiduje się składować odpady do rzędnej 119,70 m npm a następnie przykryć 0,5 m warstwą izolacyjną (zasypka gruntowa) i 0,2 m warstwą humusu.

Eksploatację wysypiska rozpoczęto w 1991 r. Rejon obsługi dla składowiska to teren gminy Naruszewo o powierzchni 160 km2 z liczbą mieszkańców 7015 osób. Na terenie gminy nie ma przedsiębiorstwa, które zajmowałoby się w sposób zorganizowany zbiórką i wywozem odpadów komunalnych. Częściowo gmina jest obsługiwana przez PGK Sp.zo.o. w Płońsku, jednak odpady odebrane przez PGK są deponowane na składowisku w Dalanówku. Na wysypisko w Naruszenie Starym trafiają odpady dowożone we własnym zakresie przez właścicieli gospodarstw indywidualnych. Skład odpadów zdeponowanych na tym składowisku jest typowy dla terenów wiejskich.

Według danych uzyskanych z Urzędu Gminy w Naruszenie ilość odpadów  komunalnych wytworzona w gminie w roku 2003 wyniosła 395,8 Mg, z czego na składowisko w Naruszenie Starym trafiło 292 Mg.

Dla składowiska została opracowana „Opinia hydrogeologiczna                            dot. lokalizacji gminnego wysypiska śmieci we wsi Naruszewo” przez Przedsiębiorstwo Geologiczne, Warszawa, ul. Berezyńska 39.

Składowisko odpadów usytuowano w starym wyrobisku o niewielkich rozmiarach (60 x 75 m) i głębokości do 4 m poniżej jego krawędzi. Utwory występujące w odkrywce to piaski różnoziarniste, szkliste z wkładkami żwirów         i z głazami narzutowymi często znacznych rozmiarów. W dwóch otworach wykonanych za pomocą sondy ręcznej stwierdzono występowanie drobnych utworów piaszczystych do głębokości 2,0 m poniżej dna odkrywki. Nawiercone piaski były suche, co świadczy o tym, ze zwierciadło wód podziemnych położone jest znacznie niżej. Na podstawie pomiarów zwierciadła wody w najbliższych studniach kopanych ujmujących wodę z tej samej serii piaszczystej, która była eksploatowana w przedmiotowej piaskowni można przypuszczać, ze zwierciadło to kształtuje się na rzędnej ok. 119, 0 m npm, a więc ok. 12,0 m poniżej najniższego punktu w dnie odkrywki.

Teren, na którym przeprowadzono badania terenowe obejmuje obszar wieloboku, którego wierzchołki stanowią punkty lokalizacji studni wierconych                 w Naruszenie, Wróblewie, Radzyminie, Krysku. Miejsce wysypiska jest                    w centrum tego obszaru w odległości 1300 m od studni nr II, 3300 m od studni nr V, 2500 m od studni nr IV i 3500 m od studni nr III.

Ze względu na charakter utworów i warunki hydrogeologiczne można wyróżnić na badanym obszarze dwa podstawowe rejony.

Pierwszy (I) w obrębie którego znajduje się składowisko i studnie oznaczone numerami od 1 do 18 rozciąga się na północ od zwartej zabudowy wsi Naruszewo aż do wsi Radzymin. Jest to obszar osadów wodnolodowcowych o miąższości kilkunastu metrów głównie piaszczysto-żwirowych przewarstwionych lokalnie utworami mułkowo-ilastymi. Nie brak także głazów narzutowych często znacznych rozmiarów. Obszar jest wyrównany o niewielkich deniwelacjach terenu.

Wszystkie pomierzone studnie na tym obszarze ujmują ten sam poziom wodonośny wód gruntowych. Charakteryzuje się on brakiem izolacji od powierzchni i swobodnym zwierciadłem wód. Główny kierunek odpływu wód                   z tej warstwy to kierunek NW. W obszarze centralnym (w którym znajduje się wysypisko) spadki hydrauliczne są bardzo małe.

Drugi z wydzielonych rejonów hydrogeologicznych (II) rozciąga się na południe od rejonu I. Obejmuje on obszar doliny rzeczki Naruszewki i okalających ją wyniesionych terenów wsi Naruszewo, Drochowo i Wola Kryska. Warunki hydrogeologiczne są tutaj bardziej skomplikowane niż w rejonie I. Na powierzchni występują grunty gliniaste a miejscami także piaski zaglinione a nawet żwiry. Studnie kopane z tego regionu eksploatują wodę z przewarstwień piaszczystych.

Opisywana seria osadów jest dobrze izolowana od głębiej leżącej warstwy wodonośnej, o czym świadczyć może obecność swobodnego zwierciadła wody                w niej. Ta kilkumetrowej miąższości warstwa (4 m w otw. Nr II) pozostaje                w pełnym kontakcie hydraulicznym z pierwszą warstwą wodonośną występującą               w rejonie nr I. Świadczyć o tym może podobna rzędna zwierciadła wody i brak naporu w obu warstwach.

Ten poziom wodonośny oddzielony jest 8-metrową (otw. Nr II) serią nieprzepuszczalną mułków i glin zwałowych od głębiej leżących serii wodonośnych zafiltrowanych i eksploatowanych przez studnie głębinowe w Naruszenie. Prawdopodobnie ten sam poziom eksploatowany jest w studni nr III w Krysku               i nr V we Wróblewie.

Biorąc pod uwagę charakter składowanych odpadów (odpady komunalne                 z niewielką domieszką odpadów budowlanych) i ich niewielką ilość oraz znaczną głębokość od dna odkrywki do zwierciadła wody (ok.12 m) i minimalne spadki hydrauliczne w zagrożonej warstwie w rejonie składowiska jest mało prawdopodobne aby wody podziemne uległy zanieczyszczeniu. Warunkiem uniknięcia zanieczyszczenia jest użytkowanie składowiska zgodnie                                    z przeznaczeniem tj. deponowanie na nim tylko odpadów komunalnych.

Składowisko jest źródłem emisji pyłowych, gazowych i mikrobiologicznych, które mają charakter niezorganizowany.

Biorąc pod uwagę małą ilość składowanych odpadów i małą intensywność ruchu kołowego na drodze dojazdowej można stwierdzić, iż emisja związana                               z transportem, rozładunkiem i rozplanowaniem jest nieistotna. Pozostaje emisja eolityczna z powierzchni składowiska, której nasilenie zależy od prędkości wiatrów.

Emisja gazów ze składowiska jest wynikiem zachodzących samorzutnie procesów biologicznego rozkładu substancji organicznej zawartej w odpadach.

Sposoby ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko to zagęszczanie odpadów i przysypywanie warstwą izolacyjną. Dezodoryzacja gazu następuje podczas migracji przez tę warstwę. Źródłem emisji odorów ze składowiska mogą być również odcieki. Przysypywanie warstwą izolacyjną jest szczególnie ważne latem.

Istotne znaczenie w ograniczeniu wpływu składowiska na jakość powietrza atmosferycznego ma fakt, ze odpady są deponowane w niecce wyrobiska (podpoziomowo), gdzie prędkości wiatru i wymiana gazowa z otoczeniem są mniejsze niż na powierzchni terenu.

W bezpośrednim zasięgu oddziaływania składowiska nie występują obiekty chronione poddane ochronie na podstawie ustawy o ochronie przyrody, ustawy prawo wodne i ustawy o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym.

Składowisko winno być eksploatowane w sposób ograniczający negatywne oddziaływanie składowiska na estetykę środowiska. Szczególnie ważne jest eliminowanie rozwiewania lekkich frakcji deponowanych odpadów tj. folii, papierów itp.

Zarządzający składowiskiem jest zobowiązany do:

- wnoszenia opłat za składowanie odpadów do Urzędu Marszałkowskiego                              ( opłaty nalicza się wg ilości zgromadzonych odpadów i jednostkowych stawek publikowanych w Dziennikach Ustaw)

- monitorowania składowiska zgodnie z art. 59 ustawy z dnia                         27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U Nr 62, poz. 628) oraz zgodnie                   z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 r.                        w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowiska odpadów (Dz.U. Nr 220, poz.1858), a także corocznego przesyłania uzyskanych wyników wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska w terminie do końca I kwartału, po zakończeniu roku kalendarzowego, którego te wyniki dotyczyły

- właściwej eksploatacji składowiska zgodnie z wymogami zawartymi        w art. 59 ust 1 w/w ustawy o odpadach  oraz w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań dot. lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów min do:

- ustalania ilości odpadów przed ich przyjęciem na składowisko

- sprawdzania zgodności przyjmowanych odpadów z danymi zawartymi

karcie przekazania odpadu

Dla składowiska został opracowany Przegląd ekologiczny, na podstawie którego Starosta Płoński decyzją z dnia 24.07.2003 r. znak: RŚ 763/45/03 zobowiązał zarządzającego składowiskiem odpadów tj. Wójta Gminy Naruszewo   do wystąpienia z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę lub jego zmianę, którego przedmiotem będzie przebudowa składowiska odpadów w terminie do dnia 31.12.2007 r.

Wniosek powinien spełniać wymogi zawarte w rozdziale III rozporządzenia Ministra Gospodarki przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r.                     w sprawie warunków i trybu postępowania przy rozbiórkach nie użytkowanych zniszczonych lub nie wykończonych obiektów budowlanych oraz udzielania pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części. (Dz.U, Nr 10 z 1995 r. poz.47) oraz art. 52 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.                     o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628).

Zarządzający składowiskiem odpadów zgodnie z art. 33 ust. 4 ustawy                z dnia 27 lipca 2001 r. o wyprowadzeniu ustawy- Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, póz. 1085                    z późniejszymi zmianami) jest zobowiązany do dostosowania, jego funkcjonowania do wymagań określonych w decyzji o pozwolenia na budowę lub jego zmianie                 w terminie nie później niż do dnia 31 grudnia 2009 r. Jeżeli po dniu 31.12.2009 r. istniejące składowisko odpadów będzie eksploatowane niezgodnie z wymogami określonymi w pozwoleniu na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego wojewódzki inspektor ochrony środowiska wyda decyzję o wstrzymaniu korzystania ze składowiska.

Analizę lokalizacji, urządzania i eksploatacji składowisk w aspekcie spełnienia wymogów Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie poszczególnych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji                     i zamknięcia jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz.U z 2003 r. Nr 61, poz. 549) dokonano w Planie gospodarki odpadami województwa mazowieckiego. Przeprowadzona analiza lokalizacji składowisk została przyjęta za podstawę planu zamykania składowisk. Założono, że wszystkie składowiska konfliktowe w stosunku do kryteriów zawartych w w/w rozporządzeniu muszą być zamknięte do 2012 roku. Składowisko  w Naruszewie Starym ma zostać zamknięte w 2007 r., a następnie zostanie zrekultywowane.

Składowisko nie ma zatwierdzonej instrukcji eksploatacji zgodnie                     z wymogami art. 53 w/w ustawy o odpadach.

Rys. 1. Graficzne przedstawienie instalacji do unieszkodliwiania odpadów

6.2. Odpady przemysłowe

W gminie Naruszewo ilość wytwarzanych odpadów przemysłowych  jest znikoma z uwagi na brak rozwiniętego przemysłu na tym terenie. Działają tu jedynie drobne zakłady usługowe i handlowe.

Wykaz wytwórców odpadów przemysłowych w gminie:

- 09-162 Nacpolsk – Osiedlowa oczyszczalnia ścieków w Nacpolsku

- P. Zdzisława i Sławomir Kalinowscy, zam 05-075 Wesoła,                          ul. Gajowa 5:

- Gospodarstwo Rolne w Nacpolsku

- Cymes Sklep wielobranżowy s.c. Naruszewo

- Auto-Naprawa, Branczewski Tadeusz, Nacpolsk

- Bud-Chem s.c. Kochańska Barbara, Nacpolsk

- Metaltech s.j. Piasecka Agnieszka, Piasecki Paweł, Piasecki Rafał

- Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe, Golasa Ewa, Krysk

- Usługi Transportowe, Szymański Jerzy, Krysk

- „Ewa” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe, Radzymin

- „Lornex” s.c. Filia w Radzyminie

- Sklep Spożywczo-przemysłowy – Pakulska Elżbieta, Radzymin

- Usługi instalacyjne, Hydrauliczne i Elektryczne, Pasiewicz Zdzisław, Radzymin

- Zakład Usług Mechanicznych, Radzymin

- Wytwórnia Mas Bitumicznych, Skarboszewo

- Handel Obwoźny, Kalinowski Marek, Skwary

- Spółdzielnia Kółek Rolniczych, Skwary

- Sklep spożywczy, Fabczak Aleksandra, Sobanice

- Zakład Rolny, Sosenkowo

- Stacja Paliw, Strzembowo

- Zakład Usług Mechanizacyjnych, Strzembowo

- Sklep Spożywczo-Przemysłowy, Chudzyński Marek, Zaborowo

- Zakład Usług Mechanizacyjnych, Żukowo

W zakresie wytwarzania odpadów (art. 17 ustawy o odpadach) wymagane jest posiadanie przez wytwórcę odpadów jednej z następujących decyzji administracyjnych:

- pozwolenia na wytwarzanie odpadów,

- decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi (zwanej dalej decyzją zatwierdzającą program)

- pozwolenia zintegrowanego

lub złożenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami (zwanej dalej informacją), przy czym pozwolenia (art. 180 ustawy - Prawo ochrony środowiska) są wydawane wyłącznie w związku z eksploatacją instalacji.

To, która forma uregulowań prawnych jest wymagana dla danego wytwórcy odpadów zależy głównie od rodzaju wytwarzanych odpadów (czy są to odpady niebezpieczne, czy też inne niż niebezpieczne) oraz od ilości wytwarzanych odpadów.

Posiadacze odpadów, w przypadkach określonych w ustawie o odpadach, zostali zobowiązani do prowadzenia ewidencji odpadów i przekazywania zbiorczych zestawień danych marszałkowi województwa. Wymagania w zakresie sprawozdawczości zawiera również ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych - w odniesieniu do producentów opakowaniowych oraz "ustawa              o opłacie produktowej" - w odniesieniu do pakujących produkty w opakowania oraz producentów niektórych wybranych produktów.

Zgodnie z art. 25 ustawy o odpadach wytwórca odpadów może zlecić wykonanie obowiązku gospodarowania odpadami innemu posiadaczowi odpadów. Posiadacz odpadów może je przekazywać wyłącznie podmiotom, które uzyskały zezwolenia właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami, chyba że działalność taka nie wymaga uzyskania zezwolenia. Jeżeli posiadacz odpadów, w tym wytwórca odpadów, przekazuje odpady następnemu posiadaczowi odpadów, który ma zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania tymi odpadami, odpowiedzialność za działania objęte tym zezwoleniem przenosi się na tego następnego posiadacza odpadów.

Podstawowymi decyzjami w zakresie gospodarowania odpadami są:

- pozwolenie zintegrowane, jeśli odzysk lub unieszkodliwianie odpadów odbywają się w instalacji, na której prowadzenie jest wymagane to pozwolenie,

- zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,

- zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów.

W ustawie o odpadach wprowadzono generalną zasadę, że wydawana jest jedna decyzja obejmująca wszystkie rodzaje działalności w zakresie gospodarki odpadami. W przypadku więc, gdy wytwórca odpadów prowadzi jednocześnie działalność w zakresie gospodarowania odpadami, jest on zwolniony                           z obowiązku uzyskiwania odrębnego zezwolenia na prowadzenie tej działalności, jeśli posiada pozwolenie na wytwarzanie odpadów lub decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, z tym że we wniosku o wydanie tych decyzji, jak i w samych decyzjach muszą być uwzględnione wymagania stawiane zezwoleniom na prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania odpadami (art. 31 ustawy o odpadach).

Natomiast posiadacz odpadów, który łącznie prowadzi działalność                         w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów oraz zbierania lub transportu odpadów, jest zwolniony z obowiązku uzyskania odrębnego zezwolenia na prowadzenia działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów. W tym przypadku jednak zarówno wniosek, jak i zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów musi uwzględniać wymagania stawiane zezwoleniu na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów (art. 32 ustawy o odpadach).

6.3. Odpady niebezpieczne

Źródłem odpadów niebezpiecznych są procesy przemysłowe, rolnictwo                   działalność medyczna a także część odpadów komunalnych. Oznacza to, że znacząca część źródeł tych odpadów ma charakter rozproszony, co stwarza określone trudności przy sporządzaniu bilansu poszczególnych strumieni odpadów. Odpady niebezpieczne przemysłowe opisano w pkt 6.2 niniejszego opracowania odpady niebezpieczne, które można wyselekcjonować ze strumienia odpadów komunalnych zostały opisane w pkt 6.1.5., natomiast odpady niebezpieczne powstające w wyniku produkcji rolniczej w pkt 6.8.

Poniżej przedstawiono firmy zajmujące się odbiorem                                                    i zagospodarowywaniem poszczególnych odpadów problemowych – tabela 7.

| LLp. | Nazwa firmy | Adres i telefon | Zakres działalności | Usuwane lub unieszkodliwiane odpady |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ABBA – Ekomed Sp. zo.o. | 87-100 Toruń ul. Poznańska 152 tel. 056 651-36-67 654-86-70 654-86-71 fax 651-44-25 |  | odpady polakiernicze, przeterminowane odczynniki chemiczne |
| 12. | Agencja Obsługi Przemysłu „VAMA” Sp.zo.o. | 43-300 Bielsko Biała ul. Gen St. Maczka 9 tel./fax 033/145-913 145-501 w. 133 0-90-307-104 | Pośrednictwo w przekazywaniu odpadów do utylizacji | akumulatory, opony, świetlówki, tworzywa sztuczne |
| 23. | Agatom Service Spółdzielnia Pracy | 03-042 Warszawa ul. Marywilska 44 tel.022/614-57-87 fax 022/614-2311 | Segregacja odpadów | przepracowane oleje, zużyte akumulatory zużyte ogumienie, odpady gumowe, świetlówki, lampy wyładowcze |
| 34. | Algader s.c.. | 01-651 Warszawa ul.Gwiździsta21/17 tel./fax 022/833-87-02 022/834-75-35 022/864-94-94 0-603 124-853 0-602 274-481 0-603 124-852 | Odbiór, transport, pośrednictwo | odpady przemysłowe niebezpieczne i pozostałe, przepracowane oleje, akumulatory, zaolejone grunty, odpady azbestowe, odpadowe chemikalia |
| 45. | AWAS – Polska Sp.zo.o. | 04-630 Warszawa ul. Żuławska 17 tel. 022/613-01-48 fax 022/815-29-95 | unieszkodliwianie transport (serwis separatorów) | usuwanie osadów i szlamów z separatorów |
| 6. | BIONIKA Bydgoszcz Sp. zo.o. | 85-010 Bydgoszcz ul. Dworcowa 84/5 tel. 052/327-31-70, 321-33-08 |  | głównie chemia |
| 57. | CENTRA S.A. | 60-960 Poznań ul. Gdyńska 31/33 tel.061/878-08-81 061/878-64-52 fax 061/878-06-19 | odbiór, pośrednictwo | zużyte akumulatory |
| 8. | FOTON S.A. | Warszawa Tel.022/632-20-21 |  | Odczynniki fotograficzne |
| 69. | PPUHGUMA-BOLECHOWO Sp.zo.o. | 62-005 Owińska Bolechowo ul. Poznańska 1 tel. 061/812-60-17 fax 061/812-62-10 | zagospodarowanie | zużyte ogumienie diagonalne, dętki samochodowe, ochraniacze dętek |
| 710. | Cementownia ZWC GÓRA2DŻE S.A. | 45-076 Opole Chorula 4 tel./fax 077/53-02-91 | unieszkodliwianie termiczne (wykorzystanie) | zużyte ogumienie, odpady gumowe |
| 811. | HYDROBUDOWA ŚLĄSK S.A. Zakład Produkcji Przemysłowej | 43-190 Mikołów ul. Żwirki i Wigury 58 tel. 032/126-04-96 032/226-04-80 fax 032/126-02-77 | pośrednictwo, transport | zużyte świetlówki |
| 912. | MAYA | 04-790 WARSZAWA ul. Trakt Lubelski 131 tel. 022/612-61-32 612-61-16 fax 022/612-61-00 | Unieszkodliwianie źródeł światła zawierających Rtęć (wykorzystanie) | zużyte źródła światła zawierające rtęć |
| 113. | MIROPASZ s.c. Zakład Produkcji Rolnej | 05-600 Grójec Mirowice tel. 048/664-27-47 | unieszkodliwianie, wykorzystanie | odpady rzeźne, poubojowe |
| 114. | MOTOZBYT S.A. | 02-220 Warszawa ul .Łpuszańska 36 tel. 022/846-04-41 fax 022/846-04-92 022/846-29-73 | pośrednictwo | odbiór zużytych akumulatorów |
| 115. | ORZEŁ BIAŁY S.A. Zakłady Górniczo-Hutnicze | 41-902 Bytom ul. Siemianowicka 98 tel. 032/81-34-85 fax 032/81-34-91 | unieszkodliwianie (wykorzystanie) | zużyte akumulatory wraz z elektrolitem |
| 116. | POLUTIL | 05-304 Stanisławów tel. 025/757-50-86 fax 022/625-36-59 | unieszkodliwianie, zagospodarowywanie | odpady rzeźne, kości |
| 117. | POMSEL Sp.zo.o. | 56-400 Oleśnica ul. Bratnia 7 tel./fax 071/398-60-75 | pośrednictwo spożywcze | odpadowe tłuszcze |
| 118. | Rafineria Nafty. JEDLICZE S.A. | 38-460 Jedlicze ul. Trzecieskiego 14 tel.013/43-805-11 fax 013/43-846-65 | wykorzystanie | oleje przepracowane |
| 119. | RAN-DICKMAR Sp. zo.o. | 03-887 Warszawa ul. Swojska 47 tel.022/679-80-18 w.29 0-602 664-036 fax 022/679-80-18 w.49 | odbiór, transport, pośrednictwo | oleje przepracowane |
| 20. | WASTROPOL Sp. zo.o. | 61-371 Poznań ul. R. Maya 1 tel. 061/874-10-07 |  | baterie akumulatory |
| 121. | SERVIPOL S.A. | 03-237 Warszawa ul. Inowłodzka 5 tel. 022/811-11-87 fax 022/811-44-56 | wykorzystanie | zużyte ogumienie |
| 122. | SPAL –MED | 54-130 Wrocław tel./fax 071/55-20-44 tel. 0603799541 0601777041 | odbiór i transport | odpady z działalności służb medycznych i weterynaryjnych |
| 23. | SYSTEM A-Z | 04-825 Warszawa ul. Chylicka 5 tel. 022/615-61-12 |  | szeroki asortyment |
| 24. | THORNMANN RECYCLING | 87-100 Toruń ul. Poznańska 264 tel. 056/65-222-66 |  | zużyty sprzęt biurowo-komputerowy (min. Monitory, drukarki, baterie komputerów i telefonów komórkowych, tonery, zasobniki do tuszu) |
| 125. | UTIMER Sp.zo.o. | 01-919 Warszawa ul. Wólczyńska 133 tel. 022/569-89-50 fax 022/569-89-58 | pośrednictwo, transport | zużyte źródła światła zawierające rtęć |
| 26. | UTIL Sp. zo.o. | Grodzisk Mazowiecki Tel. 022/7556132 |  | lampy fluorescencyjne, baterie, akumulatory |
| 2 27. | Zakład Utylizacji Odpadów Sp. zo.o. (grupa „LOBBE”) | 01-267 Warszawa ul. Jana Kazimierza 49 tel. 022/816-20-17 fax 836-67-42 |  | baterie, akumulatory |
| 2 28. | „Inter-Chem” Andrzej Kazimkowski | Ul. Lissowskiego 43 b/30 87-500 Rypin tel. (054) 280-49-41 |  | szeroki asortyment min. Chemia laboratoryjna i analityczna, przeterminowane odczynniki chemiczne |
| 29. | Kartech Sp.zo.o | Ul. Przemysłowa 30/32 Warszawa Tel. (022) 665-98-18 w. 2219 |  | Przeterminowane środki ochrony roślin |
| 3 30. | AWAT | Warszawa Tel. (022) 685-91-78 |  | Przeterminowane środki ochrony roślin |

6.4. Odpady medyczne i weterynaryjne

Odpady medyczne generowane są przez ośrodki służby zdrowia, weterynaryjne, prywatne gabinety lekarskie i stomatologiczne. Do tej grupy zalicza się również pozostałości z domowego leczenia (dializy, podawanie insuliny, opatrunki, farmaceutyki itp.).

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r.            w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112, poz. 1206) w grupie 18 w której sklasyfikowano odpady medyczne i weterynaryjne wymieniono następujące rodzaje odpadów – tabela 8:

| 18 | Odpady medyczne i weterynaryjne |
| --- | --- |
| 18 01 | Odpady z diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej |
| 18 01 01 | Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 03) |
| 18 01 02* | Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03) |
| 18 01 03* | Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady), z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82 |
| 18 01 04 | Inne odpady niż wymienione w 18 01 03 |
| 18 01 06* | Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne |
| 18 01 07 | Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 01 06 |
| 18 01 08* | Leki cytotoksyczne i cytostatyczne |
| 18 01 09 | Leki inne niż wymienione w 18 01 08 |
| 18 01 10* | Odpady amalgamatu dentystycznego |
| 18 01 80* | Zużyte kąpiele lecznicze aktywne biologicznie o właściwościach zakaźnych |
| 18 01 81 | Zużyte kąpiele lecznicze aktywne biologicznie inne niż wymienione w 18 01 80 |
| 18 01 82* | Pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów zakaźnych |
| 18 02 | Odpady z diagnozowania, leczenia i profilaktyki weterynaryjnej |
| 18 02 01 | Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 02) |
| 18 02 02* | Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt |
| 18 02 03 | Inne odpady niż wymienione w 18 02 02 |
| 18 02 05* | Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne |
| 18 02 06 | Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 02 05 |
| 18 02 07* | Leki cytotoksyczne i cytostatyczne |
| 18 02 08 | Leki inne niż wymienione w 18 02 07 |

*-odpady niebezpieczne

Skład morfologiczny odpadów medycznych jest bardzo zróżnicowany, brak jest również ujednoliconych metod ich badania. Trudności oznaczania wynikają                   z przestrzegania wymagań BHP. Średnio, ilościowy skład tych odpadów kształtuje się następująco:

- papiery i karton około 20 %

- materiały opatrunkowe (bandaże i wata) około 40 %

- odpady z tworzyw sztucznych około 20%

- szczątki ludzkie około 10%

- pozostałe odpady około 10 %.

Wyżej podane proporcje przyjmować należy jako orientacyjne.

Z ustawy o odpadach wynika, że do obowiązków posiadaczy odpadów niebezpiecznych, a w szczególności wytwórców tych odpadów, należy uzyskanie pozwolenia bądź decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami lub złożenie informacji o wytwarzanych odpadach (w zależności od ilości powstających odpadów). Wytwórca odpadów formułując wniosek o uzyskanie w/w pozwolenia bądź decyzji winien między innymi określić ilość odpadów poszczególnych rodzajów planowanych do wytworzenia.

Ustawa o odpadach oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie dopuszczalnych sposobów i warunków unieszkodliwiania odpadów medycznych                i weterynaryjnych nakłada obowiązek unieszkodliwiania, a także określa wymogi dotyczące gromadzenia, przechowywania i metod unieszkodliwiania odpadów                  o kodach 18 01 i 18 02. Sposoby unieszkodliwiania odpadów powstających                    w działalności służb medycznych i weterynaryjnych sprowadzają się                             w szczególności do zabicia życia biologicznego, czyli zniszczenia drobnoustrojów (bakterii, prątków, wirusów, grzybów, pasożytów, form przetrwalnikowych                       i zarodników) za pomocą:

- spalania

- dezynfekcji i sterylizacji parowej

- działania mikro lub makro fal

- dezynfekcji chemicznej lub gazowej

- metod radiacyjnych (promieniowanie jonizujące)

Spalanie odpadów medycznych jako metoda ich unieszkodliwiania jest najszerzej stosowaną metodą w Polsce. Odpady niebezpieczne pochodzenia medycznego i weterynaryjnego podlegają obowiązkowi unieszkodliwiania                     w procesach termicznych. Wybór spalania jako metody jest radykalnym sposobem niszczenia materiału skażonego i potencjalnie skażonego. Wydaje się, że jako regułę powinno się przyjąć, że wszelkie odpady medyczne i weterynaryjne, które miały potencjalną możliwość kontaktu z płynami ustrojowymi chorego są potencjalnie zakażone i jako takie powinny być unieszkodliwiane metodą termicznego przekształcania. Generalnie spalaniu winno się poddawać te odpady medyczne                     i weterynaryjne, które ze względu na zagrożenie życia i zdrowia ludzkiego zostały sklasyfikowane jako niebezpieczne oraz te odpady z grupy innych niż niebezpieczne, co do których istnieje uzasadniona obawa, że mogą stać się przyczyną infekcji.

Wartość wskaźnika ilości odpadów powstających w prywatnych gabinetach lekarskich i weterynaryjnych (wg Wandrasza) przedstawiono w tabeli.

Tabela 9. Wskaźnik ilości odpadów powstających w gabinetach lekarskich               i weterynaryjnych.

| L.p. | Gabinety | Razem (kg/dobę) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Chirurg | 0,1831 |
| 2 | Ginekolog | 0,4200 |
| 3 | Internista | 0,0250 |
| 4 | Laboratorium analityczne | 0,0984 |
| 5 | Laryngolog | 0,0830 |
| 6 | Okulista | 0,0340 |
| 7 | Ortopeda | 0,1469 |
| 8 | Pediatra | 0,0600 |
| 9 | Protetyk | 1,1200 |
| 10 | Radiolog | 0,0380 |
| 11 | Rehabilitant | 0,0220 |
| 12 | Stomatolog | 0,5701 |
| 13 | Urolog | 0,3690 |
| 14 | Weterynarz | 0,7980 |

Wykaz wytwórców odpadów medycznych i weterynaryjnych na terenie gminy Naruszewo:

- Apteka s.c. Matyjaszek Elżbieta, Matyjaszek Stanisław, Naruszewo

- Familia „Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej s.c. Poradnia Rodzinna” Naruszewo

- Prywatna Przychodnia Weterynaryjna, Doliński Sławomir, Naruszewo

- „Sawimed” Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Poradnia Rodzinna. Nacpolsk

Odpady medyczne unieszkodliwiane są w spalarce SPZOZ w Płońsku – tabela 10.

| Nazwa instalacji | Właściciel instalacji | Ilość przerabianych odpadów [Mg/r] | Moc przerobowa instalacji [Mg/r] |
| --- | --- | --- | --- |
| Spalarka KHK 50 | Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku | 13,9 | 53,0 |

Wytwórca odpadów medycznych powinien posiadać jedną z decyzji administracyjnych przewidzianych w art. 17 ustawy o odpadach lub przedłożyć informację o wytwarzanych odpadach.

6.5. Osady ściekowe

Osady ściekowe wytwarzane są przez następującą oczyszczalnię ścieków:

- Oczyszczalnia Ścieków komunalnych Spółdzielni Mieszkaniowej „Żurawianka” w Nacpolsku (obsługująca 690 mieszkańców,                           o przepustowości 100 m3/dobę). Osad powstały w osadniku wtórnym jest przepompowywany na poletko osuszające i wywożony na składowisko               w Dalanówku.

Planuje się kanalizowanie gminy co spowoduje zwiększenie ilości wytwarzanych osadów ściekowych. Osady te będą wytwarzane poza terenem gminy Naruszewo, gdyż planowany system kanalizacji będzie odprowadzał ścieki z terenu gminy Naruszewo do Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Płońsku. Planowana docelowa  ilość ścieków sanitarnych odprowadzanych do MOŚ w Płońsku to               Q max d=500 m3/d, która zostanie osiągnięta poprzez etapowe kanalizowanie gminy w sposób następujący:

-2006 r – Q max d=120 m3/d

-2007 r- Q max d=240 m3/d

-2010 r - Q max d=500 m3/d

Cele do osiągnięcia w tym obszarze, w kontekście zwiększonej ilości osadów ściekowych po skanalizowaniu wsi, powinny dotyczyć:

- utrzymania, ewentualnie zwiększenia stopnia wykorzystania osadów ściekowych do nawożenia gleb,

- zapewnienia innych możliwości zagospodarowania osadów (np. do rekultywacji terenów, wytwarzania kompostu),

- zapewnienia bezpiecznego dla zdrowia ludzi i środowiska obrotu osadami komunalnymi,

- prowadzenie monitoringu jakości komunalnych osadów ściekowych.

6.6. Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych   i infrastruktury drogowej

Odpady tego typu powstają w trakcie prac budowlanych, remontowych,                   w drogownictwie, w budownictwie przemysłowym i to zarówno w trakcie budowy jak i rozbiórki różnych obiektów budowlanych. Różnorodność typów i rodzajów odpadów z tego sektora oraz to, że powstają one w wielu dziedzinach gospodarki komunalnej, budowlanej, w przemyśle, w rolnictwie i w wielu innych sektorach gospodarczych, powodują znaczne rozproszenie źródeł wytwarzających te odpady              i trudności w prawidłowym zbilansowaniu poszczególnych strumieni odpadów. Strumienie odpadów generowane w trakcie budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych tworzą:

- materiały i elementy budowlane o charakterze ceramicznym, takie jak beton, cegły, tynki, płyty itp. a także podobne odpady z remontów                   i przebudowy dróg,

- odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych,

- odpadowe asfalty, smoły, papa,

- gleba i ziemia z wykopów i urobek z pogłębiania,

- złom stalowy i metali kolorowych oraz stopów metali.

6.7. Wraki samochodowe, opony

Rozwój motoryzacji powoduje niekorzystne skutki środowiskowe. Jednym        z poważniejszych problemów jest w tym zakresie zagadnienie unieszkodliwiania                i zagospodarowania wraków samochodowych i zużytych opon samochodowych.

Wraki samochodów zawierają złom stalowy, ale także: zużyte oleje, płyny chłodnicze, zużyte akumulatory, zużyte opony, szkło i tworzywa sztuczne. Większość tych elementów można odzyskać z odpadów jako surowiec wtórny.

Materiały przeznaczone do recyklingu stanowią około 85% masy wraku samochodowego. Należą do nich przede wszystkim:

- złom stalowy

- zużyte opony i guma

- oleje i niezużyte resztki paliwa

- szkło

- płyny hamulcowe i chłodnicze

Materiały nie nadające się do recyklingu stanowią pozostałe około 15% masy całego wraku samochodowego. Można do nich zaliczyć np. pianki poliuretanowe, dla których brak jest odpowiedniej technologii odzysku lub unieszkodliwiania, zanieczyszczona guma, masy tłumiące hałas, niektóre rodzaje tworzyw (np. izolacje kabli elektrycznych).

W celu eliminacji lub ograniczenia ilości odpadów składowanych na składowisku (lub porzuconych w środowisku) mogą być wykorzystane różnorodne metody i techniki gospodarki odpadami takimi jak opony. Z dotychczasowych badań i doświadczeń wynika, że wycofane z eksploatacji opony mogą być wykorzystane poprzez:

- bieżnikowanie,

- zagospodarowanie całych opon,

- wykorzystanie produktów z przeróbki mechanicznej i chemicznej,

- spalanie z wykorzystaniem energii.

Należy jednak podkreślić, że bieżnikowanie opon wydłuża jedynie czas ich eksploatacji, więc po pewnym czasie i tak należy je unieszkodliwić w inny sposób np. jedną z w/w metod (spalenie, przetworzenie na granulat).

W kraju istnieją możliwości techniczne do realizacji poszczególnych kierunków odzysku zużytych opon (np. zakłady rozdrabniające gumę wytwarzające regranulat, cementownie przystosowane do spalania zużytych opon), ale podmioty gospodarcze zajmujące się recyklingiem opon mają duże trudności z pozyskaniem tego odpadu, ze względu na brak systemu zbiórki zużytych opon.

Odpadów tego typu nie zalicza się do odpadów niebezpiecznych, a stopień ich niekorzystnego oddziaływania na środowisko nie jest szczególnie duży. Jednak ze względu na wagę problemu, gospodarka oponami wycofanymi z eksploatacji podlega szczególnym uregulowaniom prawnym. Przede wszystkim ustawa                       o odpadach wprowadziła zakaz składowania zużytych opon, a zakaz ten wszedł              w życie 1 lipca 2003 roku dla całych opon, a z dniem 1 lipca 2006 roku dla opon pociętych i części opon (Ustawa o wprowadzeniu ustawy Prawo ochrony środowiska, Ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw).

Poza tym na producentów i importerów opon nałożono obowiązek odzysku zużytych opon (ustawa o obowiązkach producentów ... oraz opłacie produktowej                i depozytowej), a stopień odzysku tych odpadów w latach 2002-2007 powinien wynosić:

2002 r. - 25%

2003 r. - 35%

2004 r. - 50%

2005 r. - 60%

2006 r. - 70%

2007 r. - 75%

Wyżej wymienione akty prawne tworzą zręby systemu gospodarki zużytymi oponami. Wymagają one jednak szeregu działań i inicjatyw, które zapewnią sprawne działanie takiego systemu. Należy także uwzględnić fakt, iż                            w perspektywie lat 2003-2014 przewidywany jest ciągły wzrost ilości wycofanych  z eksploatacji opon i szacuje się, że w skali roku przyrost ten będzie wynosił około 3-5% rocznie.

Zużyty akumulator oddajemy w momencie zakupu nowego akumulatora. Sprzedawca detaliczny akumulatora ołowiowego (kwasowego) jest zobowiązany przy jego sprzedaży do przyjęcia zużytego akumulatora – obowiązek ten wynika           z art. 20 ustawy z dnia 11 maja  2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców  w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i depozytowej (Dz.U. Nr 63, poz. 639).

6.8. Odpady z rolnictwa

Mając na uwadze uwarunkowania dotyczące rodzaju zagospodarowania terenu gminy Naruszewo – dominujący charakter rolny – należy szczegółowo rozważyć  zagadnienie odpadów z indywidualnych gospodarstw rolnych, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych takich jak:

- przeterminowane bądź wycofane środki ochrony roślin oraz opakowania po nich,

- niejadalne uboczne produkty uboju (krew, kości i tłuszcze techniczne, skóry surowce, jelita, przewody pokarmowe, pęcherze, kopyta, racice, rogi, szczecina, włosie końskie, a także sierść bydlęca i cielęca),

- gnojowica,

- padłe zwierzęta.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r.              w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112, poz. 1206) w grupie drugiej, podgrupie 02 01 w której sklasyfikowano odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa wymieniono następujące rodzaje odpadów- tabela 11:

| 02 | Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności |
| --- | --- |
| 02 01 | Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, leśnictwa, łowiectwa i rybołówstwa |
| 02 01 01 | Osady z mycia i czyszczenia |
| 02 01 02 | Odpadowa tkanka zwierzęca |
| 02 01 03 | Odpadowa masa roślinna |
| 02 01 04 | Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań) |
| 02 01 06 | Odchody zwierzęce |
| 02 01 07 | Odpady z gospodarki leśnej |
| 02 01 08* | Odpady agrochemikaliów zawierające substancje niebezpieczne, w tym środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne) |
| 02 01 09 | Odpady agrochemikaliów inne niż wymienione w 02 01 08 |
| 02 01 10 | Odpady metalowe |
| 02 01 80* | Zwierzęta padłe i ubite z konieczności oraz odpadowa tkanka zwierzęca, wykazujące właściwości niebezpieczne |
| 02 01 81 | Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka zwierzęca stanowiące materiał szczególnego i wysokiego ryzyka inne niż wymienione w 02 01 80 |
| 02 01 82 | Zwierzęta padłe i ubite z konieczności |
| 02 01 83 | Odpady z upraw hydroponicznych |
| 02 01 99 | Inne niewymienione odpady |

* - odpady niebezpieczne

Do wymagających rozwiązania należą kwestie zbioru padłych zwierząt oraz opakowań po środkach ochrony roślin.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 13 września 1996 roku                            o utrzymaniu czystości i porządku w gminie do zadań gminy należy zapewnienie budowy, utrzymanie i eksploatacja własnych lub wspólnych z innymi gminami, grzebowisk oraz miejsc spalania zwłok zwierzęcych i ich części.

Martwe zwierzęta i tkanki powinny być przekazywane do zakładów utylizacyjnych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa z dnia 16.07.1986 r. (Dz.U. Nr 28\86, pkt. 139).

Jednym z możliwych rozwiązań jest zorganizowanie grzebowiska lub  podpisanie umowy z zakładem utylizującym tego typu odpady.

W przypadku wyboru pierwszego wariantu należy pamiętać, że grzebowisko musi spełniać  warunki nakreślone prawem. Zostały one określone w wydanym przez MRiGŻ rozporządzeniu w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych przy zbieraniu, przetwarzaniu, grzebaniu lub spalaniu martwych zwierząt i ich części oraz odpadów poubojowych (Dz.U. z dnia 15 stycznia 1999 r.). Zgodnie   z § 31 w/w rozporządzenia podmiot zajmujący się grzebaniem lub spaleniem odpadów zwierzęcych powinien zapewnić, aby działalność ta była zlokalizowana w miejscu zabezpieczonym przed zakażeniem wody zdatnej do picia i nie powodowała uciążliwości dla środowiska naturalnego a teren grzebowiska                   i miejsca spalania odpadów zwierzęcych powinien być ogrodzony.

Ponadto podmiot zajmujący się grzebaniem lub spalaniem odpadów zwierzęcych powinien zapewnić w tych miejscach, wydzielone pomieszczenia do tymczasowego przetrzymania odpadów zwierzęcych oraz urządzenia do dezynfekcji. Grzebanie odpadów zwierzęcych powinno być dostatecznie głębokie,  a warstwa ziemi nad nimi powinna wynosić co najmniej 150 cm. Przed zagrzebaniem odpady zwierzęce powinny być zlane lub posypane środkiem dezynfekującym. Należy jednak pamiętać, że nie wolno lokalizować tego typu obiektów w sąsiedztwie:

- strefy ochronnej ujęcia wody pitnej,

- pól uprawnych,

- okolicy dróg przepędu zwierząt.

Zdecydowanie łatwiejszym rozwiązaniem wydaje się być podpisanie umowy ze specjalistyczną firmą prowadzącą zbiórkę i przetwarzanie padłych zwierząt.

Gmina Naruszewo obsługiwana jest przez Pana Jana Kłodawskiego, Pęchcin 19, 06-400 Ciechanów działającego  z ramienia firmy „ELKUR” s.c. F.Kurowski, J.Kurowski, B.Szczepkowska, Zakład Utylizacyjny Chłopia Łąka, 06-212 Krasnosielc, Nowy Krasnosielc 23 A.

Obsługa prowadzona jest na zasadzie interwencji „na telefon”.                              Po zgłoszeniu konieczności usunięcia martwej sztuki firma przysyłała specjalistyczny samochód do jego przewozu.  System ten się sprawdził,                             w przyszłości gmina zamierza pozostać przy tym rozwiązaniu i nie planuje budowy grzebowiska.

Tworzony system zbiórki odpadów niebezpiecznych musi także uwzględniać zapewnienie możliwości właściwego pozbywania się opakowań po środkach ochrony  roślin przez indywidualnych rolników.

Zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U. Nr 63, poz. 638) producent i importer substancji chemicznych bardzo toksycznych, toksycznych, rakotwórczych, mutagennych lub niebezpiecznych dla środowiska, określonych w przepisach o substancjach               i preparatach chemicznych, są obowiązani ustalić wysokość kaucji na opakowania jednostkowe tych substancji, nie niższą od 10% i nie wyższą od 30% ceny substancji chemicznej zawartej w takim opakowaniu. 
Ponadto producent i importer tych substancji chemicznych są obowiązani odebrać na własny koszt od sprzedawcy opakowania wielokrotnego użytku i odpady opakowaniowe po tych substancjach.

Użytkownik  tych substancji zwraca sprzedawcy opakowania po substancjach              i otrzymuje zwrot kaucji. Jeżeli zwrot pobranej kaucji przez sprzedawcę jest niemożliwy z powodu przerwy lub zakończenia działalności, producent lub importer substancji chemicznych, jest obowiązany przyjmować od użytkowników opakowania wielokrotnego użytku i odpady opakowaniowe po substancjach chemicznych. Przyjmując opakowania wielokrotnego użytku i odpady opakowaniowe po tych substancjach, producent lub importer jest obowiązany zwrócić pobraną kaucję.

Oznacza to że obowiązek odbioru i unieszkodliwienia takich opakowań spada na jednostki wprowadzające je do obrotu. Dotyczy to również opakowań po środkach ochrony roślin. Zgodnie z ustawą opakowania tego typu  indywidualni rolnicy winni zwracać do punktów, w których zostały zakupione. Niemniej wskazane byłoby przeprowadzenie okresowej zbiórki tego typu odpadów na terenach wiejskich np. w okresach intensywnych prac polowych .

6.9. Odpady zawierające PCB

Krajowe przepisy prawne definiują PCB w następujący sposób: „PCB - rozumie się przez to polichlorowane bifenyle, polichlorowane trifenyle, monometylotetrachloro-difenylometan, monometylodichlorodifenylometan, monometylodibromodifenylometan oraz mieszaniny zawierające jakąkolwiek               z tych substancji w ilości powyżej 0,005% wagowo łącznie”. PCB zaliczane są do substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska. Zabronione jest wprowadzanie PCB do obrotu lub poddawanie ich procesom odzysku.

W Polsce zasady regulujące gospodarkę odpadami zawierającymi PCB zawarte są w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz  o zmianie niektórych ustaw oraz w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 24 czerwca 2002 r.                   w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska oraz wykorzystywania                      i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska.

Pomimo, że obowiązek inwentaryzacji PCB w naszym kraju został wprowadzony na mocy w/w rozporządzenia Ministra Gospodarki z terminem wykonania do dnia 31.12.2002 r., niestety do chwili obecnej nie zinwentaryzowano wszystkich będących w eksploatacji urządzeń zawierających PCB. Na terenie gminy również brak inwentaryzacji PCB.

6.10. Azbest i wyroby zawierające azbest

Korzystając z danych zawartych w opracowanym przez Ministerstwo Gospodarki „Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest” przyjmuje się, że w całym województwie mazowieckim w okresie do 2011 r. powinno zostać usunięte ok. 932,8 tys. Mg odpadów z zawartością azbestu.

Określenie, jaki udział procentowy będzie miała w tym gmina Naruszewo, wymagałoby przeprowadzenia szczegółowej analizy stanu aktualnego. Nie ma to jednak zasadniczego wpływu na zasady i kierunki postępowania z odpadami azbestowymi.

Regulacje odnoszące się do wyrobów azbestowych obejmują wszystkie etapy, tj. począwszy od ich demontażu, poprzez pakowanie, monitoring, przemieszczanie              i transport, skończywszy na bezpiecznym składowaniu.

Materiały zawierające azbest miały swego czasu szerokie zastosowanie głównie w postaci elementów budowlanych – płyty ścienne, dachowe oraz rury wodociągowe i kanalizacyjne. Azbest znajduje się również w płytkach podłogowych PCV, okładzinach hamulcowych, ubraniach ochronnych, kocach gaśniczych, płytkach stosowanych przy palnikach gazowych, uszczelkach                        i innych wyrobach. Wszystkie odpady zawierające azbest są traktowane jako zagrożenie dla zdrowia i życia. Szczególnie niebezpieczne jest oddziaływanie włókien azbestu na organizm ludzki, prowadzące do powstania takich chorób jak: pylica azbestowa, nowotwory złośliwe, zgrubienia i stwardnienia opłucnej, zmiany skórne, przewlekłe zapalenie oskrzeli.

Odpady azbestowe powstają głównie w budownictwie podczas prowadzonych prac demontażowych. Należy oczekiwać dużej nierównomierności i wahań w ilości wytwarzanych odpadów. Wiąże się to w sposób oczywisty z nierównomiernością prowadzonych prac rozbiórkowych i w pewnym sensie - z przypadkowością decyzji o wyburzeniach obiektów zawierających wyroby azbestowe. Na terenie gminy Naruszewo wiele budynków mieszkalnych i gospodarczych ma pokrycia dachowe wykonane z płyt eternitowych.

Zagrożenie dla środowiska stanowi pył, który powstaje właśnie przy demontażu elementów azbestowych. Konieczne jest zatem pełne ewidencjonowanie tego typu robót. Powinny one być zgłaszane w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego oraz w Urzędzie Gminy. Na takie zgłoszenie powinna zostać wezwana firma specjalizująca się w tego typu usługach jak również w dalszym jego właściwym unieszkodliwieniu wyrobów azbestowych. Zasady postępowania                   z materiałami azbestowymi zostały określone w następujących przepisach prawnych:

- ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest. (Dz. U. Nr 101, poz. 628)

- ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o zmianie ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest. (Dz.U. Nr 156, poz. 1018)

- rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 1998 r.                      w sprawie sposobów bezpiecznego użytkowania oraz warunków usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 138, poz. 895)

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 kwietnia 1998 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu            i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia                w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. Nr 45, poz. 280)

- rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 września 1996 r. w sprawie czynników rakotwórczych w środowisku pracy oraz nadzoru nad stanem zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dziennik Ustaw 1996, nr 121, poz. 571)

Wykaz firm posiadających zezwolenie na wytwarzanie odpadów azbestowych na terenie powiatu płońskiego:

- PPHU ABBA-EKOMED Sp.zo.o., 87-100 Toruń, ul. Poznańska 152; kontakt: (056) 651-44-25, 654-86-70, 654-86-71

- Centrum Gospodarki Odpadami, Azbestu i Recyklingu "CARO"
22-400 Zamość ul. Bohaterów Monte Cassino 4/12

kontakt: tel/fax (084) 627-30-13, 639-90-87

caro@zamosc.home.pl

- Przedsiębiorstwo Robót Termoizolacyjnych i Antykorozyjnych
"TERMOEKSPORT", 00-515 Warszawa ul. Żurawia 24/7

- PHU „Piotr” Piotr Jaczyński, 05-084 Leszno, ul. Warszawska                 38 B; kontakt: (022) 725-84-47

- Firma Nesco-Polska Sp. zo.o., 05-501 Piaseczno, ul. Kopernika 58; kontakt (022) 737-01-13, 737-06-30

- Hydropol Spółka jawna

Gostynin

ul. Krośniewicka 7

- Hydropol Sp.zo.o

09-500 Gostynin

ul. Targowa 10 b

kontakt: (024) 235-92-67, 235-92-68

- Firma Usługowo-Handlowa „Wod-Przem”

ul. Sokoła 34, 87-100 Toruń

kontakt: (056) 655-63-78

Odpady zawierające azbest, w związku z ich ilością, znacznym stopniem zużycia oraz wysokimi kosztami usuwania i unieszkodliwiania stanowią największy problem gospodarki odpadami niebezpiecznymi. Doceniając wagę problemu, należałoby rozważyć możliwość stworzenia składowiska odpadów zawierających azbest. Przyjmowałoby ono odpady z terenu gminy po kosztach jego bieżącego funkcjonowania. Powinno to radykalnie obniżyć koszty prawidłowego postępowania z tymi odpadami i z jednej strony przyspieszyć proces wymiany pokryć dachowych zawierających azbest, a z drugiej ograniczyć pozbywanie się pokryć zawierających azbest w sposób niezgodny z przepisami. Temu powinna służyć  inwentaryzacja pokryć dachowych z eternitu.

6.11. Odpady opakowaniowe

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 63, poz. 638) pod pojęciem odpadów opakowaniowych rozumie się wszystkie opakowania w tym opakowania wielokrotnego użycia, stanowiące odpady w rozumieniu przepisów o odpadach,                z wyjątkiem odpadów powstających w procesie produkcji opakowań. Ze względu na swój krótki okres użytkowania opakowania stają się bardzo szybko odpadami                      i stanowią duże obciążenie dla środowiska.

Obecnie zasady gospodarowania odpadami opakowaniowymi regulują następujące przepisy prawne:

- ustawa z dnia 27. kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska                  (Dz. U. Nr 62, poz. 627 i Nr 115, poz. 1229),

- ustawa z dnia 27. kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62,                       poz. 628),

- ustawa z dnia 27. lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085),

- ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz. 638),

- ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców                       w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. Nr 63, poz. 639).

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2001 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz. U. Nr 69, poz. 719),

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2001 r. w sprawie stawek opłat produktowych (Dz. U. Nr 116, poz. 1235),

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2001 r.                           w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej (Dz. U. Nr 157, poz. 1865),

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 grudnia 2001 r.                           w sprawie wzoru sprawozdania o wielkości wprowadzonych na rynek krajowy opakowań i produktów, osiągniętych wielkości odzysku                     i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych oraz wpływach z opłat produktowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 2, poz. 26),

Obowiązki producenta, importera i eksportera produktów                                   w opakowaniach

W art. 8 ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych nałożono na producentów i importerów produktów w opakowaniach obowiązek zapobiegania powstawaniu odpadów, ograniczania ich ilości, jak również negatywnego oddziaływania na środowisko substancji i materiałów stosowanych do produkcji opakowań.

Eksporterzy produktów w opakowaniach zostali zobowiązani do składania rocznych sprawozdań na temat wywiezionych za granicę opakowań - wraz                           z produktami.

Na producenta, jak również importera substancji chemicznych bardzo toksycznych, toksycznych, rakotwórczych, mutagennych lub niebezpiecznych dla środowiska nałożono obowiązek odbioru, na własny koszt, opakowań wielokrotnego użytku oraz odpadów opakowaniowych, po tych substancjach.                     W celu ułatwienia zbiórki tych opakowań i odpadów opakowaniowych nałożono na producenta i importera obowiązek ustalenia kaucji na opakowania jednostkowe tych substancji, w wysokości od 10 do 30% ceny substancji.

Należy zaznaczyć, że producenci i importerzy prowadzący zbiórkę odpadów opakowaniowych, nie będących odpadami komunalnymi (w tym odpadów niebezpiecznych) muszą uzyskać odpowiednie zezwolenia, określone w przepisach o odpadach.

Ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej nakłada również szereg istotnych obowiązków na producentów i importerów produktów                w opakowaniach. Do obowiązków tych należy:

- obowiązek zapewnienia odzysku, a w szczególności recyklingu odpadów opakowaniowych (może on być realizowany samodzielnie, na podstawie umowy za pośrednictwem organizacji odzysku określonej lub poprzez zlecenie poszczególnych czynności osobom trzecim),

- obowiązek uzyskania określonych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych,

- obowiązek zawiadomienia Marszałka Województwa o rozpoczęciu działalności polegającej na wytwarzaniu lub imporcie produktów                     w opakowaniach,

- obowiązek składania rocznych sprawozdań zawierających m.in. informacje o osiągniętych poziomach odzysku oraz recyklingu odpadów opakowaniowych, jak i ewentualnej należnej opłacie produktowej w przypadku nieosiągnięcia wymaganych poziomów recyklingu,

- obowiązek prowadzenia oraz przechowywania przez okres pięciu lat dodatkowej ewidencji umożliwiającej ustalenie uzyskanych poziomów odzysku i recyklingu oraz ewentualne obliczenie opłaty produktowej (w przypadku nieosiągnięcia wymaganych poziomów odzysku).

Podobne obowiązki zostały nałożone na organizacje odzysku.

Obowiązki sprzedawcy i użytkownika produktów w opakowaniach

Zgodnie z art. 12 ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych sprzedawca produktów w opakowaniach jest obowiązany do przekazywania użytkownikom tych produktów informacji o opakowaniach i odpadach opakowaniowych w zakresie:

- dostępnych systemów zwrotu, zbiórki i odzysku, w tym recyklingu,

- właściwego postępowania z odpadami opakowaniowymi,

- znaczenia oznaczeń stosowanych na opakowaniach

co najmniej poprzez wywieszenie odpowiedniej informacji w miejscu sprzedaży.

Obowiązki jednostki handlu detalicznego są różne w zależności od powierzchni handlowej.

Jednostki handlu detalicznego o powierzchni handlowej powyżej 25 m2 sprzedające napoje w opakowaniach jednorazowych, są obowiązane do posiadania w ofercie handlowej podobnych produktów dostępnych w opakowaniach wielokrotnego użytku.

Jednostki handlu detalicznego są obowiązane do przyjmowania zwracanych na wymianę opakowań wielokrotnego użytku po produktach w takich opakowaniach, które znajdują się w ofercie handlowej.

Jednostki handlu detalicznego o powierzchni handlowej powyżej 2 000 m2              są obowiązane do prowadzenia na własny koszt  selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych po produktach w opakowaniach, które znajdują się w ich ofercie handlowej. Obecnie na terenie gminy Naruszewo brak jednostek handlu detalicznego o tak dużej powierzchni handlowej.

Sprzedawca substancji chemicznych bardzo toksycznych, toksycznych, rakotwórczych i mutagennych lub niebezpiecznych dla środowiska jest obowiązany pobrać kaucję za opakowania jednostkowe tych substancji                            w wysokości ustalonej przez ich producenta lub importera.

Ponadto sprzedawca jest obowiązany przyjmować od użytkowników opakowania wieloktrotnego użytku i odpady opakowaniowe po substancjach toksycznych w celu ich przekazania producentowi lub importerowi. Przyjmując opakowania wielokrotnego użytku i odpady opakowaniowe po tych substancjach, sprzedawca jest obowiązany zwrócić pobraną kaucję. Sprzedawca jest również zobowiązany do posiadania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów wydawanego na podstawie art. 28 ustawy                       o odpadach.

Użytkownik substancji chemicznych ma obowiązek zwrócić sprzedawcy opakowania wielokrotnego użytku, i odpady opakowaniowe po substancjach chemicznych bardzo toksycznych, toksycznych, rakotwórczych, mutagennych lub niebezpiecznych dla środowiska.

Obecnie obserwuje się wzrost ilości opakowań – szczególnie w przypadku opakowań z tworzyw sztucznych.  Przewidywany wzrost opakowań z tworzyw sztucznych do roku 2008  - to ok. 8 %, zaś z aluminium o ok. 4 %.

Wg wskaźników generowania strumieni odpadów komunalnych dla obszarów wiejskich zawartych w KPGO ilość odpadów opakowaniowych wytwarzanych przez jednego mieszkańca w ciągu roku jest następująca:

-opakowania papierowe – 15 kg/M/rok

-opakowania z tworzyw sztucznych 7 kg/M/rok

-opakowania szklane 19 kg/M/rok

Biorąc pod uwagę powyższe można wyliczyć ilość odpadów opakowaniowych w strumieniu odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy Naruszewo:

-opakowania papierowe – 15 kg/M/rok x 7015 M = 105 225 kg/rok

-opakowania z tworzyw sztucznych -7 kg/M/rok x 7015 M = 49 105 kg/rok

-opakowania szklane - 19 kg/M/rok x 7015 M = 133 285 kg/rok

Dla zakładanych poziomów odzysku na rok 2006 ( opakowania z papieru                  i tektury 45%, odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych 22%, odpady opakowaniowe ze szkła 35%) wyliczymy ilość odpadów opakowaniowych odzyskanych z terenu gminy Płońsk:

-opakowania papierowe – 47 351 kg/rok = 3946 kg/m-c

-opakowania z tworzyw sztucznych – 10 803,1 kg/rok = 900,26 kg/m-c

-opakowania szklane – 46 649,75 kg/rok =  3 887,48 kg/m-c

Obecnie odpady opakowaniowe ze szkła, plastyku i papieru pochodzące ze strumienia odpadów komunalnych wspólnie z papierem, szkłem i plastykiem nieopakowaniowym są wydzielane ze strumienia odpadów komunalnych tj. są selektywnie zbierane z wykorzystaniem systemu workowego a także w mniejszym zakresie z wykorzystaniem pojemników do selektywnej zbiórki.  Systemem workowym jest objęty teren całej gminy.

7.Prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami na terenie gminy naruszewo

Zasadnicza zmiana w gospodarce odpadami na terenie gminy Naruszewo spowodowana będzie wdrożeniem zasady regionalizacji przewidzianej w Planie Gospodarki Odpadami Województwa Mazowieckiego. Zasada ta oznacza łączenie się jednostek terytorialnych (gmin i powiatów) w grupy, w których prowadzone będzie kompleksowe zagospodarowanie wytworzonych odpadów. Regiony zgodnie z zasadą bliskości, powinny być samowystarczalne pod względem poszczególnych elementów systemu (zbiórka, transport, odzysk, unieszkodliwianie) jedynie dla specyficznych rodzajów odpadów (np. PCB, zużyte oleje itp.) konieczne będzie korzystanie z usług zewnętrznych operatorów. W tym celu tworzony jest Ekologiczny Związek Gmin Powiatu Płońskiego, a Rada Gminy Naruszewo na najbliższej sesji przyjmie uchwałę w sprawie utworzenia Związku oraz uchwałę            w sprawie przyjęcia statutu Związku.  W kwietniu przyjęła uchwałę o zamiarze przystąpienia do Zwiazku.

Projektowany system gospodarki odpadami komunalnymi zgodnie                      z założeniami planów wojewódzkiego i powiatowego opierać się będzie na rozwoju selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, osiągnięciu planowanych poziomów odzysku odpadów wielkogabarytowych, budowlach i niebezpiecznych, zaplanowanej redukcji odpadów ulegających biodegradacji oraz tworzeniu zdolności produkcyjnych dla przerobu wyselekcjonowanych odpadów. Założone cele będą realizowane poprzez utworzenie Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami (RZGO) w Dalanówku poprzez ekologiczny Związek Gmin Powiatu Płońskiego. Utworzenie zakładu gospodarki odpadami o charakterze ponadlokalnym spowoduje lepsze wykorzystanie zdolności produkcyjnych oraz obniży jednostkowe koszty inwestycyjne i eksploatacyjne. Zakład powinien być skoncentrowany na maksymalny odzysk surowców wtórnych, które mogą być dalej wykorzystywane oraz na utylizację tej części odpadów, których nie będzie można zagospodarować. Wymaga to budowy linii odzysku: papieru, puszek, szkła, metali, tworzyw sztucznych, drewna, oraz stanowisk do kompostowania odpadów organicznych.

Należałoby przewidzieć zorganizowanie systemu selektywnego gromadzenia odpadów  niebezpiecznych i problemowych takich jak: farby, kleje, lepiszcze, żywice, rozpuszczalniki, odczynniki fotograficzne, pestycydy, herbicydy, insektycydy oraz lampy fluorescencyjne  i inne odpady zawierające rtęć, aerozole, baterie jednorazowe oraz opakowania po wymienionych środkach chemicznych. Punkt gromadzenia działający przy RZGO powinien służyć okresowemu magazynowaniu odpadów do momentu ich wywozu do miejsca unieszkodliwiania. Punkt taki powinien być wyposażony w odpowiednie pojemniki na poszczególne rodzaje odpadów i obsługiwany przez przeszkolony personel, dozorowany.  Zadaniem gminy poza współtworzeniem takiego punktu byłoby informowanie mieszkańców gminy o sposobie i zakresie przyjmowanych w tym punkcie odpadów.

Taki punkt magazynowania odpadów problemowych mógłby być wspomagany równoległym systemem zbierania wybranych odpadów problemowych np.: zużytych baterii jednorazowych w miejscach sprzedaży oraz szkołach.                   Do prowadzenia zbiórki można zastosować specjalne pojemniki z odpowiednimi otworami wrzutowymi, zabezpieczającymi przed wrzucaniem innych odpadów.). Zużyte oleje mogą być zbierane w oparciu o stacje benzynowe (przy wykorzystaniu specjalistycznych pojemników do zbiórki olejów). Zbiórka przeterminowanych leków może być realizowana w oparciu  o apteki, lecznice, gabinety zabiegowe (przy wykorzystaniu specjalistycznych pojemników do zbiórki leków). Odpady zebrane na terenie gminy Naruszewo trafiałyby do punktu działającego przy RZGO.

Odpady balastowe których nie można zagospodarować w inny sposób niż składowanie  będą składowane na składowisku  w Dalanówku.

Składowisko w Naruszewie Starym będzie eksploatowane do 2007 r. kiedy to zostanie zamknięte a następnie zrekultywowane.

Do istotnych czynników wpływających na wytwarzanie odpadów należy zaliczyć demografię i sytuację ekonomiczną mieszkańców.

Przyrost naturalny w Gminie Naruszewo w ostatnich latach (z wyjątkiem roku 2000) jest ujemny. Jest to odzwierciedleniem istniejącej sytuacji w Polsce                        i powiecie płońskim i zgodnie z prognozami demografów  tendencja ta zostanie utrzymana. Z uwagi na to nie należy spodziewać się zwiększenia ilości odpadów spowodowanego zwiększeniem się ilości mieszkańców w gminie.

Planowaną roczną ilość odpadów komunalnych wytwarzanych przez mieszkańców gminy należy przyjąć na poziomie:

- 244* kg/m/rok  x 7015 osób = 1 711 660 kg/rok = 1711,66 ton/rok ≈ 1712 ton/rok

*wskaźnik nagromadzenia odpadów dla terenów wiejskich przyjęty                          w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami - 224 kg/M/rok

Kolejny czynnik wpływający na zmiany w ilości wytwarzanych odpadów oraz na zmiany w ich strukturze to sytuacja ekonomiczna mieszkańców. Wpływ na sytuację ekonomiczną mają następujące czynniki: stopień bezrobocia, inflacja, zmiany w kluczowych sektorach gospodarki a w szczególności w rolnictwie. Istotne znaczenie mają tu również zmiany społeczno-gospodarcze, które czekają wkrótce Polskę w związku z przystąpieniem do Wspólnoty Europejskiej. Jak te zmiany wpłyną na gospodarkę odpadami w tej chwili trudno ocenić.  Prawdopodobnie część mieszkańców będzie zmuszona zająć się działalnością pozarolniczą przy jednoczesnym zmniejszeniu się ilości gospodarstw rolnych.

Istnieje korelacja pomiędzy sytuacją ekonomiczną mieszkańców a ilością                i morfologią wytwarzanych odpadów. Im zamożniejsze jest społeczeństwo, tym więcej odpadów komunalnych jest wytwarzanych. Zmienia się również ich struktura (zwiększenie ilości odpadów opakowaniowych, głównie plastików, zmniejszenie ilości odpadów organicznych, rośnie ilość odpadów wielkogabarytowych, sprzętu TV, AGD oraz elektronicznego).

Zmiany w systemie zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Naruszewo wymagają ze strony mieszkańców zapewnienia urządzeń do gromadzenia odpadów. Pomimo, zapisów  w obowiązującym regulaminie                   o utrzymaniu czystości i porządku w gminie zobowiązującego każdego właściciela nieruchomości do wyposażenia nieruchomości w pojemnik na odpady i posiadania umowy z odbiorcą, w wielu miejscowościach gminy mieszkańcy nie posiadają takich pojemników a gromadzenie odpadów komunalnych prowadzone jest                         w systemie „donoszenia” a nie w systemie bezpośredniego odbioru.

Biorąc pod uwagę koszt zakupu pojemników oraz możliwość dojazdu specjalistycznego transportu do wszystkich posesji, a także sytuację ekonomiczną mieszkańców gminy, należy rozważyć prowadzenie tego systemu w oparciu                        o worki foliowe 100 litrowe o podwyższonej wytrzymałości. Worki mogłoby być stopniowo zastępowane pojemnikami w zależności od możliwości finansowych mieszkańców i usytuowania ich posesji. W miejscach o niedogodnym usytuowaniu, gdzie dojazd specjalistycznego sprzętu  w pewnych okresach roku jest niemożliwy (brak przejezdnych dróg w okresie zimy, przedwiośnia lub jesieni) właściciele nieruchomości pozostaliby przy systemie workowym. W takich przypadkach napełniony worek z odpadami dostarczany byłby przez właściciela nieruchomości do miejsca odbioru zlokalizowanego przy trasie przejazdu śmieciarki.

Głównymi celami do osiągnięcia w gospodarce odpadami na terenie gminy Naruszewo są :

- współtworzenie wraz z innymi gminami z Ekologicznego Związku Gmin Powiatu Płońskiego RZGO w Dalanówku,

- sprawowanie kontroli nad odbieraniem odpadów komunalnych zmieszanych od wszystkich mieszkańców gminy,

- podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy                  a w szczególności:

- edukacja na rzecz ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów oraz ich segregacji u „źródła”

- propagowanie indywidualnego kompostowania odpadów organicznych powstających w gospodarstwach domowych i rolnych

- wspomaganie edukacji ekologicznych poświeconych prawidłowemu postępowaniu z odpadami niebezpiecznymi powstającymi w sektorze komunalnym

- organizacja systemu odbioru odpadów wielkogabarytowych,

- objęcie wszystkich prywatnych lecznic i gabinetów lekarskich systemem odbioru i unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych,

- sprawowanie kontroli nad utylizacją odczynników chemicznych                        z laboratoriów szkół podległych gminie,

- inwentaryzacja odpadów azbestowych oraz zaproponowanie sposobu unieszkodliwiania  tego typu odpadów (np. kwatera do składowania tego typu odpadów na składowisku funkcjonującym przy RZGO),

- współtworzenie punktu gromadzenia odpadów problematycznych                           i niebezpiecznych przy RZGO,

- inwentaryzacja odpadów PCB na terenie gminy oraz opracowanie programu jego likwidacji,

- zamknięcie składowiska w Naruszewie Starym  w 2007 r. a następnie jego rekultywacja,

- realizowanie założeń Krajowego i Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami w tym osiągnięcie założonych poziomów:

- redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, kierowanych na składowiska odpadów,

- odzysku odpadów opakowaniowych,

- redukcji ilości odpadów wielkogabarytowych kierowanych na składowiska odpadów,

- redukcji ilości odpadów budowlanych kierowanych na składowiska odpadów,

- zbiórki odpadów niebezpiecznych w tym odpadów azbestu,

Ilość odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania powinna wynosić:

- do 2006 roku– 88% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

- w 2010 roku – 75% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

- w 2013 roku – 50% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

- w 2020 roku – 35% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

Strategia w zakresie gospodarki odpadami opakowaniowymi jest oparta na następujących zasadach:

- zrównoważony rozwój sektora opakowaniowego;

- zapobieganie powstawaniu odpadów opakowaniowych oraz ograniczenie

- deponowania tych odpadów na składowiskach przez odzyskiwanie                        z odpadów opakowaniowych surowców lub energii.

Preferowaną metodą odzysku odpadów opakowaniowych jest recykling                 z uwagi na wymagania ochrony środowiska.

Obligatoryjny poziom odzysku i recyklingu ustalany jest na szczeblu krajowym, przy uwzględnieniu poziomów obowiązujących przedsiębiorców.

System gospodarki odpadami opakowaniowymi powinien zapewnić osiągniecie do końca 2007 r., odzysku w wysokości 50%, recyklingu 25%.

Zakładane poziomy odzysku dla 2006 roku dla poszczególnych rodzajów opakowań zgodnie ustaleniami KPGO wynoszą:

- odpady opakowaniowe z papieru i tektury- 45%

- odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych- 22%

- odpady opakowaniowe ze szkła- 35%

System gospodarki odpadami powinien zapewnić:

- selektywną zbiórkę odpadów wielkogabarytowych

-w 2006 roku  20 %

-w 2010 roku 50 %

-w 2014  roku 60 %

- selektywną zbiórkę odpadów budowlanych na poziomie:

-w 2006 roku  15 %,

-w 2010 roku  40 %

-w 2014 roku  60 %;

- selektywną zbiórkę odpadów niebezpiecznych w celu ich unieszkodliwienia

-w 2005 roku - 15 %;

-w 2010 roku - 50 %

-w 2014 roku - 80 %.

- wdrożenie skutecznego systemu kontroli i nadzoru nad gospodarowaniem odpadami, w tym prowadzenie monitoringu

8. Harmonogram realizacji przedsięwzięć wraz                                 z szacunkowymi kosztami

W niniejszym rozdziale przedstawiono harmonogram realizacji przedsięwzięć z zakresu gospodarki odpadami wraz z szacunkowymi kosztami oraz terminami realizacji na najbliższe 4 lata oraz określono zadania strategiczne obejmujące następne 8 lat.

Większość zadań z zakresu gospodarki odpadami gmina Naruszewo będzie realizowała wspólnie z pozostałymi gminami powiatu płońskiego. W celu realizacji zadań zostanie powołany Ekologiczny Związek Gmin Powiatu Płońskiego. Rada Gminy Naruszewo przyjęła uchwałę o zamiarze przystąpienia do związku.  Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami gmina będzie współtworzyła region płoński. Region zgodnie z zasadą bliskości będzie samowystarczalny pod względem poszczególnych elementów systemu (zbiórka, transport, unieszkodliwianie), jedynie dla specyficznych rodzajów odpadów konieczne będzie korzystanie z usług zewnętrznych operatorów. Regionalny Zakład Gospodarki Odpadami zostanie zlokalizowany w Dalanówku. Zakład będzie skoncentrowany na maksymalnym odzysku surowców wtórnych, które mogą być dalej wykorzystane oraz utylizację tej części odpadów, których nie będzie można zagospodarować.

ZADANIA PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI  W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE

GMINY NARUSZEWO W LATACH 2004 – 2012

| Lp. | Zadania do realizacji | Okres realizacji | Szacunkowa wielkość nakładów niezbędnych do realizacji | Sposób realizacji | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Budowa RZGO w Dalanówku w tym: Prace przygotowawcze i projektowe Opracowanie studium wykonalności Budowa sortowni tj. hala przyjmowania + linia segregacji odpadów (doczyszczanie odpadów zebranych selektywnie przed przekazaniem do miejsc odzysku) Boksy na surowce wtórne Budowa kompostowni frakcji biodegradowalnej Wiata dojrzewania kompostu Wiata dla odpadów wielkogabarytowych Budowa punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych Budowa nowej kwatery do deponowania odpadów balastowych wraz z infrastrukturą | 2005 – 2008 2005 2005 2005 – 2007 2005 – 2006 2006 – 2008 2006 – 2008 2005 – 2006 2005 – 2006 2008 - 2009 | 26657 zł 9119,5 zł 383 369,75 zł 22 448 zł 766 739,5 zł 115 046 zł 19 150,95 zł 7646,35 zł 147 315 zł | Zadanie realizowane wspólnie przez gminy powiatu płońskiego (liczba ludności 91490) zrzeszone w Ekologiczny Związek Gmin Powiatu Płońskiego | budżety gmin, fundusze strukturalne, WFOŚ i GW |
| 2. | Zakończenie eksploatacji Składowiska w Naruszewie Starym: 2.1. Zamknięcie składowiska 2.2. Rekultywacja składowiska | 2007 2007 - 2010 | 400 000 | Zadanie realizowane przez gminę | budżet gminy, fundusze strukturalne, WFOŚ i GW |
| 3. | Edukacja na rzecz ograniczenia ilości wytworzonych odpadów oraz ich segregacji u źródła | praca ciągła | 500 zł/rok | Zadanie realizowane przez gminę – referat ochrony środowiska, oraz szkoły | GFOŚ i GW |
| 4. | Propagowanie indywidualnego kompostowania odpadów organicznych powstających w gospodarstwach domowych i rolniczych | praca ciągła | 100 zł/rok | Zadanie realizowane przez gminę – referat ochrony środowiska, oraz szkoły | - |
| 5. | Szkolenia dla podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy w zakresie gospodarki odpadami | praca ciągła | zadanie beznakładowe | Zadanie realizowane przez gminę – szkolenia prowadzone przez kadrę gminną | - |
| 6. | Kontrola zagospodarowania odpadów pochodzących z produkcji zwierzęcej | praca ciągła | zadanie beznakładowe | Zadanie realizowane przez gminę –przez kadrę gminną | - |
| 7. | Utylizacja przeterminowanych odczynników chemicznych z laboratoriów szkół |  | 20 zł/kg – chemikalia roztwory, kwasy 30 zł/kg rtęć, zw. rtęci, cyjanki | Zadanie realizowane przez szkoły |  |
| 8. | Selektywna zbiórka odpadów niebezpiecznych i problematycznych ze strumienia odpadów komunalnych | praca ciągła | 167 416 zł/rok | Zadanie realizowane jako jedno z zadań RZGO | budżet gminy, fundusze ekologiczne, fundusze strukturalne |
| 9. | Selektywna zbiórka szkła, papieru i makulatury | praca ciągła | 31 572 zł/rok | Zadanie realizowane przez gminę i mieszkańców | środki własne mieszkańców |
| 10. | Inwentaryzacja PCB, inwentaryzacja azbestu | do 2006 r. | Zadanie beznakładowe | Zadanie realizowane przez gminę | - |
| 11. | Zbiórka, transport i unieszkodliwianie odpadów komunalnych zmieszanych | praca ciągła |  | Zadanie realizowane jako jedno z zadań RZGO | środki własne mieszkańców |

Ad. 1. Budowa RZGO w Dalanówku – realizowana przez gminy powiatu płońskiego zrzeszone w ramach Ekologicznego związku Gmin. Koszty realizacji ponoszone przez wszystkie gminy proporcjonalnie do liczby mieszkańców.

  - Prace przygotowawcze i projektowe – 350 000 zł

350 000 zł : 91 490 mieszkańców powiatu = 3,8 zł/M

3,8 zł/M x 7015 M = 26 657 zł

  - Opracowanie studium wykonalności

120 000 zł : 91 490 mieszkańców powiatu = 1,3 zł/M

1,3 zł/M x 7015 M = 9119,5 zł

  - Budowa sortowni

5 000 000 : 91 490 mieszkańców powiatu = 54,65 zł/M

54,65 zł/M x 7015 = 383 369,75 zł

  - Boksy na surowce wtórne

300 000 : 91 490 mieszkańców powiatu = 54,65 zł/M

54,65 zł/M x 7015 = 22 448 zł

  - Budowa kompostowni frakcji biodegradowalnej

10 000 000 : 91 490 mieszkańców powiatu = 109,3 zł/M

109,3 zł/M x 7015 = 766 739,5 zł

  - Wiata dojrzewania kompostu

1 500 000 : 91 490 mieszkańców powiatu = 16,40 zł/M

16,40 zł/M x 7015 = 115 046 zł

  - Wiata dla odpadów wielkogabarytowych

250 000 : 91 490 mieszkańców powiatu = 2,73 zł/M

2,73 zł/M x 7015 = 19 150,95 zł

  - Budowa punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych

100 000 zł : 91 490 mieszkańców powiatu = 1,09 zł/M

1,09 zł/M x 7015 = 7646,35 zł

  - Budowa nowej kwatery do deponowania odpadów balastowych wraz                z infrastrukturą

2 000 000 ; 91 490 mieszkańców powiatu = 21 zł/M

21 zł/M x 7015 M = 147 315 zł

Ad. 2. Zakończenie eksploatacji składowiska w Naruszewie Starym

Planowane jest zamknięcie składowiska w roku 2007 a następnie rekultywacja techniczna i biologiczna w kierunku leśnym.

Ad 3. Edukacja na rzecz ograniczenia ilości wytworzonych odpadów oraz ich segregacji u źródła – 500 zł/rok.

-druk ulotek

-druk plakatów

-konkursy

-spotkania z mieszkańcami

Ad. 4. Propagowanie indywidualnego kompostowania odpadów

-druk ulotek

-spotkania z mieszkańcami

Ad. 5. Szkolenia dla podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy

- szkolenia prowadzone przez pracownika ds. ochrony środowiska urzędu gminy

Ad. 6. Kontrola zagospodarowania odpadów pochodzących z produkcji zwierzęcej

- prowadzona przez pracownika ds. ochrony środowiska urzędu gminy

Ad. 7. Utylizacja przeterminowanych odczynników chemicznych

-szkoły zlecają utylizację specjalistycznym firmom

Ad. 8. Selektywna zbiórka odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych.

Przyjęto następujące wskaźniki powstawania odpadów niebezpiecznych:

-świetlówki – 0,01 kg/M/rok

-farby – 0,32 kg/M/rok

-przeterminowane lekarstwa – 0,08 kg/M/rok

-akumulatory – 0,33 kg/M/rok

W przeliczeniu na gminę:

- świetlówki - 7015 M x 0,01 kg/m/rok = 70,15 kg/rok tj. ok. 283 szt.

- farby – 7015 M x 0,32 kg/M/rok = 2244,8 kg/rok

- przeterminowane leki 7015 M x 0,08 kg/M/rok = 561,2 kg/rok

Koszty związane z unieszkodliwianiem:

- świetlówki 283 szt. x 3 zł = 849 zł/rok

- farby 2244,8 kg/rok x 1 = 2244,8 zł/rok

- przeterminowane leki 561,2 kg x 6,50 zł = 3647,8 zł/rok

Odpady problematyczne – opony

- w ciągu roku 12 500 kg opon

- koszt utylizacji 0,80 zł/kg

- 12 500 kg x 0,80 = 10 000 zł/rok

Ad 9. Selektywna zbiórka szkła, papieru i makulatury.

-koszt zakupu kompletu worków ponoszony przez mieszkańców – 1,50 zł

-odpady odbierane od mieszkańców raz w miesiącu

-ilość posesji 1754

Koszty roczne: 1754 M x 1,50 zł x 12 m-cy = 31 572 zł/rok

9. Opłaty za odbieranie odpadów komunalnych

Obecnie opłaty za zbiórkę i wywóz odpadów są w całości przedmiotem umów zawieranych między właścicielem nieruchomości a firmą komunalną lub prywatną. Istnieje możliwość przejęcia  przez gminę obowiązku nałożonego na właścicieli nieruchomości po przeprowadzeniu referendum i uzyskaniu pozytywnego wyniku.

Wyeliminowanie możliwości pobierania opłat bezpośrednio od osób korzystających z usługi przez firmy wywozowe pomogłoby wykluczyć sytuację, że producent odpadów chcąc zaoszczędzić na opłatach pozbywa się odpadów niezgodnie z prawem. Władze gminne muszą mieć bieżącą i pełną kontrolę nad ilością zbieranych oraz unieszkodliwianych i zagospodarowywanych odpadów,               a także nad pobieranymi opłatami. Opłaty za usługi świadczone w gospodarce odpadami powinny powodować opłacalność finansową usług, stanowić pewna bazę dla planowania finansowego, być finansową motywacją do minimalizacji produkcji odpadów i recyklingu frakcji użytecznych. Struktura i poziom opłat powinny odzwierciedlać strukturę i poziom kosztów usługi. Wysokość opłat od mieszkańca nie powinna przekroczyć l % przeciętnej płacy krajowej. Powinna ona pokryć koszty eksploatacyjne zakładów przeróbki i unieszkodliwiania odpadów oraz koszty zbiórki i transportu odpadów, zależne w istotny sposób od odległości rejonu zbiórki od miejsca przerobu odpadów. Lepsza kontrola gminy nad gospodarowaniem odpadami komunalnymi byłaby w sytuacji gdyby opłaty były wnoszone przez właścicieli nieruchomości bezpośrednio do gminy, która potem rozlicza się  z firmą, świadczącą usługi.

10.  Źródła finansowania

Podstawowymi źródłami finansowania zadań z dziedziny ochrony środowiska są:

- fundusze ochrony środowiska (NFOŚ i GW, WFOŚ i GW, PFOŚ i GW, GFOŚ i GW, Ekofundusz, Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych, Fundusz Leśny)

- budżet państwa

- sektor bankowy (Bank Ochrony Środowiska, Bank Światowy, Europejski Bank Odnowy i Rozwoju)

- fundusze inwestycyjne

- środki własne i środki społeczne

- środki własne podmiotów gospodarczych

- fundusze unijne (Fundusz Spójności i Fundusze Strukturalne)

Wielość form, źródeł i stosowanych procedur w ramach rynku finansowego ochrony środowiska wymaga dobrej orientacji w celu podjęcia właściwej decyzji finansowej. Poniżej znajduje się charakterystyka wybranych źródeł finansowania                  w możliwie zwartej i przystępnej formie.

Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zasady działania funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej                           tj. narodowego, wojewódzkich, powiatowych i gminnych reguluje ustawa z dnia            27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627                              z późniejszymi zmianami). Fundusze te są najbardziej znanymi i najczęściej wykorzystywanymi źródłami dofinansowania inwestycji służących ochronie środowiska. Podstawowymi formami dofinansowania  zadań przez te fundusze są preferencyjne pożyczki i dotacje.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej              (www.nfosigw.gov.pl)

Kontakt: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

02-673 Warszawa

ul. Konstruktorska 3a

tel. (022) 459-00-00, 459-00-01, fax 459-01-01

e-mail: fundusz@nfosigw.gov.pl

Zakres działania NFOSiGW  obejmuje finansowe wspieranie przedsięwzięć proekologicznych o zasięgu ogólnokrajowym oraz ponadregionalnym. Szczegółowe cele i zadania priorytetowe są aktualizowane co roku i zamieszczane na liście zadań priorytetowych.

Podstawowymi formami finansowania zadań proekologicznych przez NFOSiGW są preferencyjne pożyczki i dotacje, ale uzupełniają je inne formy finansowania, np. dopłaty do preferencyjnych kredytów bankowych, uruchamianie ze swych środków linii kredytowych w bankach czy zaangażowanie kapitałowe                  w spółkach prawa handlowego. NFOSiGW administruje również środkami zagranicznymi przeznaczonymi na ochronę środowiska w Polsce, pochodzącymi              z pomocy zagranicznej.

Dotacje udzielane są przede wszystkim na: edukację ekologiczną, przedsięwzięcia pilotowe dotyczące wdrożenia postępu technicznego i nowych technologii o dużym stopniu ryzyka lub mających eksperymentalny charakter, monitoring, ochronę przyrody, ochronę i hodowlę lasów na obszarach szczególnej ochrony środowiska oraz wchodzących w skład leśnych kompleksów promocyjnych, ochronę przed powodzią, ekspertyzy, badania naukowe, programy wdrażania nowych technologii, prace projektowe i studialne, zapobieganie lub likwidację nadzwyczajnych zagrożeń, utylizację i zagospodarowanie wód zasolonych oraz profilaktykę zdrowotną dzieci z obszarów zagrożonych.

Zasady udzielania i umarzania pożyczek, udzielania dotacji oraz dopłat do oprocentowania preferencyjnych kredytów ze środków NFOSiGW w 2004 r. zostały dostosowane w ten sposób aby przyczyniły się do stworzenia możliwości finansowych, ułatwiających realizację inwestycji, które zapewnia wykonanie unijnych zobowiązań w zakresie ochrony środowiska.

Środki, którymi dysponuje NFOSiGW, pochodzą głównie z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych. Przychodami Narodowego Funduszu są także wpływy z opłat produktowych oraz wpływy z opłat i kar pieniężnych ustalanych na podstawie przepisów ustawy - Prawo geologiczne                      i górnicze.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej                        w Warszawie

Centrala:

adres: ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa
telefon: (22) 645 33 80, fax. (22) 645 33 90

Biuro terenowe:
adres: ul. Mickiewicza 7, 06-400 Ciechanów
tel. (23) 672 14 69, fax. (23) 673 23 36

Do roku 1993 wojewódzkie fundusze, nie posiadając osobowości prawnej, udzielały wyłącznie dotacji na dofinansowywanie przedsięwzięć związanych                z ochroną środowiska na obszarze własnych województw. W 1993 roku fundusze te otrzymały osobowość prawną, co umożliwiło im udzielanie, obok dotacji, także pożyczek preferencyjnych.

Podstawowym źródłem ich przychodów są wpływy z tytułu:

- opłat za składowanie odpadów i kar związanych z niezgodnym                     z przepisami prawa ich składowaniem (28,8% tych wpływów),

- opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie                w nim zmian oraz za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych, a także z wpływów z kar za naruszanie warunków korzystania ze środowiska (50,4% tych wpływów).

Dochodami WFOSiGW mogą być także środki z tytułu:

- posiadania udziałów w spółkach,

- odsetek od udzielanych pożyczek,

- emisji obligacji,

- zysków ze sprzedaży i posiadania papierów wartościowych,

- zaciągania kredytów,

- oprocentowania rachunków bankowych i lokat,

- wpłat z innych funduszy,

- wpływów z przedsięwzięć organizowanych na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej,

- dobrowolnych wpłat, zapisów i darowizn osób fizycznych                            i prawnych,

- świadczeń rzeczowych i środków pochodzących z fundacji,

- innych dochodów określonych przez Radę Ministrów.

WFOSiGW w Warszawie wspiera przedsięwzięcia o charakterze ekologicznym poprzez udzielanie dotacji i pożyczek na preferencyjnych warunkach. Przedmiotem dofinansowania ze środków Funduszu mogą być wszystkie zadania z zakresu ochrony środowiska, których realizacja będzie skutkowała osiągnięciem wymiernego efektu ekologicznego. Zakładany efekt stanowi dla Funduszu jedno              z najważniejszych kryteriów oceny wniosku o dofinansowanie.

Jednym z priorytetowych kierunków działalności Funduszu jest ochrona powierzchni ziemi. W ramach tego priorytetu Fundusz wspiera m.in.: budowę nowoczesnych składowisk odpadów, wdrażanie selektywnej zbiórki odpadów, recykling odpadów oraz inne typy zadań związanych z gospodarowaniem odpadami.

Forma dofinansowania zależy każdorazowo od statusu prawnego wnioskodawcy, rodzaju działalności i charakteru zadania. O dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej                           w Warszawie może ubiegać się każdy podmiot realizujący zadania z zakresu ochrony środowiska.  Oferta Funduszu jest w sposób szczególny adresowana do jednostek samorządu terytorialnego: gmin i powiatów. Mogą jednak z niej również skorzystać podmioty gospodarcze, organizacje pozarządowe, jednostki administracji publicznej, spółdzielnie czy osoby fizyczne.

Fundusz preferuje finansowe wspomaganie wnioskodawców, którzy                    w realizowane przedsięwzięcia angażują środki własne. Jednym                                   z podstawowych warunków ubiegania się o wsparcie finansowe przez Fundusz jest dostarczenie stosownej dokumentacji, w tym wymaganych zezwoleń                             (np. pozwolenia na budowę).

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Warszawie może współfinansować inwestycje i działalność proekologiczną wspomaganą z innych źródeł.

Powiatowe Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Kontakt:

Starostwo Powiatowe w Płońsku

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

09-100 Płońsk

ul. ZWM 10, pok. 231

tel. (023) 662-11-45, 662-11-46, fax. 662-38-16

Powiatowe fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (PFOSiGW) utworzone zostały na początku roku 1999 wraz z utworzeniem powiatowego szczebla administracji państwowej. Fundusze te nie mają osobowości prawnej.

Dochodami PFOSIGW są wpływy z:

- opłat za składowanie i magazynowanie odpadów i kar związanych                z niezgodnym z przepisami prawa ich składowaniem lub magazynowaniem (10% tych wpływów),

- opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska a także z wpływów 
z administracyjnych kar pieniężnych (także 10% tych wpływów poza opłatami i karami za usuwanie drzew i krzewów, które w całości stanowią przychód gminnego funduszu).

Dochody PFOSiGW przekazywane są na rachunek starostwa, w budżecie powiatu mają charakter działu celowego.

Obecnie środki powiatowych funduszy (zgodnie z Prawem Ochrony Środowiska, art. 407) przeznacza się na wspomagania działalności w zakresie określonym jak dla gminnych funduszy, a także na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powierzchni ziemi i inne zadania ustalone przez radę powiatu służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na plany gospodarki odpadami.

Gminne Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Na dochód GFOSiGW składa się:

- całość wpływów z opłat za usuwanie drzew i krzewów,

- 50% wpływów z opłat za składowanie odpadów na terenie gminy,

- 20% wpływów z opłat i kar z terenu gminy za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian oraz szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych.

Dysponentem GFOSiGW jest wójt, burmistrz, prezydent.

Dochody te mogą być wykorzystane na m.in.:

- edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych                i zasady zrównoważonego rozwoju,

- wspomaganie zadań państwowego monitoringu środowiska,

- wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła,

- realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej,

- urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków,

- realizację przedsięwzięć związanych z gospodarka odpadami,

- wspieranie działań przeciwdziałającym zanieczyszczeniom,

- profilaktykę zdrowotną dzieci na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska,

- wspieranie wykorzystywania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomoc dla wprowadzenia bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii,

- wspieranie ekologicznych form transportu,

- działania z zakresu rolnictwa ekologicznego bezpośrednio oddziałującego na stan gleby, powietrza i wód, w szczególności na prowadzenie gospodarstw rolnych produkujących metodami ekologicznymi położonych na obszarach szczególnie chronionych na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody,

- inne zadania ustalone przez radę gminy, służące ochronie środowiska                 i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju,            w tym na plany gospodarki odpadami.

Wójtowie, burmistrzowie lub prezydenci miast są zobowiązani do corocznego przedstawiania radzie gminy (miasta) oraz zatwierdzania zestawienia przychodów                  i wydatków tego funduszu.

Gminne fundusze nie są prawnie wydzielone ze struktury organizacyjnej gminy, a więc podobnie jak PFOSiGW nie mają osobowości prawnej i nie mogą udzielać pożyczek. Celem działania GFOSiGW jest dofinansowywanie przedsięwzięć proekologicznych na terenie własnej gminy. Zasady przyznawania środków ustalane są indywidualnie w gminach.

Ekofundusz (www.ekofundusz.org.pl)

Kontakt:

adres: ul. Bracka 4, 00-502 Warszawa

tel. (022) 621-27-04, 629-51-25

adresy poczty elektronicznej:

info@ekofundusz.org.pl, odpady@ekofundusz.org.pl

Geneza Ekofunduszu sięga roku 1991, kiedy to Klub Paryski, zrzeszający państwa będące wierzycielami Polski, podjął decyzję o redukcji polskiego długu            o 50%, pod warunkiem spłaty pozostałej części do roku 2010. Zaproponował też ewentualną dalszą, 10% redukcję długu, pod warunkiem przeznaczenia go na uzgodniony cel. Z kolei Rząd Polski zaproponował, aby te dodatkowe 10% długu można było przeznaczyć na wsparcie przedsięwzięć w ochronie środowiska.

Zgodnie ze statutem środki Ekofunduszu mogą być wykorzystane przede wszystkim w czterech sektorach uznanych za priorytetowe. Są nimi:

- zmniejszenie emisji gazów powodujących zmiany klimatu Ziemi                (tzw. gazów cieplarnianych),

- ograniczenie transgranicznego transportu dwutlenku siarki i tlenków azotu z terytorium Polski,

- zmniejszenie zanieczyszczenia Morza Bałtyckiego,

- zachowanie bioróżnorodności polskiej przyrody.

Od roku 1998 jednym z priorytetów w działaniach Ekofunduszu stała się również gospodarka odpadami. Fundacja wspiera najbardziej efektywne                      i nowatorskie przedsięwzięcia związane z utylizacją i unieszkodliwianiem odpadów oraz z rekultywacją gleb skażonych.

Ekofundusz udziela wsparcia finansowego jedynie w formie bezzwrotnej dotacji. Z reguły wynosi ona 10-30% kosztów projektu. W wyjątkowych przypadkach, gdy inwestorem jest instytucja budżetowa lub organ samorządowy, dotacja ta może sięgać 50%, a w ochronie przyrody, gdy partnerem Ekofunduszu jest społeczna organizacja pozarządowa - nawet 80%.

Dotacje Ekofunduszu mogą uzyskać jedynie projekty, które wykażą się wysoką efektywnością określaną jako stosunek efektów ekologicznych do planowanych kosztów. Otrzymanie dofinansowania uwarunkowane jest również uzyskaniem pozytywnej oceny projektu pod kątem ekologicznym, technologicznym, ekonomicznym i organizacyjnym. Ponadto wnioskodawca musi wykazać się wiarygodnością finansowa i posiadaniem zabezpieczenia pełnego finansowania przedsięwzięcia w części nie objętej dotacją. Ekofundusz dofinansowuje przedsięwzięcia o znaczeniu regionalnym i krajowym, takie które wpływają na osiągniecie celów ekologicznych uznawanych za priorytetowe w skali międzynarodowej. Wyklucza to dofinansowanie zadań, których celem jest rozwiązywanie problemów lokalnych.

Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

FOGR funkcjonuje na podstawie przepisów art. 23 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. Nr 16, poz. 78 z późniejszymi zmianami).  Jest on funduszem celowym, którego dochodami są należności i opłaty roczne wnoszone przez inwestorów z tytułu wyłączenia z produkcji urodzajnych gruntów klas I-III oraz klas IV-VI. Fundusz nie jest zasilany środkami z budżetu państwa i nie posiada osobowości prawnej. Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych dzieli się na terenowy i centralny. Dysponentem funduszu terenowego od 1 stycznia 1999 roku jest samorząd województwa. Środki te nigdy do końca nie są znane, nie można ich ustalić z pewnym wyprzedzeniem, gdyż zależą od:

- ruchu inwestycyjnego w województwie;

- klasy gruntów wyłączanych;

- wartości rynkowej gruntu w danym powiecie

Środki FOGR — po odliczeniu 20% przychodów na Fundusz Centralny — przeznaczone są na ochronę i poprawę jakości gruntów rolnych przewidzianą ustawą, a w szczególności na:

- rekultywację na cele rolnicze gruntów, które utraciły lub zmniejszyły swą wartość użytkową;

- rolnicze zagospodarowanie gruntów zrekultywowanych;

- użyźnianie gleb o niskiej wartości produkcyjnej, ulepszanie rzeźby terenu i struktury przestrzennej gleb, usuwanie kamieni i odkrzaczanie;

- przeciwdziałanie erozji gleb na gruntach rolnych, w tym zwrot kosztów zakupu sadzonek, nasion, utrzymania w stanie sprawności technicznej urządzeń przeciwerozyjnych oraz wypłaty ewentualnych odszkodowań;

- budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji — budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych;

- wdrażanie i upowszechnianie wyników prac naukowo-badawczych związanych z ochroną gruntów rolnych;

- wykonywanie badań płodów rolnych w strefach ochronnych, oraz niezbędnych dokumentacji i ekspertyz z zakresu ochrony gruntów rolnych;

- wykonywanie zastępcze obowiązków określonych w ustawie;

- rekultywację nieużytków i użyźnianie gleb na potrzeby nowo zakładanych pracowniczych ogrodów działkowych;

- zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania, niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych, do wysokości 5% rocznych dochodów Funduszu.

Środki Funduszu Terenowego powinny być w pierwszej kolejności przeznaczone na wykonywanie prac na obszarze tych gmin, w których powstają, dochody Funduszu oraz istnieją warunki uzyskania wzrostu produkcji rolniczej rekompensującej straty poniesione w wyniku zmniejszenia obszaru gruntów rolnych.

Przy przydzielaniu środków Funduszu terenowego właścicielom gruntów, na ich wniosek, uwzględniany jest ich udział własny w kosztach robót oraz efektywność projektowanych przedsięwzięć.

Ze środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych pokrywa się jedynie koszty rekultywacji zdegradowanych lub zdewastowanych gruntów przez nie ustalone osoby lub w wyniku klęsk żywiołowych.

Czynności dotyczące finansowej obsługi Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych prowadzone są przez Biuro Geodezji i Terenów Rolnych                      za pośrednictwem inspektorów terenowych.

Obecnie jest projekt zmiany w ustawie z dnia 3 lutego 1995 r.  o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. Nr 16, poz. 78 z późn. zm.) mający przede wszystkim na celu zniesienie Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (FOGR). Spowodowane jest to potrzebą racjonalizacji gospodarowania środkami publicznymi, zgodnie z rządowym „Programem uporządkowania i ograniczania wydatków publicznych”.

Zmiany treści ustawy są następstwem likwidacji Funduszu, ale utrzymania nadal obowiązku wnoszenia przez inwestorów należności i opłat rocznych                     z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej.

Proponuje się, aby te należności i opłaty roczne zasilały budżet samorządu województwa i były przeznaczone na te same cele, na które były przeznaczone środki Funduszu. Dochody samorządu województwa  będą więc wydatkowane                 w danym województwie, bez możliwości ich alokacji do innych województw.

FOGR zgodnie z projektem zmiany ustawy ma przestać funkcjonować                  z dniem 1 stycznia 2005 roku.

Banki

Coraz więcej banków wykazuje zainteresowanie inwestycjami w zakresie ochrony środowiska. Dzięki współpracy z funduszami ochrony środowiska                   i gospodarki wodnej rozszerzają one swoja ofertę kredytową o kredyty preferencyjne przeznaczone na przedsięwzięcia proekologiczne oraz nawiązują współpracę z podmiotami angażującymi swoje środki finansowe w ochronie środowiska (fundacje, międzynarodowe instytucje finansowe). Kredyty preferencyjne pochodzą ze środków finansowych gromadzonych przez banki, zaś fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej udzielają dopłat do wysokości oprocentowania. W ten sposób ulega obniżeniu koszt kredytu dla podejmującego inwestycje proekologiczne. Banki uruchamiają też linie kredytowe w całości ze środków funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej i innych instytucji.

Szczególną rolę na rynku kredytów na inwestycje proekologiczne odgrywa Bank Ochrony Środowiska (www.bosbank.pl). Oferuje on najwięcej środków finansowych w formie preferencyjnych kredytów i dysponuje zróżnicowana ofertą dla prywatnych i samorządowych inwestorów, a także osób fizycznych. Na gospodarkę odpadami w banku tym można ubiegać się o kredyt w ramach linii ze środków NFOŚ i GW oraz ze współpracy z WFOŚ i GW.

W ramach linii ze środków NFOŚ i GW obecnie przedmiotem kredytowania mogą być następujące inwestycje:

- zakup, montaż urządzeń lub linii  technologicznych do odzysku odpadów,

- zakup i montaż urządzeń  lub linii technologicznych do unieszkodliwienia odpadów, w tym budowa składowisk odpadów oraz zakup i montaż urządzeń (np. kompaktory, wagi, zbiorniki wód odciekowych) lub instalacji (np. instalacja  odzysku biogazu) stanowiących wyposażenie składowisk odpadów,

- zakup urządzeń (np. pojemniki, kontenery, prasokontenery) oraz zakup i montaż urządzeń lub linii technologicznych (np. linie do sortowania odpadów, belownice, prasy) służących zbieraniu odpadów,

- zakup środków transportu odpadów,

- rekultywacja składowisk odpadów,

- rekultywacja zanieczyszczonych gruntów, w tym likwidacja nielegalnych składowisk.

Realizowane zadania mogą dotyczyć wszystkich odpadów.

We współpracy z WFOŚ i GW Województwa Mazowieckiego                           obecnie w zakresie ochrony powierzchni ziemi przedmiotem kredytowania może być:

- wspieranie systemowych rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami

- budowa i rekultywacja wysypisk odpadów oraz ich wyposażenie

- realizacja przedsięwzięć związanych z unieszkodliwianiem odpadów komunalnych, przemysłowych i niebezpiecznych - w tym szpitalnych

- wspieranie przedsięwzięć związanych z odzyskiem surowców wtórnych oraz gospodarczym wykorzystaniem odpadów jako elementu regionalnego programu ekorozwoju

- wprowadzanie nowych technologii w zakładach przemysłowych, mających na celu minimalizację

Przedmiot oraz warunki kredytowania można sprawdzić na stronie internetowej banku: (www.bosbank.pl).

Ważne miejsce na rynku kredytów ekologicznych zajmują także międzynarodowe instytucje finansowe, a w szczególności Bank Światowy (www.worldbank.org) i Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (www.polisci.com).

Fundusze inwestycyjne

Fundusze inwestycyjne stanowią nowy i potencjalnie ważny segment rynku finansowego ochrony środowiska. Oprócz dodatkowego kapitału mogą wnieść także wiedzę menedżerską, doświadczenie i kontakty do wspieranej finansowo spółki. Szerokie wejście ekologicznych funduszy inwestycyjnych (green equity funds) na rynek finansowy ochrony środowiska, może okazać się przełomowe dla usprawnienia podejmowania decyzji inwestycyjnych oraz integracji ochrony środowiska z przedsięwzięciami o charakterze gospodarczym. Doświadczenie                        z łączeniem wymagań ochrony środowiska i rozwoju produkcji może być przydatne do niedopuszczenia do zwiększenia obciążeń środowiska 
w warunkach wzrostu gospodarczego. Fundusze inwestycyjne są nastawione na wykorzystywanie możliwości jakie dają współczesne procesy technologiczne           i wiedza menedżerską. Ich zainteresowanie nowymi spółkami jest szczególnie cenne dla proekologicznego rozwoju gospodarki.

Fundusze poakcesyjne

Fundusze poakcesyjne będą stanowiły źródło dofinansowania inwestycji                 w Polsce, po uzyskaniu przez Polskę członkostwa w Unii Europejskiej. Należy do nich zaliczyć:

- Fundusz Spójności

- Fundusze Strukturalne:

-Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (ERDF)

-Europejski Fundusz Społeczny (ESF)

-Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (EAGGF)

-Finansowy Instrument Sterowania Rybołówstwem (FIFG)

Fundusz Spójności

Fundusz Spójności zwany też Funduszem Kohezji ma na celu wzmocnienie gospodarczej i społecznej spójności państw UE. Z funduszu tego będą dofinansowywane przedsięwzięcia o charakterze infrastrukturalnym w dziedzinie transportu i ochrony środowiska. W latach 2004 - 2006 w ramach Funduszu Spójności UE przewiduje transfer środków finansowych na sektor środowiska w wysokości ok. l,9 mld Euro. Priorytetowymi zadaniami w zakresie tego funduszu jest m.in. racjonalizacja gospodarki odpadami. Fundusz ten dofinansowuje przedsięwzięcia duże, których wartość przekracza 10 mln Euro. Przeznaczony jest wiec na inwestycje władz publicznych realizowane głównie przez średnie i duże miasta lub przez związki międzygminne, wynikających z wdrażania prawa Unii Europejskiej.

Odbiorcami pomocy tj. beneficjentami końcowymi mogą być samorządy terytorialne tj. gminy, związki gmin oraz przedsiębiorstwa komunalne.

Dofinansowanie z tego funduszu może wynosić 80 - 85 % kosztów kwalifikowanych planowanego przedsięwzięcia.

Ostateczną decyzję o przyznaniu dofinansowania podejmuje Komisja Europejska, natomiast kompetencją naszego kraju jest wskazanie zadań proponowanych do dofinansowania.

Fundusze strukturalne UE

Ich zadaniem jest wsparcie procesów restrukturyzacji i modernizacji gospodarek państw członkowskich UE poprzez nakłady w tych sektorach i regionach, które wymagają interwencji, aby sprostać globalnej konkurencji.

Przedsięwzięcia dotyczące ochrony środowiska będą finansowe głównie ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ERDF)                i Sekcji Orientacji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EAGGF).

Zasoby Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego służą współfinansowaniu m.in. zadań dotyczących ochrony i poprawy stanu środowiska, które są realizowane głównie w ramach dwóch programów operacyjnych:

- Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – ZPORR

- Sektorowego Programu Operacyjnego „Wzrost Konkurencyjności Gospodarki"- SPO"WKG"

W ramach ZPORR działania środowiskowe zostały zawarte                                         w następujących działaniach:

- działanie 1.2 „Infrastruktura ochrony środowiska" (duże inwestycje dotyczące budowy i modernizacji infrastruktury o znaczeniu regionalnym, służące wzmacnianiu konkurencyjności regionów),

- działanie 3.1 „Infrastruktura lokalna" (małe inwestycje w zakresie ochrony środowiska o oddziaływaniu lokalnym na terenach wiejskich              i w małych miastach),

- działanie 3.2 „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych" (inwestycje dotyczące rewitalizacji obszarów miejskich, powojskowych                               i poprzemysłowych).

Dofinansowanie z ERDF wynosi:

- do 75 % kwalifikującego się kosztu inwestycji,

- do 50 % kwalifikującego się kosztu, gdy inwestycje infrastrukturalne generują znaczący zysk netto.

Ostatecznymi beneficjentami są głównie: gminy, powiaty i województwa lub działające w ich imieniu jednostki organizacyjne, związki międzygminne, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, inne jednostki publiczne.

W ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Wzrost Konkurencyjności Gospodarki" będą realizowane zadania wspierające przedsiębiorców w zakresie dostosowania do wymogów ochrony środowiska w tym inwestycje w zakresie gospodarki odpadami przemysłowymi i niebezpiecznymi oraz inwestycje                           z wykorzystaniem Najlepszych Dostępnych Technik (Best Available Techniques -BAT). Ostatecznymi beneficjentami są: duże, małe i średnie przedsiębiorstwa. Maksymalna wysokość dofinansowania to 65%, w tym wkład UE - 67%, a wkład krajowy - 33%. Na lata 2004 - 2006 na realizację powyższych zadań przewidziano kwotę 163,8 mm Euro.

Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej składa się z dwóch sekcji: z sekcji Orientacji i z sekcji Gwarancji. W ramach polityki strukturalnej UE Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej wspiera trwały rozwój obszarów wiejskich oraz dostosowywanie struktury rolnej regionów opóźnionych w rozwoju. W ramach funduszu współfinansowane są:

- inwestycje w gospodarstwach rolnych,

- pomoc dla młodych rolników i szkolenie zawodowe,

- pomoc na rzecz wcześniejszego przechodzenia na emeryturę,

- pomoce kompensacyjne dla obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania lub dla obszarów objętych uwarunkowaniami środowiskowymi,

- środki rolno-środowiskowe,

- poprawa przetwórstwa i komercjalizacji gospodarstw rolnych,

- rozwój i przetwarzanie zasobów leśnych,

- rozwój obszarów wiejskich.

Szacuje się, że łączne dofinansowanie infrastruktury sektora ekologicznego                 z funduszy UE wyniesie przed akcesją ok. 200 - 250 min EURO rocznie,                       a po uzyskaniu przez Polskę członkostwa w UE ok. 400 - 590 min EURO rocznie.

Głównym beneficjentem wsparcia jest i będzie sektor publiczny czyli gminy, miasta, powiaty, związki międzygminne, przedsiębiorstwa komunalne.

11. monitoring

W celu monitoringu realizacji zadań przewidzianych w planie gospodarki odpadami  proponuje się wziąć pod uwagę następujące wskaźniki:

- ilość wytwarzanych odpadów w sektorze gospodarczym [ Mg] w tym:

-niebezpiecznych

-odpadów innych niż niebezpieczne

- sposób zagospodarowania odpadów z sektora gospodarczego [ Mg / %] w tym:

-wykorzystywane

-unieszkodliwiane

-składowane

- ilość powstających osadów ściekowych Mg

- sposób postępowania z osadami ściekowymi: [ Mg / %]

-wykorzystane  na cele przemysłowe

-na cele rolnicze

-kompostowane

-składowane (na terenie oczyszczalni)

- ilość wytworzonych odpadów komunalnych [Mg/rok]

- ilość zebranych odpadów komunalnych [Mg/rok]

- ilość odpadów objętych zorganizowaną zbiórką [%]

- ilość wytworzonych odpadów komunalnych na 1mieszkańca na rok [kg/M/rok]

- ilość zebranych odpadów komunalnych na 1 mieszkańca na rok [kg/M/rok]

- udział odpadów z sektora komunalnego składowanych na składowiskach [%]

- ilość zebranych od mieszkańców odpadów biodegradowalnych [Mg]

- ilość odzyskiwanych surowców wtórnych [Mg] w tym:

-tworzywa sztuczne

-papier i tektura

-szkło

- ilość odzyskanych odpadów [Mg]:

-wielkogabarytowych

-budowlanych

-niebezpiecznych

- zamkniecie składowiska odpadów komunalnych

- uruchomienie obiektów gospodarki odpadami komunalnymi:

-linie do segregacji

-kompostownie [szt./( Mg/rok)]

-linie do demontażu odpadów wielkogabarytowych

-inne obiekty

Określenie powyższych wskaźników wymaga posiadania pewnych informacji:

- pochodzących z monitoringu środowiska – informacje te powinny być opracowane przez odpowiednie służby

- pochodzących z przeprowadzenia odpowiednich badań społecznych – badania te powinny być przeprowadzone przez wyspecjalizowane jednostki badania opinii społecznej np. raz na cztery lata. Mierniki społecznych efektów programu są wielkościami wolnozmiennymi.

W oparciu o analizę powyższych wskaźników możliwa będzie ocena realizacji Planu gospodarki odpadami dla Gminy Naruszewo.

Zgodnie z art. 14 ust. 13 ustawy o odpadach sprawozdanie z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami składane jest co 2 lata radzie gminy, natomiast jego aktualizację przeprowadza się nie rzadziej niż co 4 lata - art. 14 ust.14).

# 12. Analiza oddziaływania planu na środowisko

W wyniku realizacji w sposób rzetelny zapisów zawartych w niniejszym planie nastąpi znaczna poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez kompleksowe uporządkowanie gospodarki odpadami.

Rezultaty w postaci pełnej ochrona środowiska gleb, wód powierzchniowych, podziemnych, powietrza atmosferycznego, flory i fauny powinna zapewnić realizacja następujących założeń gospodarki odpadami, które zostały przyjęte                  w opracowaniu:

- zapobieganie i minimalizacja powstawania odpadów, zapewnienie odzysku, w tym głównie recyklingu odpadów, których wytworzeniu, w danych warunkach techniczno-ekonomicznych, nie udało się zapobiec,

- unieszkodliwianie odpadów (poza składowaniem),

- bezpieczne dla zdrowia ludzkiego i dla środowiska składowanie odpadów, dla których, w istniejących warunkach techniczno-ekonomicznych, nie ma możliwości odzysku lub unieszkodliwiania

Projektowany system gospodarki odpadami komunalnymi zgodnie                      z założeniami planów wojewódzkiego i powiatowego opierać się będzie na rozwoju selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, osiągnięciu planowanych poziomów odzysku odpadów wielkogabarytowych, budowlach i niebezpiecznych, zaplanowanej redukcji odpadów ulegających biodegradacji oraz tworzeniu zdolności produkcyjnych dla przerobu wyselekcjonowanych odpadów. Założone cele będą realizowane poprzez utworzenie Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami (RZGO) w Dalanówku poprzez ekologiczny Związek Gmin Powiatu Płońskiego. Utworzenie zakładu gospodarki odpadami o charakterze ponadlokalnym spowoduje lepsze wykorzystanie zdolności produkcyjnych oraz obniży jednostkowe koszty inwestycyjne i eksploatacyjne. Zakład powinien być skoncentrowany na maksymalny odzysk surowców wtórnych, które mogą być dalej wykorzystywane oraz na utylizację tej części odpadów, których nie będzie można zagospodarować. Wymaga to budowy linii odzysku: papieru, puszek, szkła, metali, tworzyw sztucznych, drewna, oraz stanowisk do kompostowania odpadów organicznych. Odpady balastowe których nie można zagospodarować w inny sposób niż składowanie  będą składowane na składowisku  w Dalanówku.

Składowisko w Naruszewie Starym będzie eksploatowane do 2007 r.,                         a następnie po zamknięciu będzie rekultywowane.

Realizacja powyższych założeń spowoduje, że ilość deponowanych na składowisku odpadów komunalnych będzie mniejsza (redukcja ilości odpadów poprzez wprowadzenie selektywnej zbiórki, odzysku, recyklingu etc) , poza tym będą one deponowane na  nowowybudowanym składowisku posiadającym wszelkie zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem środowiska.

# 13. Streszczenie w języku niespecjalistycznym

Plan gospodarki odpadami dla Gminy Naruszewo powstał jako realizacja obowiązków spoczywających na organach wykonawczych gminy przewidzianych obecnie obowiązującymi przepisami prawnym a w szczególności przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska i ustawy o odpadach. Plan ten stanowi integralną część programu ochrony środowiska dla gminy Naruszewo.

Realizacja zapisów planu pozwoli na osiągnięcie optymalnych warunków wytwarzania, gospodarowania i unieszkodliwiania odpadów w celu maksymalnej ochrony środowiska przyrodniczego.

Gminny plan gospodarki odpadami zgodnie określa aktualny stan gospodarki odpadami oraz prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami. Plan zawiera analizę odpadów powstających w gospodarstwach domowych, gdzie występują takie odpady jak: organiczne, tworzywa sztuczne, szkło, papier i tektura, elementy ubraniowe, popioły i żużle oraz niebezpieczne (baterie, akumulatory, lampy jarzeniowe, przepracowane oleje i smary itp.).  jak i odpadów wytwarzanych na terenie zakładów produkcyjnych, usługowych i handlowych. Dokonano również analizę wytwarzania i zagospodarowania odpadów medycznych wytwarzanych przez prywatne gabinety i  praktyki lekarskie oraz weterynaryjne. Szczególnie wyczerpująco opisano odpady wytwarzane w wyniku działalności rolniczej z uwagi na rolniczy charakter gminy.

Wszystkie te zagadnienia poddano analizie zgodnej z aktualnie obowiązującym prawem w Polsce, a dostosowanym do wymogów Unii Europejskiej w zakresie gospodarki odpadami.

W planie opisano działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarowania odpadami oraz wymieniono instrumenty finansowe służące realizacji zamierzonych celów.

Głównymi celami do osiągnięcia w gospodarce odpadami na terenie gminy Naruszewo są :

- współtworzenie wraz z innymi gminami z Ekologicznego Związku Gmin Powiatu Płońskiego Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami                  w Dalanówku,

- sprawowanie kontroli nad odbieraniem odpadów komunalnych od wszystkich mieszkańców gminy,

- podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy,

- organizacja systemu odbioru odpadów wielkogabarytowych,

- objęcie wszystkich prywatnych lecznic i gabinetów lekarskich systemem odbioru i unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych,

- sprawowanie kontroli nad utylizacją odczynników chemicznych                        z laboratoriów szkół podległych gminie,

- inwentaryzacja odpadów azbestowych oraz zaproponowanie sposobu unieszkodliwiania  tego typu odpadów,

- współtworzenie punktu gromadzenia odpadów problematycznych                         i niebezpiecznych przy RZGO,

- inwentaryzacja odpadów PCB na terenie gminy oraz opracowanie programu jego likwidacji,

- zamknięcie składowiska w Naruszewie Starym do roku 2007 a następnie jego rekultywacja.

Ścisłe realizowanie powyższego planu gospodarki odpadami powinno przynieść zakładane rezultaty polegające głównie na ograniczeniu negatywnego wpływu powstających w każdym społeczeństwie odpadów na środowisko przyrodnicze.