FORMULARZ  OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej

w miejscowości  STACHOWO

od km 0+000 do km 0+228 o długości  228 mb

| Lp. | Podstawa nakładów | Szczegółowy opis robót obliczenia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. | Wartość robót w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | CPV – 45111200-0 1 2 CPV – 45233100-0 3 4 CPV – 45233300-2 5 6 7 8 9 10 CPV – 45233100-0 11 12 13 14 CPV – 45233100-0 17 16 17 CPV – 45233280-5 18 | I.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty pomiarowe w terenie równinnym od km 0+000 do km 0+228 Karczowanie gęstych krzaków km 0+000 – 0+228 II. ODWODNIENIE Wykonanie kompletnego przepustu z rur o średnicy 50cm PVC w km 0+228 wg projektu zagospodarowania Odnowa rowów poprzez ich podczyszczenie na głębokość 30 cm z odwiezieniem urobku na odl. 1km i rozplantowanie na odkładzie km 0+000 – 0+228 228 x 2 = 456 III.PODBUDOWA Mechaniczne wykonanie koryta na poszerzeniach na głębokość 25cm z odwiezieniem gruntu na odl. 0,5km i rozplantowaniem na odkładzie wg wykazu poszerzeń Ręczne plantowanie dna koryta w gruncie kat. III i mechaniczne zagęszczenie jak w poz. 5 Wykonanie warstwy odsączającej z piasku grub. 10cm na poszerzeniach jak w poz. 5 Wykonanie podbudowy z pospółki na poszerzeniach warstwą grub. 15cm jak w poz. 5 Dowóz pospółki do stabilizacji gruntu cementem warstwą grubości 8cm na całej szerokości podbudowy km 0+000 – 0+228 228 x 4,80 x 0,08 = 87,55 Wykonanie stabilizacji gruntu cementem grub. 16cm i wytrzymałości Rm- 2,5 MPa km 0+000 – 0+228 228 x 4,80 = 1094,4 + skrzyż. 20,6 = 1115 IV. NAWIERZCHNIA Oczyszczenie mechanicznie podbudowy betonowej i skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,7kg/m2 jak w poz. 10 Wykonanie dolnej warstwy nawierzchni bitumicznej grub. 4cm z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej o uziarnieniu 0/16mm wg normy PN-S-96025 km 0+000 – 0+228 228 x 4,50 = 1048,80 + skrzyż. 20,6 =1069,4 Skropienie międzywarstwowe nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową w ilości 0,3kg/m2 jak w poz. 12 Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni bitumicznej grub. 4cm z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej o uziarnieniu 0/12,8mm wg normy PN-S-96025 km 0+000 – 0+228 228 x 4,50 = 1026 + 20 skrzyż = 1046 V.POBOCZA I ZJAZDY Ułożenie rur PVC o średnicy 30cm pod zjazdami wg wykazu zjazdów Ustawienie ścianek czołowych z elementów betonowych prefabrykowanych na zjazdach wg wykazu zjazdów Umocnienie poboczy i zjazdów pospółką warstwą grub. 8cm km 0+000 – 0+228 228 x 1 x 2 = 456 + 24 zjazdy = 480 VI. OZNAKOWANIE Wykonanie i ustawienie znaków drogowych pionowych na słupkach z rur stalowych o średnicy 70mm. Tarcze znaków oklejone folią odblaskową. Wg projektu zagospodarowania | m m2 m m m2 m2 m2 m2 m3 m2 m2 m2 m2 m2 m szt m2 szt | 228 30 8 456 79 79 79 79 88 1115 1115 1069 1069 1046 17 6 480 6 |  |  |

R A Z E M

Podatek VAT ....%

O G Ó Ł E M