FORMULARZ  OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej przez wieś STACHOWO

od km 0+228 do km 0+527 o długości  299 mb

| Lp. | Podstawa nakładów | Szczegółowy opis robót obliczenia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. | Wartość robót w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 | CPV – 45111200-0 1 2 3 4 5 6 CPV – 45233100-0 7 8 9 CPV – 45233300-2 10 11 12 13 14 15 CPV – 45233100-0 16 17 18 19 CPV – 45233100-0 20 21 22 CPV – 45233280-5 23 | I.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty pomiarowe w terenie równinnym od km 0+228 do km 0+527 Karczowanie drzew przy współpracy sprzętu mechanicznego z obrobieniem i odwiezieniem na odl. 2km drzewa o średnicy 56-65cm wg wykazu drzew J.w. lecz o średnicy 96-105cm wg wykazu drzew J.w. lecz o średnicy 116-125cm wg wykazu drzew Karczowanie gęstych krzaków wg wykazu drzew Podcięcie drzew z gałęzi znajdujących się w pasie drogowym na wysokość 3,5m wg wykazu drzew II. ODWODNIENIE Wykonanie kompletnego przepustu z rur PVC o średnicy 40cm w km 0+520 wg projektu zagospodarowania Wykonanie kompletnego przepustu z rur PVC o średnicy 60cm wg projektu zagospodarowania (droga boczna) Odnowa rowów poprzez ich podczyszczenie na głębokość 30 cm z odwiezieniem urobku na odl. 1km i rozplantowanie na odkładzie km 0+228 – 0+527 299 x 2 = 598 + 10 (do i od przep.) = 608 III.PODBUDOWA Mechaniczne wykonanie koryta na poszerzeniach na głębokość 25cm z odwiezieniem gruntu na odl. 0,5km i rozplantowaniem na odkładzie wg wykazu poszerzeń Ręczne plantowanie dna koryta w gruncie kat. III i mechaniczne zagęszczenie jak w poz. 10 Wykonanie warstwy odsączającej z piasku grub. 10cm na poszerzeniach jak w poz. 10 Wykonanie podbudowy z pospółki na poszerzeniach warstwą grub. 15cm jak w poz. 10 Dowóz pospółki do stabilizacji gruntu cementem warstwą grubości 8cm na całej szerokości podbudowy km 0+228 – 0+527 299 x 4,80 x 0,08 = 114,82 Wykonanie stabilizacji gruntu cementem grub. 16cm i wytrzymałości Rm- 2,5 MPa km 0+228 – 0+527 299 x 4,80 = 1435,20 + skrzyżowanie na KT – 18,8 = 1454 IV. NAWIERZCHNIA Oczyszczenie mechanicznie podbudowy betonowej i skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,7kg/m2 jak w poz. 15 Wykonanie dolnej warstwy nawierzchni bitumicznej grub. 4cm z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej o uziarnieniu 0/16mm wg normy PN-S-96025 km 0+228 – 0+527 299 x 4,60 = 1375,40 + skrzyż. 18,80=1394,20 Skropienie międzywarstwowe nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową w ilości 0,3kg/m2 jak w poz. 17 Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni bitumicznej grub. 4cm z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej o uziarnieniu 0/12,8mm wg normy PN-S-96025 km 0+228 – 0+527 299 x 4,50 = 1345,50 + skrzyż 18,80 = 1364 V.POBOCZA I ZJAZDY Ułożenie rur PVC o średnicy 30cm pod zjazdami wg wykazu zjazdów w km 0+388 strona lewa w km 0+388 strona prawa 2 x 5,0 = 10m Ustawienie ścianek czołowych z elementów betonowych prefabrykowanych na zjazdach 2 x 2 = 4 Umocnienie poboczy i zjazdów pospółką warstwą grub. 8cm km 0+228 – 0+527 299 x 1,0 x 2 = 598 VI. OZNAKOWANIE Wykonanie i ustawienie znaków drogowych pionowych na słupkach z rur stalowych o średnicy 70mm. Tarcze znaków oklejone folią odblaskową. Wg projektu zagospodarowania | m szt szt szt m2 szt m m m m2 m2 m2 m2 m3 m2 m2 m2 m2 m2 m szt m2 szt | 299 3 1 1 110 11 8 7 608 76 76 76 76 115 1454 1454 1394 1394 1364 10 4 598 3 |  |  |

R A Z E M

Podatek VAT ....%

O G Ó Ł E M