# O P I S   T E C H N I C Z N Y

- Przedmiot opracowania

Przedmiotem  opracowania jest projekt budowlany przebudowy drogi gminnej  przez wieś Zaborowo od km 0+000 do km 0+577, o długości 577 m, położonej  na działce ewidencyjnej nr 342

- Podstawa opracowania

Dokumentację projektową opracowano w oparciu o :

  - mapy sytuacyjno-wysokościowe w skali 1:1000 wg stanu aktualnego

  - pomiary sytuacyjno-wysokościowe uzupełniające przeprowadzone przez

projektanta

-     Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca            	           1999 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi

publiczne i ich usytuowanie 	/ Dz.U. Nr 43 z 14 maja 1999 r /

  - Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych wydany przez  Transprojekt

Warszawa

  - Inne przepisy dotyczące projektowania dróg oraz literatura techniczna i

stosowne rozwiązania

  - uzgodnienia z Inwestorem

- Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego przebudowy drogi gminnej przez wieś Zaborowo na odcinku 577 m.

Opracowanie obejmuje karczowanie drzew i krzaków, wykonanie lokalne poszerzeń podbudowy / wg wykazu poszerzeń / , wykonanie warstwy odsączającej i nawiezienie pospółki  na poszerzenia  i do stabilizacji , wykonanie podbudowy- stabilizacji gruntu cementem, budowę dwuwarstwowej nawierzchni asfaltowej, budowę odwodnienia  /przepusty, przewody rurowe pod zjazdami, rowy /, umocnienie poboczy i zjazdów  pospółką , oznakowanie – stała organizacja ruchu .

- Opis stanu istniejącego

Droga przez wieś Zaborowo jest drogą gminną  i przebiega przez  teren gminy Naruszewo, powiat Płońsk .

Gmina Naruszewo ma dobrze rozwiniętą  infrastrukturę techniczną. Rozbudowana jest sieć wodociągowa , telekomunikacyjna . Budowane są przydomowe oczyszczalnie ścieków . Przebudowywuje się i modernizuje sieć drogową, ale potrzeby są jeszcze duże. Sieć drogowa wymaga dalszej rozbudowy .

Projektowany odcinek obejmuje tereny rolnicze o dobrze rozwiniętej uprawie zbóż , owoców i warzyw.  Rozwinięta jest hodowla bydła mlecznego i trzody chlewnej.

Początek projektowanego odcinka drogi znajduje się w km 0+000 /prawa krawędź jezdni / na skrzyżowaniu drogi krajowej Nr 50 Ciechanów-Ostrów Maz. z projektowaną drogą . Koniec natomiast w km  0+577 na końcu zwartej zabudowy wsi  Zaborowo .

Istniejąca droga na całej długości posiada nawierzchnię żwirową grubości 18-20 cm.  Po prawej stronie widać szczątkowe ślady rowu.

Pas drogowy ma stałą szerokość i wynosi 8 m. Nie zachodzi potrzeba pozyskiwania nowych gruntów.

Oś projektowanej drogi pokrywa się z osią istniejącej drogi z minimalną korektą.

W km 0+010 znajduje się przepust z rur betonowych o 40 długości 8,0 m /rów dr kr.Nr 50/.

Istniejący wodociąg jest zlokalizowany po stronie prawej drogi za pasem drogowym.

Telefon po lewej stronie , też za pasem drogowym.

Istniejące drzewa i krzewy wg wykazu przewidziane są do usunięcia .

5. Opis stanu projektowanego

Założenia : drogę zaprojektowano dla klasy L, obciążenie ruchem KR-1, szybkość projektowa 50 km / godz.

Zgodnie z wytycznymi Inwestora drogę zaprojektowano po trasie istniejącej z minimalną korektą  i w granicach istniejącego pasa drogowego .

5.1. Rozwiązania sytuacyjne

Rozwiązania sytuacyjne zaprojektowano wykorzystując maksymalnie warunki istniejące.

Zaprojektowano 3 łuki poziome i 5 załamań trasy PK oraz PT i KT / projekt zagospodarowania drogi /. Ich współrzędne podano na projekcie zagospodarowania drogi.

W km 0+010 - 0+480  zaprojektowano rów prawy , a od 0+480 – 0+577 rów po lewej stronie drogi . Rowy projektowane pokazano na projekcie zagospodarowania i profilu , a także  przekrojach normalnych i poprzecznych.

Poszerzenia podbudowy zgodnie z wykazem poszerzeń.

  - Rozwiązania wysokościowe

Rozwiązania wysokościowe zaprojektowano w oparciu o :

- konfigurację istniejącego terenu

- powierzchniowe odwodnienie drogi.

Minimalne pochylenia niwelety wynoszą 0,12 % ,a maksymalne 0,55 %.

Ponadnormatywne załamania  niwelety nie występują .

Niweleta projektowana jest równoległa do niwelety istniejącej.

  - Przekroje normalne

Na projektowanym odcinku założono 3 przekroje normalne :

Geometria :

Przekrój Nr 1 w km 0+000 – 0+025 / przy skrzyż. z drogą kr. Nr 50 /

-    jezdnia szerokości 5,0 m i pochyleniu 2%

- pobocza 2x0,75 m i pochyleniu 8%

- korona 6,50 m

Przekrój Nr 2 i 3  km 0+025 – 0+577

- jezdnia szerokości 4,0 m i pochyleniu 2 %

- pobocza 2x1,0 m i pochyleniu 8 %

- korona 6,0 m

- rowy wg projektu zagospod. i profilu podłużnego

Konstrukcja poszerzeń – wszystkie przekroje

- wg wykazu poszerzeń

- warstwa odsączająca z piasku grub. 10 cm

- poszerzenie podbudowy pospółką warstwą grub. 15 cm

Konstrukcja podbudowy i nawierzchni – wszystkie przekroje

-    dowiezienie pospółki do stabilizacji warstwą grub. 5 cm na całej szerokości

podbudowy

- stabilizacja gruntu cementem grub. 16 cm i wytrzymałości  Rm-2,5 MPa

- dolna warstwa nawierzchni bitumicznej grub.4 cm z mieszanki mineralno- asfaltowej grysowej o uziarnieniu 0/16 mm  wg normy PN-S-96025

- warstwa ścieralna nawierzchni bitumicznej grub. 4 cm  z mieszanki mineralno- asfaltowej grysowej o uziarnieniu 0/12,8 mm wg normy PN-S-96025

- umocnienie poboczy i zjazdów pospółką  warstwą grub. 8 cm .

5.4.Odwodnienie

Powierzchniowe odwodnienie drogi zapewniają spadki poprzeczne i podłużne jezdni i poboczy , projektowane rowy i przepusty, oraz przepusty pod zjazdami .

Ponieważ projektowany odcinek jest jakby I etapem projektowanej drogi, nie ma możliwości odprowadzenia wody z końcowego odcinka drogi . woda z rowu odpłynie na przyległy teren , a część wody zostanie w rowie do odparowania . Po wybudowaniu całego odcinka drogi istnieje możliwość rozwiązania odwodnienia .

Projektowane przepusty:

- W  km 0 + 010 istniejący przepust z rur beton. o 40 wydłużyć po stronie lewej o 4,0 m i stronie prawej 5,0m.

- W  km 0 + 090 przepust z rur PVC o 30 dług. 7,0 m

- W  km 0+151 przepust z rur PVC o 3,0 dług. 7,0 m

- W km 0+200,50 przepust z rur PVC o 30 dług. 7,0 m

- W km 0+480 przepust z rur PVC o 50 dług. 7,0 m

  - Pobocza i zjazdy

Zjazdy do  pól i posesji wg wykazu zjazdów.

Część przelotowa przepustów pod zjazdami z rur  o 30 PVC .Ścianki z elementów betonowych prefabrykowanych.

Pobocza i zjazdy  umocnione pospółką  warstwą grub. 8 cm.

5.6. Oznakowanie

W celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego zaprojektowano oznakowanie stałe    /organizacja ruchu /.

Lokalizację i symbole znaków pionowych naniesiono na projekcie zagospodarowania drogi.

Tarcze znaków powinny być oklejone folią odblaskową i ustawione na słupkach z rur stalowych o średnicy 70 mm. zg . z instrukcją .

  - INNE

Urządzenia obce jak telefon, wodociąg w zasadzie nie kolidyją  z planowanymi do wykonania robotami.

Jednak roboty wykonywane w sąsiedztwie tych urządzeń należy wykonywać ze szczególną ostrożnością – ręcznie .