# O P I S   T E C H N I C Z N Y

- Przedmiot opracowania

Przedmiotem  opracowania jest projekt budowlany przebudowy drogi gminnej w m. Stachowo od km 0+000 do km 0+228 , o długości 228 m, położonej  na działce ewidencyjnej nr 14.

- Podstawa opracowania

Dokumentację projektową opracowano w oparciu o :

  - mapy sytuacyjno-wysokościowe w skali 1:1000 wg stanu aktualnego

  - pomiary sytuacyjno-wysokościowe uzupełniające przeprowadzone przez

projektanta

-     Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca            	           1999 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi

publiczne i ich usytuowanie 	/ Dz.U. Nr 43 z 14 maja 1999 r /

  - Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych wydany przez  Transprojekt

Warszawa

  - Inne przepisy dotyczące projektowania dróg oraz literatura techniczna i

stosowne rozwiązania

  - uzgodnienia z Inwestorem

- Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego przebudowy drogi gminnej w m. Stachowo na odcinku o długości 228 m.

Opracowanie obejmuje karczowanie krzaków , wykonanie poszerzeń podbudowy / wg wykazu poszerzeń / , wykonanie warstwy odsączającej z piasku , nawiezienie pospółki  na poszerzenia i do stabilizacji , wykonanie podbudowy  - stabilizacji gruntu cementem , budowę dwuwarstwowej nawierzchni bitumicznej , budowę odwodnienia  /przepust, rowy, przewody rurowe pod zjazdami /, umocnienie poboczy i zjazdów  pospółką , oznakowanie drogi znakami pionowymi .

- Opis stanu istniejącego

Droga przez m. Stachowo jest drogą gminną  i przebiega przez teren gminy Naruszewo, powiat Płońsk . Na terenie gminy Płońsk drogę przebudowano w 2009 r.

Gmina Naruszewo  ma dobrze rozwiniętą  infrastrukturę techniczną. Rozbudowana jest sieć wodociągowa , telekomunikacyjna .Budowane są przydomowe oczyszczalnie ścieków . Przebudowywuje się i modernizuje sieć drogową, ale potrzeby są jeszcze duże. Sieć drogowa wymaga dalszej rozbudowy .

Projektowany odcinek drogi obejmuje tereny rolnicze o dobrze rozwiniętej uprawie zbóż  i buraka cukrowego a także owoców / truskawki / i warzyw. Rozwinięta jest hodowla bydła mlecznego i rzeźnego oraz trzody chlewnej.

Początek projektowanego odcinka drogi znajduje się w km 0+000  na granicy gmin Płońsk i Naruszewo / na końcu nawierzchni asfaltowej wykonanej w 2009 r. przez gminę Płońsk / , a koniec w km 0+228 na skrzyżowaniu z drogą o nawierzchni żwirowej .

Istniejąca droga na projektowanym odcinku posiada nawierzchnię żwirową grubości 15-17 cm nieco zniszczoną .

Na ostrych łukach w km 0+143 i w km 0+228 wyjeżdżona droga  znajduje się poza granicami pasa drogowego .

Pas drogowy ma stałą szerokość, która wynosi 12,0 m . Dla potrzeb projektowanego odcinka jest ona wystarczająca .

Oś projektowanej drogi na odcinkach prostych pokrywa się z osią istniejącej drogi .

Na łukach oś zostanie  skorygowana tak, aby droga mieściła się w istniejących granicach pasa drogowego .

Pola w sąsiedztwie drogi , to grunty przepuszczalne o podłożu piaszczystym . Istniejące  obustronne rowy są zamulone i wymagają odnowy. W pobliżu projektowanego odcinka drogi brak jakichkolwiek urządzeń obcych .

5. Opis stanu projektowanego

Założenia : drogę zaprojektowano dla klasy L, obciążenie ruchem KR-1, szybkość projektowa 50 km / godz.

Zgodnie z wytycznymi Inwestora drogę zaprojektowano po trasie istniejącej z korektą osi na łukach / opis jw. / i w granicach istniejącego pasa drogowego  .

5.1. Rozwiązania sytuacyjne

Rozwiązania sytuacyjne zaprojektowano wykorzystując maksymalnie warunki istniejące.

Zaprojektowano 1łuk poziomy oraz PT i KT / projekt zagospodarowania drogi /. Współrzędne wierzchołka łuku oraz początku  i końca trasy podano na projekcie zagospodarowania drogi.

Rowy planowane do odnowy pokazano na przekrojach poprzecznych i profilu podłużnym.

Poszerzenia podbudowy  zgodnie z wykazem poszerzeń .

  - Rozwiązania wysokościowe

Rozwiązania wysokościowe zaprojektowano w oparciu o :

- konfigurację istniejącego terenu

- powierzchniowe odwodnienie drogi.

Minimalne pochylenia niwelety wynoszą 0,00% ,a maksymalne 0,30%

Nie występują ponadnormatywne załamania niwelety .

Niweleta projektowana jest równoległa do niwelety istniejącej.

  - Przekrój normalny

Na projektowanym odcinku założono 1przekrój normalny / taki jak na wcześniej wykonanym odcinku /.

Geometria :

-    jezdnia szerokości 4,5m i pochyleniu 2%

- pobocza 2x1,0 m i pochyleniu 8%

- korona 6,50m

- odnowa rowów wg profilu podłużnego i przekrojów poprzecznych

Konstrukcja poszerzeń podbudowy

- warstwa odsączająca z piasku grub. 10 cm

- poszerzenie podbudowy pospółką warstwą grub. 15 cm

Konstrukcja podbudowy i nawierzchni

- dowiezienie pospółki do stabilizacji gruntu cementem warstwą grub. 8 cm

- stabilizacja gruntu cementem grub. 16 cm  i wytrzymałości Rm- 2,5 MPa

- dolna warstwa nawierzchni bitumicznej grub.4 cm z mieszanki mieralno- asfaltowej grysowej o uziarnieniu 0/16 mm  wg normy PN-S-96025

- warstwa ścieralna nawierzchni bitumicznej  grub. 4 cm z mieszanki mineralno – asfaltowej grysowej o uziarnieniu 0/12,8 mm wg normy PN-S-96025

- umocnienie poboczy i zjazdów pospółką  warstwą grub. 8 cm .

5.4.Odwodnienie

Powierzchniowe odwodnienie drogi zapewniają spadki poprzeczne i podłużne jezdni i poboczy , odnowione rowy,projektowany przepust z rur o 50 cm w km 0+228 oraz przepusty pod zjazdami .

  - Pobocza i zjazdy

Zjazdy do  pól i posesji wg wykazu zjazdów.

Część przelotowa przepustów pod zjazdami z rur  o 30 PVC  grub.

Ścianki na zjazdach z betonowych elementów prefabrykowanych.

Nawierzchnia na zjazdach i poboczach umocniona pospółką  warstwą grub. 8 cm .

5.6. Oznakowanie

W celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego zaprojektowano oznakowanie stałe    /organizacja ruchu /.

Lokalizację i symbole znaków pionowych naniesiono na projekcie zagospodarowania drogi.

Tarcze znaków powinny być oklejone folią odblaskową i ustawione na słupkach z rur stalowych o średnicy 70 mm. zg . z instrukcją .

  - INNE

W sąsiedztwie projektowanego odcinka drogi nie występują urządzenia obce .