PRZEDMIAR  ROBÓT

na przebudowê ci¹gu drogowego

DROCHÓWKA – STRZEMBOWO - KÊB£OWICE

odc. g³ówny od km 0+000 do km 7+584,59 d³. 7 584,59 mb

odc. AB   od km 0+000 do km 1+500 d³. 1 500,00 mb

RAZEM    9 084,59 mb

Lp.

Nr SST

Kod pozycji

przedmiaru

Opis rodzaju robót

Jedn.

miary

Iloœæ

robót ogó³em

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

CPV – 45111200-0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

CPV -

45233100-0

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

CPV -

45111200-0

39

40

41

42

43

44

45

46

CPV – 45233300-2

47

48

49

50

51

52

53

CPV – 45233100-0

54

55

56

57

58

CPV -

45233100-0

59

60

61

CPV -

45233300-2

62

CPV -

45233280-5

63

64

65

66

67

68

I.ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE

Roboty pomiarowe przy odtworzeniu trasy i liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym

odc. g³ówny od km 0+000 do km 7+584,59

odc. AB        od km 0+000 do km 1+500,0

7584,59 + 1500,0 = 9084,59

Usuniêcie warstwy humusu i darniny na odcinku AB

w km 0+540  - 0+860

i w km 1+327 – 1+500           km 2+478 – 2+520

km 5+000 – 5+132

320 x 1,00 = 320,00            42 x 7,0 =  294

173 x 1,50 = 259,50           132 z 7,0 = 924

320 + 259,50 + 294 + 924 = 1797,50

Karczowanie drzew przy wspó³pracy sprzêtu mechanicznego z obrobieniem i odwiezieniem na odleg³oœæ 1km z drzew o œrednicy 10-15 cm

wg wykazu drzew

J. w. lecz o œrednicy 16-25cm

J. w. lecz o œrednicy 26-35cm

J. w. lecz o œrednicy 36-45cm

J. w. lecz o œrednicy 46-55cm

J. w. lecz o œrednicy 56-65cm

J. w. lecz o œrednicy 66-75cm

J. w. lecz o œrednicy 76-85cm

J. w. lecz o œrednicy 86-95cm

J. w. lecz o œrednicy 96-105cm

J. w. lecz o œrednicy ponad 105cm

Mechaniczne karczowanie pni drzew wyciêtych przed rozpoczêciem robót z odwozem karp na odl. 1km

pni o œrednicy 26-35cm

wg wykazu drzew

J. w. lecz o œrednicy 36-45cm

J. w. lecz o œrednicy 46-55cm

J. w. lecz o œrednicy 56-65cm

J. w. lecz o œrednicy 66-75cm

J. w. lecz o œrednicy 76-85cm

J. w. lecz o œrednicy 86-95cm

Mechaniczne karczowanie gêstych krzaków

wg wykazu drzew

II. ODWODNIENIE

Wykonanie kompletnego przepustu z rur betonowych

o 30cm  Vipro

wg wykazu przepustów

Wykonanie 10 kompletnych przepustów z rur betonowych

o 40cm  Vipro

wg wykazu przepustów

Wykonanie 6 kompletnych przepustów z rur betonowych

o 50cm  Vipro

wg wykazu przepustów

Wykonanie 3 kompletnych przepustów z rur ¿elbetowych

o 60cm

wg wykazu przepustów

Wykonanie œcianek czo³owych na przepustach istniej¹cych

z rur o 40 cm

wg wykazu przepustów

J. w. lecz na przepustach istniej¹cych z rur o 50cm

wg wykazu przepustów

J. w. lecz na przepustach istniej¹cych z rur o 60cm

wg wykazu przepustów

Oczyszczenie istniej¹cego przepustu w km 1+615

zamulenie 60%

Wykonanie kolektora deszczowego z rur PCV o 40cm

w km 0+770 – 0+867

strona prawa odc. AB

plan sytuacyjny

Wykonanie studni rewizyjnej z rur ¿elbetowych o 1200

kompletnej z osadnikiem

plan sytuacyjny

Umocnienie wylotu kolektora œciank¹ betonow¹ na rurze

o 40cm

Wykonanie studni z krêgów betonowych o 800 przelewowej z osadnikiem z nakryciem krat¹ stalow¹ i po³¹czona ze studni¹ rewizyjn¹ rur¹ betonow¹ o 30cm

Wykonanie œcieku z elementów betonowych prefabrykowanych 50x60x15cm na ³awie betonowej

grub. 5cm (beton B-10)

km 0+249,80 – 0+330 str. prawa             -   80,2

km 6+300 – 6+630 str. prawa                  - 330,0

km 6+215 – 6+630 str. lewa                    - 415,0

km 6+762 – 6+900 str. prawa                  - 138,0

km 0+035 – 0+072 str. lewa odc. AB      -   37,0

km 0+539 – 0+568 str. lewa odc. AB      -   39,0

km 0+651 – 0+685 str. lewa odc. AB      -   34,0

Razem                1073,20

Wykonanie studzienek œciekowych z rur o 50cm kompletnych g³êb. 50cm

km 6+600 i km 6+800

plan sytuacyjny

Wykonanie przykanalika z rur o 30cm PCV od studzienek œciekowych w km 6+600 i 6+800

25 + 12 = 37

Pog³êbienie rowu odp³ywowego na odcinku AB

w km 1+485 strona prawa na g³êbokoœæ 40cm mechanicznie

w gruncie kat. III z odwiezieniem urobku na odl. 1km

i w km 0+534,68 skrzy¿owanie oraz w km 4+597,5 strona lewa rów odp³ywowy od przepustu

180 + 50 + 20 = 250

plan sytuacyjny

J. w. lecz rêcznie z rozplantowaniem wydobytego gruntu obok

III. ROBOTY  ZIEMNE

Roboty ziemne poprzeczne wykonywane w gruncie kat. III

z przemieszczeniem gruntu na odl. 30cm

wg tabeli robót ziemnych

Dowóz gruntu z ukopu (piasku) na uzupe³nienie istniej¹cej nawierzchni gruntowej i wbudowanie w nasyp

wg tabeli robót ziemnych

566 + 300 odc. g³ówny = 866

Roboty ziemne w gruncie kat. III wykonywane koparkami

o poj. ³y¿ki 0,40m3 z przewozem na odl. 1km i wbudowaniem w nasyp

wg tabeli robót ziemnych

1379 + 82 = 1461

J. w. lecz na odk³ad z przewozem gruntu na odl. 1km i rozplantowaniem na odk³adzie

wg tabeli robót ziemnych

630 + 300 = 930

Formowanie nasypów spycharkami w gruncie kat. III

jak w poz. 39

Zagêszczenie nasypów mechanicznie ze zwil¿eniem wod¹

w gruncie kat. III

poz. 39+40+41 = 2368 + 866 + 1461 = 4695

Plantowanie skarp wykopów i dna rowu w gruncie kat. III

wg tabeli plantowania skarp

Plantowanie skarp nasypów w gruncie kat. III

wg tabeli plantowania skarp

IV. PODBUDOWA

Mechaniczne i rêczne plantowanie koryta na poszerzeniach

wg wykazu poszerzeñ   -  1110,0

oraz km 2+478 – 2+520

km 4+844 – 5+255

42 x 4,50 = 189

411 x 4,50 = 1849,50

1110 + 189 + 1849,50 = 3148,50

Wykonanie warstwy ods¹czaj¹cej z piasku grub. 10cm na poszerzeniach

wg wykazu poszerzeñ

J. w. lecz gruboœci 15cm

km 2+478 – 2+520

km 4+844 – 5+255

42 x 4,50 = 189

411 x 4,50 = 1849,50

189 + 1849,50 = 2038,50

Dowóz pospó³ki do stabilizacji gruntu cementem warstw¹ gruboœci 10cm

km 0+250 – 2+100

km 2+968 – 4+056

km 5+255 – 6+630

km 6+726 – 6+900

km 7+508 – 7+550,50

km 0+002 – 1+100 odc. AB

2097,50 – 4,0 skrzy¿. 2093,50 x 4,50  =  9420,75

1088 x 4,50 =  4896,00

1375 x 4,50 =  6187,50

174 x 4,50   =    783,00

42,5 x 4,50  =    191,25

1098 x 4,50 =   4941,00

----------------------------

Razem        26419,50

26419,50 x 0,10 = 2641,95

Dowóz pospó³ki do stabilizacji gruntu cementem warstw¹ gruboœci 16cm

km 2+100 – 2+968

km 4+060,26 – 5+255

km 1+100 – 1+500

868 x 4,50 = 3906

1194,75 x 4,50 = 5376,38

400 x 4,50 = 1800

3906 + 5376,38 + 1800 = 11082,38

11082,38 x 0,16 = 1773,18

Wykonanie stabilizacji gruntu cementem grub. 16cm po zagêszczeniu i wytrzyma³oœci Rm=2,5 MPa

km 0+002,50 – 6+630

km 6+726 – 7+555,50

km 0+002,26 – 1+500,0

6627,50 – (8,50 dr  bit.) 6619 x 4,30 = 28461,70

829,50 x 4,30 =  3566,85

1497,25 – (4,50 dr bit.) = 1493,25 x 4,30 = 6420,97

28461,70 + 3566,85 + 6420,97 = 38449,52 +

³uki na skrzy¿. (1+x7=112) = 38561,52

Wykonanie poszerzenia i wyrównania naw. brukowcowej mieszank¹ optymaln¹ – odc. g³ówny

km 6+630 – 7+726

km 7+550,50 – 7+581,84

96 x (0,30 x 2) x 0,22 = 12,67

96 x 3,70 x 0,05 =          17,76

((31,34 x (2 x 0,80) + 43,54)) x 0,22 = (50,14 +43,54) x

0,22 = 93,68 x 0,22 = 20,61

31,34 x 3,70 x 0,075 = 8,70

12,67 + 17,76 + 20,61 + 8,70 = 59,74

V. NAWIERZCHNIA

Oczyszczenie podbudowy betonowej (stabilizacji) mechanicznie

jak w poz. 52

Skropienie podbudowy emulsj¹ szybkorozpadow¹

w iloœci 0,70 kg/m2

jak w poz. 52  -  38562

+ podbudowa z mieszanki optymalnej

km 6+630 – 6+786

km 6+550,50 – 6+581,84

96 x 4,30 = 412,8

(31,34 x 5,30) + 43,54 ³uki = 209,64

38562 + 412,80 + 209,64 = 39184,44 + 24 m2

skrzy¿.  w km 3+358 = 39208

Wykonanie dolnej warstwy nawierzchni bitumicznej

grub. 4cm z mieszanki  mineralno-asfaltowej grysowej o uziarnieniu 0/12,8mm

wg normy PN-S-96025

km 0+002,50 – 7+550,50

km 7+550,50 – 7+581,84

km 0+002 – 1+500 odc. AB

7548 – (8,50 dwie drogi bit.) = 7539,50 x 4,10 = 30911,95

(31,34 x 5,10) + 43,54 ³uki przy KT = 203,37

1+498 – (4,50 dr bit.) = 1493,50 x 4,10 = 6123,35

30911,95 + 203,37 + 6123,35 = 37238,67 + ³uki na skrzy¿. jak w poz. 52 – 112 = 37350,67 + skrzy¿. w km 3+358  -

24 m2  = 37375

Wykonanie skropienia warstwy wi¹¿¹cej emulsj¹ asfaltow¹ w iloœci 0,15-0,20 kg/m2 przed u³o¿eniem warstwy œcieralnej

jak w poz. 56

Wykonanie warstwy œcieralnej nawierzchni bitumicznej

grub. 4cm  z mieszanki  mineralno-asfaltowej grysowej

o uziarnieniu 0/12,8mm

wg normy PN-S-96025

km 0+002 – 7+550

km 7+550,50 – 7+581,84

km 0+002 – 1+500 odc. AB

7548 – (8,50 dwie dr bit.) = 7539,50 x 4,0 = 30158

(31,34 x 5,0) + 43,54 ³uki przy  KT = 200,24

1498 – (4,50 dr bit) = 1493,50 x 4,0 = 5974

30158 + 200,24 + 5974 = 36332,24 + ³uki na skrzy¿.

jak w poz. 57 – 112,0 = 36444,24 + skrzy¿. w km

3+358  - 34m2 = 36478

VI. ZJAZDY

Wykonanie czêœci przelotowej przepustów rurowych pod zjazdami z rur betonowych  o 30cm

wg wykazu zjazdów

Wykonanie œcianek czo³owych na zjazdach z elementów betonowych prefabrykowanych

wg wykazu zjazdów

Wykonanie nawierzchni ¿wirowej na wjazdach grub. 10cm

wg wykazu zjazdów

VII. POBOCZA

Umocnienie poboczy pospó³k¹ przy gruboœci warstwy po zagêszczeniu 8cm

km 0+002 – 0+330

km 0+330 – 6+300

km 6+300 – 6+630

km 6+630 – 6+987

km 6+987 – 7+581,84

km 0+002 – 1+500

228 x 2 x 1,0 = 456 – (80 x 0,60) = 408

5970 x 2 x 1,50 = 17910 – (85 x 0,60) = 17859

330 x 2 x 0,40 = 264

357 x 2 x 1,0 = 714 – (138 x 0,60) = 631

594,84 x 2 x 1,25 = 1487

1498 x 2 x 1,50 = 4494 – ((37 + 39 + 34) x 0,60 = 4428

408 + 17859 + 264 + 631 + 9487 + 4428 = 25077

VIII. OZNAKOWANIE

Wykonanie i ustawienie znaków drogowych pionowych  na s³upkach z rur stalowych o 70mm.

Tarcze znaków foliowane.

Ustawienie barier energoch³onnych SP-09 na skrzy¿.

w km 7+584

36 x 2 = 72

IX. INNE

Przestawienie 2 szt s³upów linii energetycznej ( 1 rozkraczny i 1 prosty) na koñcu odcinka linii w km 0+800 str. prawa

odc. AB

rycza³t

Przeniesienie znaków geodezyjnych

Rozbiórka nawierzchni bitumicznej grub. 4cm na skrzyz.

w km 4+060 odc. g³ówny i w km 0+536 odc. AB

4 x 23 = 92

Wywóz gruzu na odl. 5km

92 x 0,04 x 2,4 = 8,83

m

m2

szt

szt

szt

szt

szt

szt

szt

szt

szt

szt

szt

szt

szt

szt

szt

szt

szt

szt

m2

m

m.

m.

m.

szt

szt

szt

m.

m.

szt

szt

szt

m

szt

m.

m

m.

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m2

m2

m2

m2

m2

m3

m3

m2

m3

m2

m2

m2

m2

m2

m

szt

m2

m2

szt

m.

szt

szt

m2

Mg

9084,59

1798

179

87

48

80

103

80

32

20

7

7

3

1

2

3

6

11

1

1

2020

11

87

50

25

4

6

4

8

97

2

1

1

1073,20

2

37

250

65

2368

866

1461

930

2368

4695

13308

5546

3149

1110

2039

2642

1773

38562

60

38562

39208

37375

37351

36478

500

200

1500

25077

107

72

2

1

92

8,82