PRZEDMIAR ROBÓT

na przebudowę drogi gminnej Nr 300534W przez wieś KOZARZEWO

od km 0+000 do km 1+092  długości  1092 mb

| Lp. | Podstawa nakładów | Szczegółowy opis robót obliczenia | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 | CPV – 45111200-0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 CPV – 45111200-0 14 15 16 17 18 CPV – 45233100-0 19 20 21 22 CPV – 45233300-2 23 4 25 26 27 CPV – 45233100-0 28 29 30 CPV – 45233300-2 31 | I.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty pomiarowe w terenie równinnym od km 0+000 do km 1+092 Karczowanie drzew przy współpracy sprzętu mechanicznego z obrobieniem i odwiezieniem na odl. 0,5km z drzew o średnicy 10-15cm wg wykazu drzew J. w. lecz z drzew o średnicy 16 – 25cm wg wykazu drzew J. w. lecz z drzew o średnicy 26 – 35cm wg wykazu drzew J. w. lecz z drzew o średnicy 36 – 45cm wg wykazu drzew J. w. lecz z drzew o średnicy 46 – 55cm wg wykazu drzew J. w. lecz z drzew o średnicy 56 – 65cm wg wykazu drzew J. w. lecz z drzew o średnicy 116 – 125cm wg wykazu drzew Karczowanie pni z drzew wyciętych przed rozpoczęciem robót z odwiezieniem na odl.2km pni o średnicy 26-35cm wg wykazu drzew J. w. lecz pni o średnicy 36-45cm wg wykazu drzew J. w. lecz pni o średnicy 46-55cm wg wykazu drzew J. w. lecz pni o średnicy 56-65cm wg wykazu drzew J. w. lecz pni o średnicy 76-85cm wg wykazu drzew II. ROBOTY ZIEMNE Roboty ziemne poprzeczne w gruncie kat. III wykonane mechanicznie z przemieszczeniem na odl. 30m i wbudowaniem w nasyp wg tabeli robót ziemnych Zagęszczenie nasypów mechanicznie ze zwilżeniem wodą jak w poz. 14 Roboty ziemne w gruncie kat. III wykonywane koparkami o poj. Łyżki 0,40m3 z transportem na odl. 2km na odkład i rozplantowaniem na odkładzie wg tabeli robót ziemnych Plantowanie skarp wykopów i dna rowów w gruncie kat. III wg tabeli plantowania skarp Plantowanie skarp nasypów w gruncie kat. III wg tabeli plantowania skarp III. ODWODNIENIE Wykonanie projektowanego przepustu z rur PVC o średnicy 30cm w km 0+398 projekt zagospodarowania Wydłużenie istniejącego przepustu z rur betonowych o średnicy 40cm w km 0+010 projekt zagospodarowania Wykonanie projektowanego przepustu z rur PVC o średnicy 50cm w km 0+233 projekt zagospodarowania 3 x 7 = 21 Wykonanie studzienki ściekowej ulicznej z osadnikiem z rur betonowych o średnicy 50cm w km 0+398,00 projekt zagospodarowania IV.PODBUDOWA I NAWIERZCHNIA Mechaniczne i ręczne plantowanie koryta w gr. kat. III na poszerzeniach wg wykazu poszerzeń Wykonanie warstwy odsączającej z piasku grub. 10cm na poszerzeniach wg wykazu poszerzeń Dowóz pospółki warstwą grub. 15cm na poszerzeniu podbudowy wg wykazu poszerzeń Dowóz pospółki do stabilizacji warstwą grub. 7cm na całej szerokości podbudowy km 0+008 – 0+025 (od 0+000 – 0+008) istn. Naw. Bit.) km 0+025 – 1+092 17 x 4,80 = 81,60 1067 x 4,30 = 4588,10 81,60 + 4588,10 = 4669,70 4669,70 x 0,07 = 326,88 Wykonanie stabilizacji gruntu cementem grub. 16cm i wytrzymałości M- 2,5 Mpa km 0+008 – 1+092 jak w poz. 27 V.POBOCZA I ZJAZDY Wykonanie części przelotowej przepustów pod zjazdami z rur PVC o średnicy 30cm wg wykazu zjazdów Ustawienie ścianek czołowych na wjazdach z elementów betonowych prefabrykowanych wg wykazu zjazdów Umocnienie poboczy i zjazdów pospółką warstwą grubości warstwy 8cm VI. OZNAKOWANIE Wykonanie i ustawienie znaków drogowych pionowych na słupkach z rur stalowych o średnicy 70mm. Tarcze znaków foliowane. Wg projektu zagospodarowania | m szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. m3 m3 m3 m2 m2 m m m szt. m2 m2 m2 m3 m2 m2 m szt. m2 szt. | 1092 19 19 11 16 11 2 1 13 10 8 7 2 170 170 560 272 554 7 7 21 1 1492 1492 1492 327 4670 4670 20 4 250 11 |

KOSZTORYS OFERTOWY

na przebudowę drogi gminnej o nawierzchni żwirowej przez wieś KOZARZEWO

od km 0+000 do km 1+092  długości  1092 mb

| Lp. | Podstawa nakładów | Szczegółowy opis robót obliczenia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. | Wartość robót w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 | CPV – 45111200-0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 CPV – 45111200-0 14 15 16 17 18 CPV – 45233100-0 19 20 21 22 CPV – 45233300-2 23 4 25 26 27 CPV – 45233100-0 28 29 30 CPV – 45233300-2 31 | I.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty pomiarowe w terenie równinnym od km 0+000 do km 1+092 Karczowanie drzew przy współpracy sprzętu mechanicznego z obrobieniem i odwiezieniem na odl. 0,5km z drzew o średnicy 10-15cm wg wykazu drzew J. w. lecz z drzew o średnicy 16 – 25cm wg wykazu drzew J. w. lecz z drzew o średnicy 26 – 35cm wg wykazu drzew J. w. lecz z drzew o średnicy 36 – 45cm wg wykazu drzew J. w. lecz z drzew o średnicy 46 – 55cm wg wykazu drzew J. w. lecz z drzew o średnicy 56 – 65cm wg wykazu drzew J. w. lecz z drzew o średnicy 116 – 125cm wg wykazu drzew Karczowanie pni z drzew wyciętych przed rozpoczęciem robót z odwiezieniem na odl.2km pni o średnicy 26-35cm wg wykazu drzew J. w. lecz pni o średnicy 36-45cm wg wykazu drzew J. w. lecz pni o średnicy 46-55cm wg wykazu drzew J. w. lecz pni o średnicy 56-65cm wg wykazu drzew J. w. lecz pni o średnicy 76-85cm wg wykazu drzew II. ROBOTY ZIEMNE Roboty ziemne poprzeczne w gruncie kat. III wykonane mechanicznie z przemieszczeniem na odl. 30m i wbudowaniem w nasyp wg tabeli robót ziemnych Zagęszczenie nasypów mechanicznie ze zwilżeniem wodą jak w poz. 14 Roboty ziemne w gruncie kat. III wykonywane koparkami o poj. Łyżki 0,40m3 z transportem na odl. 2km na odkład i rozplantowaniem na odkładzie wg tabeli robót ziemnych Plantowanie skarp wykopów i dna rowów w gruncie kat. III wg tabeli plantowania skarp Plantowanie skarp nasypów w gruncie kat. III wg tabeli plantowania skarp III. ODWODNIENIE Wykonanie projektowanego przepustu z rur PVC o średnicy 30cm w km 0+398 projekt zagospodarowania Wydłużenie istniejącego przepustu z rur betonowych o średnicy 40cm w km 0+010 projekt zagospodarowania Wykonanie projektowanego przepustu z rur PVC o średnicy 50cm w km 0+233 projekt zagospodarowania 3 x 7 = 21 Wykonanie studzienki ściekowej ulicznej z osadnikiem z rur betonowych o średnicy 50cm w km 0+398,00 projekt zagospodarowania IV.PODBUDOWA I NAWIERZCHNIA Mechaniczne i ręczne plantowanie koryta w gr. kat. III na poszerzeniach wg wykazu poszerzeń Wykonanie warstwy odsączającej z piasku grub. 10cm na poszerzeniach wg wykazu poszerzeń Dowóz pospółki warstwą grub. 15cm na poszerzeniu podbudowy wg wykazu poszerzeń Dowóz pospółki do stabilizacji warstwą grub. 7cm na całej szerokości podbudowy km 0+008 – 0+025 (od 0+000 – 0+008) istn. Naw. Bit.) km 0+025 – 1+092 17 x 4,80 = 81,60 1067 x 4,30 = 4588,10 81,60 + 4588,10 = 4669,70 4669,70 x 0,07 = 326,88 Wykonanie stabilizacji gruntu cementem grub. 16cm i wytrzymałości M- 2,5 Mpa km 0+008 – 1+092 jak w poz. 27 V.POBOCZA I ZJAZDY Wykonanie części przelotowej przepustów pod zjazdami z rur PVC o średnicy 30cm wg wykazu zjazdów Ustawienie ścianek czołowych na wjazdach z elementów betonowych prefabrykowanych wg wykazu zjazdów Umocnienie poboczy i zjazdów pospółką warstwą grubości warstwy 8cm VI. OZNAKOWANIE Wykonanie i ustawienie znaków drogowych pionowych na słupkach z rur stalowych o średnicy 70mm. Tarcze znaków foliowane. Wg projektu zagospodarowania | m szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. m3 m3 m3 m2 m2 m m m szt. m2 m2 m2 m3 m2 m2 m szt. m2 szt. | 1092 19 19 11 16 11 2 1 13 10 8 7 2 170 170 560 272 554 7 7 21 1 1492 1492 1492 327 4670 4670 20 4 250 11 |  |  |

R A Z E M

Podatek VAT .......%

O G Ó Ł E M