SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

TERMOMODERNIZACJI ZESPOŁU SZKÓŁ ORAZ HALI SPORTOWEJ W NARUSZEWIE  GM. NARUSZEWO

ZAKRES:

DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I FUNDAMENTÓW

DOCIEPLENIE STROPODACHU

MODERNIZACJA ŹRÓDŁA CIEPŁA

WYMIANA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

WYKONANIE INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ

WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ

ROBOTY MALARSKIE

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

ROBOTY ELEKTRYCZNE

KOD CPV 45000000 – 7 roboty budowlane

KOD CPV 45232460 – 4 roboty sanitarne

KOD CPV 45310000 – 3 roboty elektryczne

##### SPIS TREŚCI

1	WSTĘP	3

2	MATERIAŁY	5

3	SPRZĘT	7

4	transport	6

5	WYKONANIE ROBÓT	6

6	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT	8

7	OBMIAR ROBÓT	7

8	ODBIÓR ROBÓT	7

9	PODSTAWA PŁATNOŚCI	7

10	PRZEPISY ZWIĄZANE	8

# WSTĘP

## PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlano - remontowych w zakresie termomodernizacji Zespołu Szkół oraz Hali Sportowej w Naruszewie.

## Zakres stosowania SsT

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w pkt. 1.1.

## Zakres Robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania robót wymienionych w  p.1.1 i wspólnym słownikiem zamówień:

KOD CPV 45000000 – 7 roboty budowlane

KOD CPV 45232460 – 4 roboty sanitarne

KOD CPV 45310000 – 3 roboty elektryczne

KOD CPV 45421000-4   wymiana stolarki – rolety okienne

KOD CPV 45320000 – 6 – roboty izolacyjne

związanych z:

wykonaniem harmonogramu robót na wykonanie termomodernizacji Zespołu Szkół oraz Hali Sportowej w Naruszewie, zakupienie i dostarczenie materiałów na plac budowy oraz ich składowanie z zabezpieczeniem przed kradzieżą (ubezpieczenie placu budowy).

Ponadto :

Ilość rolet okiennych – wg dokumentacji technicznej i zestawienia

Ilość drzwi do wymiany – wg dokumentacji technicznej i zestawienia

- rozbiórka parapetów zewnętrznych z blachy ocynkowanej,

- wykucie stolarki drzwiowej

- wywóz materiałów z rozbiórki i ich utylizacja

- montaż drzwi wg zestawienia stolarki

- montaż parapetów zewnętrznych z blachy stalowej powlekanej

- obróbka ościeży drzwiowych

- montaż nowej instalacji elektrycznej kotłowni oraz zasilenia wentylacji i rolet na Hali Sportowej

- naprawa wentylacji grawitacyjnej pomieszczeń i dostarczenie pozytywnej opinii kominiarskiej

- montaż kotłowni co

- montaż kolektorów słonecznych

- montaż pomp ciepła powietrze woda

- montaż wentylacji mechanicznej Hali sportowej

Roboty dociepleniowe – prace przygotowawcze

- usunięcie odpadającego tynku

- oczyszczenie szczotkami i usunięcie warstw niezwiązanych z podłożem

- zmycie wodą całej powierzchni ścian w celu usunięcia zanieczyszczeń

- uzupełnienie i naprawienie pęknięć na elewacji

- naprawienie ubytków w tynku

- rozbiórka betonowej opaski wokół budynku

- odkopanie i przygotowanie do ocieplenia ściany fundamentowej na głębokość min1m

- montaż elementów pod obróbki blacharskie na ścianach

- sprawdzenie – pomiar instalacji odgromowej i ewentualna naprawa

- wykonanie nowych obróbek blacharskich

Roboty dociepleniowe – prace montażowe:

- na przygotowanej powierzchni ścian rozpocząć od przyklejenia 3 próbek płyt styropianowych – zaprotokołować i po 4 dniach wykonać próbę ręcznego ich oderwania w obecności inspektora nadzoru inwestorskiego w celu sprawdzenia poprawności przygotowania podłoża,

- prace termo modernizacyjne wolno prowadzić w temperaturze +5-25 oC,

- na odpowiednio przygotowanej powierzchni ścian przystąpić do klejenia płyt styropianowych zaprawą klejącą

- mocować płyty styropianowe za pomocą kołków

- wykonać warstwę zbrojącą z siatki z włókna szklanego

- wykonać montaż stolarki okiennej i podokienników

- wykonać prace dociepleniowe fundamentów

- przystąpić do prac wykończeniowych i malarskich

Przed przystąpieniem do wykonania robót termo modernizacyjnych wykonawca winien na własny koszt zdemontować urządzenia i instalacje znajdujące się na elewacji i kolidujące z prawidłowym procesem wykonania prac dociepleniowych i ponownie je zamontować.

Materiały:

Do docieplenia w systemie BOLIX S stosować materiały posiadające aktualną Aprobatę Techniczną ITB w systemie dociepleń. Płyty styropianowe układać w cegiełkę. Bezwzględnie unikać pokrywania sie naroży płyt styropianowych z narożami otworów okiennych i drzwiowych.

Do przyklejenia płyt styropianowych do podłoża stosować zaprawę klejowo-szpachlowa

zgodnie z Aprobata Techniczna ITB: np. BOLIX. Zaprawę na płytę styropianową nakładać metoda punktowo - krawędziową (wzdłuż_ krawędzi i kilka placków we wnętrzu) – prace będą kontrolowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Po wykonaniu prac dociepleniowych przewiduje się wykonanie badania kamerą termowizyjną w celu wykrycia ewentualnych błędów montażowych. Klej nie może się znaleźć na części bocznej płyty styropianowej.

Do mocowania termoizolacji stosować łączniki mechaniczne tworzywowe, wbijane długości min 20 cm zgodnie z Aprobata Techniczna.

Szczególne miejsca elewacji, takie jak narożniki i oscieża wzmocnić listwa kątową z siatka. Warstwę zbrojona wtopić w masę klejową warstwy z siatką zbrojoną z zakładem min 10,0 cm.

Podłoże zagruntować podkładem akrylowym BOLIX zgodnie z Aprobata Techniczna ITB.

## Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową i poleceniami Kierownika Budowy w konsultacji z Inwestorem.

# MATERIAŁY

## 2.1  Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w SST.01  „Wymagania Ogólne”. Materiały do budowy poszczególnych elementów nabywane są przez Wykonawcę u Wytwórcy. Każdy materiał musi posiada( atest Wytwórcy, stwierdzający zgodność jego wykonania z odpowiednimi normami.

## 2.2  Odbiór materiałów na budowie

Materiały takie jak: styropian, kleje montażowe, tynk, wyroby sanitarne, papa termozgrzewalna, drzwi, ościeżnice, parapety, okucia, zamki, kotły, pompy ciepła, kolektory sponeczne, pompy co, grzejniki co, rurociągi, oprawy oświetleniowe należy dostarczy( na budowę ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi, protokołami odbioru technicznego, atestami.

Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzi( pod względem kompletności i zgodności z danymi Wytwórcy. Należy przeprowadzi( oględziny stanu technicznego materiałów.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na jakość wykonywanych robót, materiały należy przed wbudowaniem podda( badaniom sprawdzającym określonym przez Kierownika Budowy.

## 2.3  Składowanie materiałów na budowie

Materiały należy  składować w pomieszczeniu zamkniętym z zabezpieczeniem przed kradzieżą na odpowiedzialność wykonawcy. Uszkodzenie wyposażenia wnętrza Zespołu Szkół oraz Hali Sportowej w Naruszewie z winy wykonawcy zostanie naprawione na koszt wykonawcy.

## 2.4 Wszystkie materiały

## Powinny posiadać wymagane odrębnymi przepisami aprobaty techniczne, atesty i badania. Wykonawca przedłoży je do akceptacji Kierownikowi Budowy przed sprowadzeniem materiałów na plac budowy.

## 2.5 Materiały

## Materiały nie posiadające niezbędnych zaświadczeń i badań lub nie odpowiadające wymogom określonym w aprobatach technicznych nie mogą być wbudowane i powinny być usunięte z placu budowy na koszt wykonawcy.

# SPRZĘT

## Do prac montażowych można użyć następującego sprzętu:

Pędzle,

Kielnie

Młotki

wiertarki

wkrętarki

młot do kucia,,

spawarka elektryczna

wiertnica bezudarowa

środki transportowe

podnośnik

rusztowania

# TRANSPORT

## 4.1  Materiały powinny być przewożone w sposób zgodny z instrukcją producenta. Można użyć dowolnego środka transportu spełniającego wymagania określone przez producenta.

## 4.2  Materiał należy zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się oraz układać w warstwach według wytycznych producenta oraz w zależności od środka transportu i wytrzymałości palety.

# WYKONANIE ROBÓT

## 5.1  Wykonawca

## przedstawi kierownikowi Budowy do akceptacji projekt organizacji, plan BIOZ i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będzie wykonywana instalacja.

## 5.2  Zakres robót przy wykonywaniu

Rozbiórkę stolarki drzwiowej oraz parapetów należy wykonać ręcznie przy użyciu narzędzi prostych. Demontaż instalacji centralnego ogrzewania wykonać w dowolny sposób zachowując szczególną ostrożność.

Materiały z rozbiórki wywozić na bieżąco.

Wykończenie robót należy uzgodnić z inwestorem

Roboty należy wykonać zgodnie ze sztuka budowlaną, SST i ustaleniami z Inwestorem.

# KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

## Sprawdzenie zgodności wykonanych robót  z dokumentacją techniczną i wskazaniami

## podanymi w S.01 i S.02.

## Badanie materiałów użytych do budowy na podstawie atestów producentów, porównanie ich cech z normami przedmiotowymi, oględziny zewnętrzne.

## Badanie kamerą termowizyjną elewacji.

Kontrola w zakresie budowy :

Sposób badań przeprowadzanych dla poszczególnych robót lub ich fragmentów musi dokładnie odpowiadać wymaganiom podanym w warunkach technicznych  wykonania i odbioru.

# 7.  OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiaru dla poszczególnych elementów są:

Drzwi   - sztuka (szt),

Malowanie  – metr kwadratowy  (m2)

Elewacje  – metr kwadratowy  (m2)

Oprawy oświetleniowe – sztuka (szt)

Kotły co – sztuka (szt.)

Pompy ciepła – sztuka (szt.)

Kolektory słoneczne – sztuka (szt.)

Rolety okienne – metr kwadratowy (m2.)

# 8.  ODBIÓR ROBÓT

Roboty objęte ST S.04 odbiera Kierownik Budowy na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę szkiców i protokołów wg zasad określonych w ST S.05, S.01  „Wymagania Ogólne”.

Odbiór wykonanych Robót powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanych Robót bez hamowania ich postępu.

# PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą płatności jest komplet  (kpl.) wykonanej termomodernizacji:

Cena jednostkowa stanowi cenę uśrednioną dla przyjętego sposobu wykonania i obejmuje wykonanie wszystkich elementów składowych termomodernizacji.

Cena jednostkowa wykonania instalacji obejmuje:

-  wykonanie harmonogramu robót na wykonanie termomodernizacji,

- zakupienie i dostarczenie materiałów na plac budowy oraz ich składowanie z zabezpieczeniem przed kradzieżą (ubezpieczenie placu budowy),

- termomodernizację

- montaż stolarki drzwiowej,

- remont pomieszczenia kotłowni

- montaż instalacji co

- montaż instalacji technologii kotłowni

- montaż instalacji elektrycznej

- montaż instalacji rolet okiennych

- montaż instalacji kolektorów słonecznych i pomp ciepła

- prace naprawcze i malarskie

- naprawa kominów i instalacji wentylacyjnych

- wykonanie opaski wokół budynku z kostki brukowej

- uprzątnięcie placu budowy

- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i badań,

- oczyszczenie terenu Robót

- oznakowanie i zabezpieczenie Robót

- oznaczenie i zabezpieczenie placu budowy i jego utrzymanie.

# PRZEPISY ZWIĄZANE

## Normy

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami.

## Inne dokumenty

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz.. 1126, Nr 109/00 poz.. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz. 836)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)