WYKAZ  POSZERZEŃ PODBUDOWY

przebudowa drogi gminnej

przez wieś  ZABOROWO

Strona lewa

km 0+000 – 5,60

5,60 + 2,50

---------------   x 20  =   4,05 x 20 =   31

2

0+020 – 2,50

2,50 + 0,00

---------------   x 65 =   1,25 x 65 =     75

2

0+085 – 0,00

0+115 -  0,00

0,00 + 0,60

---------------   x  85 =   0,630 x 85,0 =   25,50

2

0+200  – 0,60

0,60 + 1,18

---------------   x  100  =   89 x 100 =   89

2

0+300 – 1,18

1,18 + 1,20

---------------   x 100 =   1,19 x 100  =  119

2

0+400 – 1,20

1,20 + 0,56

---------------   x  100 =   0,88 x 100 =  88

2

0+500  – 0,56

0,56 + 0,00

---------------   x  25  =   0,28 x 25 =   7

2

0+525 – 0,00

----------------------------------------

Razem             484,50

Strona prawa

km 0+80 – 0,00

0,00 + 0,50

---------------   x 20  =   0,25 x 20 =   5

2

0+100 – 0,50

0,50 + 0,00

---------------   x 34 =   0,25 x 34 = 8,50

2

0+134 -  0,00

km   0+476 – 0,00

0,00 + 1,54

---------------   x 6 =   0,77 x 6 = 4,62

2

0+482 -  1,54

1,54 + 0,00

---------------   x  11 =   0,77 x 11 = 8,47

2

0+493 – 0,00

km  0+506 – 0,00

0,00 + 1,34

---------------   x 44  =   0,67 x 44 =   29,48

2

0+550 – 1,34

1,34 + 1,00

---------------   x 27 =   1,17 x 27 =   31,59

2

0+577 -  1,00

2,00 + 1,70

---------------   x 100 =   1,85 x 100 =  185,00

2

--------------------------------

Razem         87,66

Razem        484,50 + 87,66 = 572,16  przyjęto   572 m2